2.ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования» на 2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЙТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Тайтурского муниципального образования» на 2014-2016 годы

р.п. Тайтурка

2013 г.

Раздел 1. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения  Тайтурского муниципального образования» на 2014-2016 годы

Муниципальной программы  городского поселения Тайтурского муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского поселения Тайтурского муниципального образования» на 2014-2016 годы

(далее соответственно подпрограмма, муниципальная программа)

| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Сокращение потерь потребления электрической энергии, тыс. кВт./час; 2.Сокращение потребляемых топливно-энергетических ресурсов, Гкал. 3. Сокращение затрат на потребляемую тепловую энергию, тыс.руб. |
| Ведомственные целевые программы, основные мероприятия | Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составит: -средства местного бюджета –514,9 тыс. руб.; 2014 г. –386,40 тыс. руб. 2015 г. –84,00тыс. руб. 2016 г. – 44,50 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.Сокращение потерь потребления электрической энергии, с 5,188 тыс. кВт./час до 2,528 тыс. кВт./час; 2. Сокращение потребляемых топливно-энергетических ресурсов, с 108,95 Гкал до 88,95 Гкал. 3. Сокращение затрат на потребляемую тепловую энергию, с 139,67 тыс.руб. до 133,42 тыс.руб. |

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения  Тайтурского муниципального образования»  разработана с учетом результатов реализации Долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского муниципального образования на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования от 30 ноября 2011 года №88, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбережении»).

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Тайтурского муниципального образования.

Для достижения указанной цели предлагается  создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования.

Решения этих задач в первую очередь, ориентированы на оптимизацию расходов консолидированного бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреждений, снижение тарифной нагрузки на население при оплате за коммунальные услуги и, следовательно, сокращение непроизводственных потерь энергетических ресурсов и воды, повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, повышение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность

Подпрограмма направлена на координацию действий администрации городского поселения Тайтурского  муниципального образования, субъектов энергетического рынка и потребителей энергоресурсов и воды в плане реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы.

Сведения  о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 1 к программе.

Раздел 3. Перечень ведомственных целевых программ, основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

## 3.1 Перечень мероприятий в здании Администрации

Объемы финансирования программы из местного  бюджета формировались из условий их окупаемости сроком не более чем пять лет за счет полученной экономии потребления энергоресурсов и воды.

3.1.1.Организационно-технические  мероприятия по повышению энергетической эффективности использования энергоресурсов и воды.

- Назначение в учреждении ответственного за контролем расходов энергоносителей и проведения мероприятий по энергосбережению. Организация обучения, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий.

- Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем отопления, вентиляции, освещения, водоснабжения и отдельных энергоустановок, контроль за их выполнением.

- Совершенствование порядка работы в учреждении и оптимизация работы систем отопления, освещения, вентиляции, водоснабжения:

-составление графиков обхода внутренних инженерных коммуникаций учреждения не реже 1 раза в неделю;

-ведение журнала дефектов (записи в журнале дефектов и указание сроков их устранения);

-проведение мелких профилактических ремонтов и работ;

-ведение журнала показаний приборов учета, контроль и мониторинг энергопотребления, своевременное принятие мер по снижению потребления энергоресурсов и воды при превышении лимитов;

-своевременное устранение утечек теплоносителя, ХВС  и электрической энергии на внутренних инженерных коммуникациях.

- Введение графиков включения и отключения систем вентиляции, отопления, водоснабжения:

- обходы в конце дня помещений учреждения с целью проверки отключения компьютеров, освещения, электробытовых приборов, закрытия окон;

- обходы санузлов с целью проверки закрытия кранов смесителей, отключение подачи воды на унитазы;

- отключение вентиляции по окончании работ;

- снижение отопительной нагрузки в зданиях в выходные и праздничные дни (до снижения температуры воздуха в помещениях до 18 0С);

-постоянная регулировка расхода теплоносителя, поддержание температуры воздуха внутри помещений не выше 20-22 0С;

-контроль за целевым использованием энергоносителей (исключение отбора воды из системы отопления и др.).

-проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП.

- Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения:

- выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое;

- полная загрузка посудомоечных и стиральных машин;

- исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.

- Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию всех систем теплоснабжения, ГВС и водоснабжения и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением:

- перед началом отопительного сезона произвести утепление  и оклейку оконных блоков; промывку батарей;

- раз в квартал производить чистку светильников;

- ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы;

- очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона;

- в межотопительный период произвести мелкий ремонт оконных блоков: подбивку штапиков в целях устранения неплотностей между стеклом и рамой, центрирование и подтяжку болтов на оконных шарнирах для обеспечения плотности закрывания окон;

- производить устранение протечек через смесители по мере их возникновения;

- производить устранение протечек через унитазы по мере их возникновения.

- Обеспечение энергетической эффективности товаров и услуг при их закупках. При этом выделен ряд технических ограничений при закупках товаров с установленными требованиями энергоэффективности:

-при закупках светильников не менее 5% от общей закупки должны быть светодиодные источники света.

-не менее 10% устанавливаемых стеклопакетов должны иметь стекла с низкоэмиссионным покрытием.

-запрещены закупки ламп накаливания для нужд освещения.

- с 2012 года закупка электробытовых приборов не менее класса А.

- Анализ договоров электро-, тепло и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности

- Заключение энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации

## 3.1.2.  Повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии.

Для повышения энергетической эффективности потребления  тепловой энергии  необходимо выполнить технические мероприятия по снижению потребления тепловой энергии:

- заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание и обеспечение автоматического закрывания дверей (установка дверных доводчиков);

- установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений;

- заделка и уплотнение оконных проемов в зданиях (для сохранивших качество оконных блоков);

- установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления;

- установка запорных и регулирующих вентилей на стояках отопления и терморегуляторов на радиаторах;

- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- замена стояков с внутренними отложениями и наростами, сроком службы более 10-15 лет;

- ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении с применением энергоэффективных материалов;

- улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков. Замена старых рам со 100% износом на стеклопакеты с двойным и с тройным остеклением;

- установка отражающих экранов за отопительными приборами.

## 3.1.3.  Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды;

Для повышения эффективности использования и сокращения потерь воды необходимо выполнить технические мероприятия по снижению потерь воды:

- ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов;

-  замена трубопроводов и арматуры систем ГВС и ХВС на современные пластиковые трубопроводы;

- ремонт унитазов или их замена на экономичные модели;

- ремонт смесителей или их замена на экономичные модели.

Повышение энергетической эффективности при потреблении  электрической энергии

Для повышения энергетической эффективности потребления  электрической энергии  необходимо выполнить технические мероприятия по снижению потребления электрической  энергии:

- замена ламп накаливания в учреждении на энергоэффективные (люминесцентные и светодиодные лампы). Переход с ламп накаливания на люминесцентные лампы позволяет экономить до 55 % электроэнергии;

- применение люминесцентных ламп белого цвета типа ЛБ или ЛБЦТ имеющих более высокую светоотдачу;

- постепенное внедрение энергоэкономичных люминесцентных ламп: 18 Вт вместо 20; 36 Вт вместо 40; 58 Вт вместо 65;

- применение компактных люминесцентных ламп типа КЛ;

- повышение КПД существующих светильников вследствие их регулярной чистки;

- установка системы автоматического управления освещением за счет использования датчиков присутствие людей в помещении;

- замена насосного оборудования и др. электрооборудования на  менее энергоемкое.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к программе.

Раздел 4. Меры регулирования, направленные на достижения цели и задач подпрограммы

Меры регулирования в области реализации  подпрограммы не предусмотрены.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составит:

- средства местного бюджета –514,90 тыс. руб.;

2014 г. –386,40 тыс. руб.

2015 г. –84,00 тыс. руб.

2016 г. –  44,50 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы.  Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет источника финансирования местного бюджета  определена исходя из количественных и стоимостных показателей реализации соответствующих мероприятий в 2012 году и приведена в приложении 5 к программе.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  за счет всех источников финансирования подпрограммы приведена в приложении 6 к программе.

Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания (выполнения Администрацией городского поселения Тайтурского муниципального образования муниципальных услуг (работ)) в рамках подпрограммы.

Раздел 7. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов других уровней

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы.

Раздел 8. Сведения об участии организаций, в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций.