ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Разработка генерального плана городского поселения  Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области выполнена по заказу администрации Тайтурского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом  №12 от 10.01.2012 г. и техническим заданием на проектирование.

Проект разработан в электронном виде, как геоинформационная система, в качестве топографической основы использована топосъемка масштабов 1:25 000 в цифровом виде (ВСАГП).

ВВЕДЕНИЕ

В основу работы по разработке генерального плана городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области лег анализ существующего положения территории поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

В генеральном плане учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области:

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области» (выполненной ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург);

- Материалы разрабатываемого проекта «Схема территориального планирования Усольского района Иркутской области» (разработчик ОАО «Иркутскгражданпроект»,  2011 г.);

- Отчет «Установление, описание и согласование границ вновь образованных муниципальных образований I уровня Усольского муниципального района Иркутской области Тайтурское городское поселение» (выполненного Восточно-Сибирским филиалом ФГУП «Росземкадастрсъемка» ВИСХАГИ);

- Информация о кадастровом делении территории, информация о землепользователях, границы земельных участков, которые представлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения в электронном виде (по состоянию на 01.12.2012 г, в формате ГИС Карта 2005);

- Топографическая основа М 1:25 000, ортофотопланы;

Программы социально-экономического развития:

- Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015годы» Закон Иркутской области от 31.12.2010 г. №143-ОЗ;

- «Комплексная программа социально-экономического развития городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2006-2015гг.», , утвержденная решением Думы Тайтурского муниципального образования № 73 от 25.12.2006г.

- «Об утверждении Приоритетов развития городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2011-2020гг.» , утвержденная решением Думы Тайтурского муниципального образования № 255 от 26.10.2011г.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года». Постановление законодательного собрания Иркутской области от 30.10.2003г. №31/7-ЗС;

- Районная целевая  программа «Переселение граждан Усольского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2011-2013 гг.», утвержденная решением Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования от 22.02.2011г №340;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»;

- Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на период на 2011-2014годы. Постановление Правительства Иркутской области от 18.10.2010г. №267-ПП;

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы;

- Областная социальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005- 2019 г.г.» Постановление законодательного собрания Иркутской области от 16.03.2005г. №7/26-ЗС;

- Областная долгосрочная программа «Развитие автодорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области на 2011-2015 годы»

- Федеральная долгосрочная программа «Малоэтажная комплексная застройка территории» на 2008-2012 годы.

- Федеральная адресная инвестиционная программа на 2012-2014 годы.

- Целевая программа «Оздоровление окружающей среды в  Тайтурском муниципальном образовании на 2007-2014 г.г.», утвержденная решением Думы Тайтурского муниципального образования № 274 от 30.11.2011г.

- Муниципальная целевая программа «Использование автомобильных дорог общего пользования и осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования № 95 от 19.12.2011г.;

- Целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования» на 2012 год», утвержденная постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования № 97 от 19.12.2011г.;

- Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение эффективности на территории Тайтурского муниципального образования на 2011-2015г.», утвержденная постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования № 88 от 30.11.2011г.;

- Целевая программа  «Благоустройство территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования в 2012 г.» », утвержденная постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования № 94 от 19.12.2011г.;

- Целевая программа «Предупреждение пожаров и гибели людей в городском поселении Тайтурского муниципального образования» », утвержденная постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования № 96 от 19.12.2011г.;

В рамках проекта  «Генеральный план Тайтурского  муниципального образования Усольского района Иркутской области» была разработана Концепция социально-экономического и градостроительного развития Тайтурского муниципального образования.

Основные показатели Концепции легли в основу проектных решений «Генерального плана Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области».

В составе проекта в соответствии с п.9 «Задания на разработку проекта «Генерального плана Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области» разработаны разделы: «Охрана окружающей среды», «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Проект включает в себя материалы по обоснованию и положение о территориальном планировании.

В проекте «Генерального плана….» дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал территории поселения; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

Проектом предлагается проведение ряда мероприятий, в результате которых будет достигаться основная цель - последовательное повышение качества жизни населения и повышения его жизненного уровня.

Проектные решения предусмотрены на расчетный срок 2032 г., с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет (2022 г.).

В работе над проектом использовались нормативные и законодательные материалы:

- Градостроительный кодекс РФ, Москва, 2004г (с изм).

- Водный кодекс РФ, 2007(с изм);

- Земельный кодекс РФ, 2001(с изм);

- Лесной кодекс РФ, 2006(с изм)

- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- Закон РФ «Об отходах производства и потребления», 1998.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003 (с изм).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

- СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* , М. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. N 244)

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

- и др.нормативные документы.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Комплексная программа социально-экономического Усольского районного муниципального образования до 2020 г.

Главным стратегическим ориентиром развития Усольского района на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу состоит в обеспечении устойчивого роста качества жизни населения: нормализация и улучшение демографической ситуации, совершенствование медицинского обслуживания населения, обеспечение рациональной занятости населения, совершенствование политики социальной защиты населения, развитие и улучшение жилищного фонда и др.

Рост качества жизни населения напрямую зависит от функционирования экономики района. На перспективу хозяйственный комплекс района будет ориентирован на потребности внутреннего и внешнего рынков с приоритетом производства продуктов углубленной переработки сельскохозяйственной продукции, древесины.

Основными стратегическими приоритетами программы являются:

- увеличение объемов производства конкурентоспособной продукции, производимой на территории района (производства экологически чистых продуктов питания развитие растениеводства и животноводства; развитие промышленного потенциала – освоение перспективных месторождений (железной руды, каменного угля, доломитов в Раздольинском МО, глины – в Новомальтинском МО, известковых пород – в Тайтурском МО), развитие стройиндустрии – малых предприятий по производству кирпича, бытовой извести и др., создание малых предприятий по глубокой переработке древесины в Раздольинском, Большееланском, Новомальтинском и Тальянском МО, развитие рекреационных и туристических услуг);

- реконструкция и строительство систем жилищно-коммунального хозяйства на территории района;

- создание благоприятных условий жизнедеятельности (повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ – образования, медицинского, социального и бытового обслуживания).

Для повышения качества жизни предполагается ряд мероприятий в области социальной политики:

- в сфере здравоохранения – совершенствование структуры лечебных учреждений; внедрение инновационных технологий, лечебно-диагностических методик; развитие профилактических мероприятий;

- в области образования -  реструктуризация сети общеобразовательных учреждений с учетом социальных, культурных, экономических и демографических условий; развитие различных форм получения образования; расширение сферы услуг на базе образовательных учреждений;

- в сфере культуры – привлечение инвестиций в развитие сети учреждений и их материальной базы; повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры; подготовка и закрепление молодых специалистов клубных учреждений;

- в области физической культуры и спорта – укрепление и пополнение материально-технической базы спортивных объектов; обеспечение равных возможностей для занятий физкультурой всех слоев и возрастных групп населения; содействие появлению и развитию простейших спортивных объектов;

- жилищная политика – развитие долевого участия в жилищном строительстве; увеличение доли малоэтажного коттеджного строительства; развитие системы ипотечного кредитования.

Программные мероприятия:

- растениеводство: повышение плодородия почв, развитие первичного семеноводства, строительство теплиц ООО «Нечаевское»;

- животноводство: строительство и реконструкция животноводческих помещений, развитие племенного дела, ветеринарное обслуживание;

- промышленность: производство продукции легкой промышленности (ООО «Тельминская швейная фабрика»), создание предприятий ЖКХ в п. Тальяны, организация цехов по сбору и переработке дикоросов – п. Тальяны и п. Раздолье, развитие угольного карьера в п. Раздолье, создание предприятий по глубокой переработке в п. Тальяны и Раздолье, строительство предприятия по производству кирпича – п. Новомальтинск, возобновление фарфорового производства в п. Мишелевка, открытие предприятий по выпечке хлебобулочных изделий в п. Мишелевка;

- малое предпринимательство: создание предприятий по переработке вторичного сырья и отходов – производство бугорчатой прокладки под яйцо ООО ТЭК «Шэн Ши Лун», создание предприятия по возобновлению племенного стада ООО «Ангара-Тротер» в с. Новожилкино, создание комплексных пунктов оказания бытовых услуг населению в п. Тальяны, п. Раздолье, п. Новожилкино, п. Железнодорожный;

- образование: строительство образовательных учреждений – ООШ с. Биликтуй (50 мест), ООШ с. Хайта (50 мест), МДОУ п. Новомальтинск (110 мест), приобретение учебников (25 тыс. экз.), приобретение автобусов для учащихся, внедрение вариативных форм дошкольного образования (школа-сад, группы кратковременного пребывания, консультационные, воскресные, адаптационные), обеспечение воспитанников МДОУ и учащихся горячим питанием, создание спортивных площадок;

- культура: открытие ДШИ в п. Тельма, создание информационных и досуговых центров для молодежи (п. Мишелевка, п. Средний, п. Белореченский, п. Тельма, п. Тайтурка, с. Новожилкино), открытие клубов по обучению детей и молодежи народным промыслам и ремеслам (п. Мишелевка, п. Средний, п. Белореченский, п. Тайтурка, п. Раздолье), организация демонстрации кино и видео фильмов (п. Новомальтинск, п. Мишелевка, п. Тайтурка, с. Новожилкино, с. Сосновка), создание информационных центров на базе центральной районной библиотеки в п. Тайтурка, библиотек в п. Белореченский и п. Тельма, обновление и пополнение книжного фонда библиотек района, строительство Домов культуры (в п. Железнодорожный - 150 мест, п. Тальяны - 100 мест, с. Большая Елань - 150 мест), строительство жилых домов для специалистов (в с. Большая Елань, п. Железнодорожный, с. Новожилкино, с. Сосновка);

- молодежная политика: проведение районных военно-спортивных игр, создание и поддержка действующих клубов военно-патриотического воспитания (в п. Мишелевка, п. Средний, п. Тельма, п. Белореченский, п. Тайтурка), организация проведения семинаров, конференции для педагогов и родителей, создание клубов по интересам (в п. Белореченкий, п. Мишелевка, п. Средний, п. Новомальтинск, с. Сосновка, п. Тайтурка, п. Тельма, с. Новожилкино, с. Мальта), создание детских и молодежных общественных организаций.

- физическая культура и спорт: приобретение спортивного инвентаря, ремонт и реконструкция спортивных сооружений, проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- строительный комплекс: строительство учреждений образования, здравоохранения и культуры, строительство и приобретение жилья для специалистов образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса и культуры, строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов – 22 тыс. м2 общей площади.

Результатом реализации программы должны являться следующие показатели:

- среднедушевые доходы населения: 2006 г. – 4378 руб., 2010 г. – 7230 руб., 2015 г. – 12210 руб.;

- уровень безработицы: 2006 г. – 2,7%, 2010 г. – 2,5%, 2015 г. – 1,7%;

- темпы строительства жилья: 2006 г. – 0,5%, 2010 г. – 1,8%, 2015 г. – 3%;

- уровень жилищной обеспеченности: 2006 г. – 17 м2/чел., 2010 г. – 17,13 м2/чел., 2015 г. – 17,27 м2/чел.;

- доля собственных доходов в доходной части бюджета района: 2006 г. – 38,9%, 2010 г. – 50%, 2015 г. – 75%;

- ожидаемая продолжительность жизни:  2006 г. – 67,4 лет, 2010 г. – 67,5-68 лет, 2015 г. – 68,5 лет;

- общая смертность: 2006 г. – 14 чел. на 1 000 жит., 2010 г. - 10 чел. на 1 000 жит., 2015 г. - 14 чел. на 1 000 жит.

Программа социально-экономического развития городского поселения Тайтурского муниципального образования

Главной целью программы социально-экономического развития Тайтурского муниципального образования является повышение качества жизни населения. Выделены стратегические направления:

- создание условий для укрепления и развития экономического потенциала муниципального образования (стимулирование занятости социально незащищенных слоев населения; повышение оплаты труда через систему партнерств с работодателем; признание развитие малого бизнеса приоритетным направлением местной экономики; создание рынка земли и др.);

- формирование благополучного социального климата (рационализация систем социальной поддержки; проведение качественного мониторинга социального обслуживания; развитие культурного, творческого и духовного потенциала жителей; создание инфраструктуры отдыха горожан, досуговых комплексов и малых спортивных сооружений; пропаганда здорового образа жизни);

- улучшение поселенческой среды (формирование конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере; обеспечение доступности для потребителя жилищно-коммунальных услуг высокого качества; совершенствование эксплуатации и технических характеристик жилищного фонда; обеспечение мер социальной защиты малоимущих слоев населения; развитие улично-дорожной сети).

Программа предлагает осуществление следующих мероприятий:

- строительство объектов культурно-бытового обслуживания (магазинов, предприятий непосредственного бытового обслуживания, комплекса бытовых услуг);

- строительства АЗС, благоустройство территории, ремонт дорог;

- строительства завода по производству чипсов.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- экономический эффект – рост объемов производства и прибыли;

- бюджетный эффект – рост поступлений в местный бюджет;

- социальный эффект – сохранение и создание дополнительных рабочих мест.

Приоритеты социально-экономического развития городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2011-2020 гг.

Приоритеты социально-экономического развития Тайтурского муниципального образования утверждены решением Думы городского поселения Тайтурского муниципального образования №255 от 26.10.2011 г.

Цель приоритетов – обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ – качественного образования, медицинских услуг, социального и бытового обслуживания; оздоровление окружающей среды городского поселения; бесперебойное обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества.

Мероприятия:

- разработка генерального плана;

- установка торгового вагончика в д. Кочерикова;

- открытие магазина в р.п. Тайтурка;

- строительство АЗС в р.п. Тайтурка и д. Кочерикова;

- строительства комплекса бытовых услуг;

- строительство завода по производству чипсов;

- заключение договоров на вывозку ТБО;

- проверка технического состояния и чистка водозаборных скважин;

- проведение лабораторного контроля за качеством воды;

- ремонт питьевых скважин в д. Буреть;

- проведение санитарной очистки территории поселения;

- ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования;

- проведение озеленения деревень и поселков городского поселения;

- ремонт скважины в д. Ходмушино;

- реконструкция системы электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры в р.п. Тайтурка;

- ремонт водонапорной башни в д. Буреть;

- капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения в р.п. Тайтурка.

РАЗДЕЛ 2 ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Тайтурское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Усольского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области». Кроме того, в Тайтурское муниципальное образование входят следующие населенные пункты: село Холмушино, деревни Буреть и Кочерикова. Все они относятся к сельским населенным пунктам. Рабочий поселок Тайтурка является административным центром Тайтурского муниципального образования. По данным администрации, по состоянию на 01.01.2011 г. общая численность населения муниципального образования составляет 6,3 тыс. чел. (см. таблицу 2.1).

Тайтурское муниципальное образование граничит с востока с Новомальтинским и Среднинским муниципальными образованиями, с юго-востока – с Мальтинским муниципальным образованием, с юга - с Сосновским и Мишелевским муниципальными образованиями (все - Усольский муниципальный район); с юга-запада, запада и северо-запада - с Черемховским муниципальным районом; с севера и северо-востока– с Боханским районом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

До революции территория Тайтурского городского поселения входила в состав Иркутского округа (уезда) Иркутской губернии. В 1924 г. была образована Усольская волость с административным центром в г. Усолье. В 1925 г. территория вошла в состав Усольского района (центр – г. Усолье) Иркутского округа Сибирского края (с 1926 г.), а позднее – в состав Восточно-Сибирского края (с 1930 г.). В 1937 г., с образованием Иркутской области, территория городского поселения вошла в состав Усольского района с административным центров в г. Усолье-Сибирское. Изначально территория муниципального образования была разделена на три административные единицы: Тайтурский поссовет (р.п. Тайтурка), Мальтинский (с. Мальта, д. Буреть и д. Кочерикова) и Холмушинский сельсоветы (с. Холмушино, д. Глубокий Лог). В 1992 г. на основании закона о местном самоуправлении были сформированы муниципальные образования город Усолье-Сибирское и Усольский район с современной структурой городских и сельских поселений, административным центром которых оставался г. Усолье-Сибирское.

Тайтурское городское поселение расположено в южной лесостепной зоне, в предгорьях Восточного Саяна, на пологой Иркутско-Черемховской равнине, в долине р. Белой – левого притока р. Ангары, с абсолютными высотами 400-500 м. Рельеф местности спокойный, благоприятный для размещения застройки. Выгоды экономико-географическое положение поселения связаны с размещением на Транссибирской железнодорожной магистрали (ст. Белая, расстояние по железной дороге до областного центра составляет 83 км), автодороге федерального значения М-53 Красноярск-Иркутск, в пригородной зоне районного значения – г. Усолье-Сибирское (расстояние до города по автомобильной дороге составляет 31 км) и наличием территориальных резервов для развития.

Таблица 2.1

Населенные пункты Тайтурского муниципального образования

|  | Население на 01.01.2011 г. | Расстояние до р. п. Тайтурка |
| --- | --- | --- |
| р. п. Тайтурка | 4 913 | - |
| д. Буреть | 626 | 11 |
| д. Кочерикова | 318 | 2 |
| с. Холмушино | 482 | 10 |
| Всего по поселению | 6 339 |  |

Тайтурское муниципальное образование расположено в северной части территории Усольского района, входит в Усольскую районную систему расселения и находится в административном подчинении г. Усолье-Сибирское - как центра Усольского муниципального района. Муниципальное образование поддерживает самые тесные культурно-бытовые и трудовые связи с г. Усолье-Сибирское и близлежащими населенными пунктами. За пределами поселения работает значительная часть его населения, занятого в экономике.

В качестве центра муниципального образования р. п. Тайтурка осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении трех подчиненных сельских населенных пунктов с постоянным населением 1,4 тыс. чел.  (таблицу 2.1.) и связан с ними и близлежащими городами автомобильными дорогами. Расстояние до наиболее удаленной, д. Буреть, составляет 11 км.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПОСЕЛЕНИЯ. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Климат

Климат на территории Тайтурского муниципального образования резко континентальный, с суровой зимой и сравнительно теплым летом.. Климат характеризуется заметной неоднородностью климатических условий. Количество атмосферных осадков увеличивается по мере роста высоты местности. Вблизи устья р. Белой выпадает 350-400 мм осадков в год, далее на запад – 400-500 мм, а вверх по макросклону их годовая сумма увеличивается до 500-700 мм и более.

Среднегодовая температура воздуха в приангарской части территории -1,2°- -1,4°; в предсаянье –2,6- -3,0°; продолжительность безморозного периода 112 и <100 дней, соответственно. Только среднеиюльские (18,6°-17,0°), а особенно среднеянварские (-21,3- -23,4°) температуры, а также абсолютные минимумы (-43,1°) и абсолютные максимумы температур (+32,6°) слабо реагируют или не реагируют на орографию.

Таким образом, в направлении с востока на запад прослеживается возрастание количества осадков на фоне снижения теплообеспеченности. Это приводит к сокращению испаряемости, а как следствие – отмечается повышенная увлажненность грунтов и почв, повышенная водность рек.

Преобладающее направление ветров – западное. Наибольшая сила ветра наблюдается в мае месяце – 5,1 м/сек, наибольшее количество ветреных дней - также в мае и июне. Из неблагоприятных климатических факторов следует отметить: - суровая продолжительная зима с малым количеством осадков и глубоким промерзанием почвы (до 250 см); - скоротечная весна с резкими температурными колебаниями, сильными ветрами и поздними весенними заморозками и холодная продолжительная осень с затяжными дождями и ранними осенними заморозками; - короткое жаркое лето с низкой относительной влажностью воздуха в начале вегетационного периода (май-июнь) и значительным количеством осадков в конце вегетационного периода (август-сентябрь).

Таблица 3.1

Климатические показатели

| Наименование показателей | Един. изм. | Значение | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Температура воздуха: |  |  |  |
| - среднегодовая | градус | - 0,4 |  |
| - абсолютная максимальная | - //- | 32,6 | июнь |
| - абсолютная минимальная | - //- | - 43,1 | январь |
| 2. Среднегодовое количество осадков | мм | 421 |  |
| 3. Продолжительность вегетационного периода | дней | 140-160 |  |
| 4. Последние весенние заморозки |  |  | II-я декада июня |
| 5. Первые осенние заморозки |  |  | II-я декада августа |
| 6. Средняя дата замерзания рек |  |  | II-я декада ноября |
| 7. Средняя дата начала паводка |  |  | апрель |
| 8. Снежный покров: |  |  |  |
| - мощность | см | 20-25 |  |
| - время появления |  |  | 12 октября |
| - время схода в лесу |  |  | 25 апреля |
| 9. Глубина промерзания почвы | см | до 250 |  |
| 10. Направление преобладающих ветров по сезонам: |  |  |  |
| - зима | румб | СЗ 40° |  |
| - весна | -//- | СЗ 34° |  |
| - лето | -//- | СЗ 30° |  |
| - осень | -//- | СЗ 29° |  |
| 11. Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам: |  |  |  |
| - зима | м/сек | 3,0 |  |
| - весна | -//- | 5,1 |  |
| - лето | -//- | 3,0 |  |
| - осень | -//- | 3,2 |  |
| 12. Относительная влажность воздуха | % | 72 |  |

Рассматриваемая территория относится к строительно-климатической зоне IB.

3.2. Рельеф, геологическое строение

Рельеф территории представляет собой полого-волнистую равнину, низкие гипсометрические высоты которой определяются новейшими движениями отрицательного знака, а полого-волнистый рельеф - наличием песчано-глинистых пород. Обширная аллювиальная равнина сформировалась из серии так называемых “внутренних дельт”. Река Белая выносит из горной части восточного Саяна мелкий материал и откладывают его, образуя равнину с преобладающими отметками 400-420 м, максимальными - 600-700 м. Для территории характерны болотно-лесные, лугово-болотные, луговые и антропогенные ландшафты. Несмотря на широкое развитие болотных комплексов, в верхнем течении долины р. Белая, доминируют лесные ландшафты. Они занимают, в основном, повышенные формы рельефа. На песчаных грунтах развиты обычно боровые ландшафты, на склонах северной экспозиции – ландшафты с сосново-лиственичным лесом, багульником и ольхой. Значительно распространены ландшафты с березовым, сосново-березовым лесом. По долинам рек размещаются ландшафты с елово-лиственичными заболоченными маломощными лесами.

3.3. Почвы и животный мир

Почвы

Согласно агропочвенного районирования территория муниципального образования относится к трём почвенным округам:

- Тулуно-Иркутский округ Присаянской части предгорной впадины с серыми лесными, подзолистыми и сезонно-мерзлотными почвами;

- Присаянский округ восточной части предгорной ступени с холмистым рельефом с дерновокарбонатными, дерново-подзолистыми и мерзлотно-болотными;

- Высокогорный гольцево-таежный округ восточной части Восточного Саяна почвами; с горно-лесными, мерзлотно-болотными и гольцево-дерновыми почвами.

Наибольшее распространение имеют серые лесные почвы. По поймам рек, в долинах и ложбинах, где имеется вечная мерзлота, распространены мерзлотно-луговые и мерзлотно-болотные почвы, из которых наиболее распространены торфянисто-болотные, торфяно-болотные и торфяно-глеевые почвы. В условиях систематического переувлажнения они еще сильней заболачиваются. Вплоть до образования настоящих торфяных болот. На плоских возвышенных частях горных плато и на пологих склонах в местах вечной мерзлоты расположены горнолесные мерзлотно-болотные почвы на кислых кристаллических и метаморфических породах.

На территории Тайтурского муниципального образования растительность представлена сосновыми и лиственнично-сосновыми травяно-брусничными лесами в сочетании со злаково-разнотравными лесами на выровненных поверхностях и низких пологих склонах.

Животный мир

Животный мир Тайтурского городского поселения довольно разнообразен. Здесь можно встретить амфибий, рептилий, разных видов птиц и млекопитающих.

3.4. Гидрологические условия

Наиболее крупные водные объекты, протекающие по территории Тайтурского городского поселения – река Белая и Братское водохранилище, а также другие мелкие реки и ручьи. Водные объекты рассматриваемой территории относятся к бассейну р. Ангара, которая находится в подпоре от плотины Братской ГЭС.

Данные по протяженности водотоков приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Название водного объекта | Длина водотока, км |
| --- | --- |
| Река Белая | 359 |
| Братское водохранилище | 570 |
| Малые реки и ручьи | До 10 |

Характеристика вод водотоков

Река Белая образуется при слиянии Большой Белой и Малой Белой. В свою очередь, р. Большая Белая принимает крупный приток – р. Урик, а Малая Белая – реки Онот и Малую Иреть. Бассейн реки занимает часть горной системы Восточного Саяна. Наибольшие высоты бассейна превышают 2000 м, тогда как на остальной территории бассейна высота колеблется от 1100 до 900 м.

Река характеризуется незначительными подъемами уровней воды весной и резкими колебаниями уровней в летний период (с мая по сентябрь).

Высшие годовые уровни воды ежегодно отмечаются летом, в период выпадения дождей. Интенсивность подъема высоких паводков составляет 100-200 см в сутки при среднем значении 40-100 см в сутки.

Критические уровни на реке – это низкие меженные уровни, при которых происходит нарушение нормальных условий судоходства, затруднен забор воды, а также высокие уровни, сопровождающиеся выходом воды на пойму и затопление сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов р.п.Тайтурка, с.Холмушино, промышленных предприятий.

Высокие критические уровни воды чаще всего отмечаются в летне-осенний период  во время выпадения жидких осадков и весной при разрушении ледостава.

Сравнительно крупные массивы болот приурочены к нижнему течению р. Белой. Развитию болот на больших пространствах препятствует незначительная емкость почвогрунтов, подстилаемых многолетней мерзлотой и скальными породами, сравнительно небольшая годовая сумма осадков и расчлененность рельефа, создающая хорошие условия для дренажа поверхностных вод.

Для годового хода уровней воды реки Белой характерно чередование подъемов и спадов в теплый период года и низкое состояние в холодный.

Весенний подъем уровней воды начинается за 5-10 дней до вскрытия реки и приходится на первую половину мая. Крайние даты начала подъема отличаются от средних на 15-30 дней. Продолжительность стояния высоких уровней от 40 до 60 суток. Наибольшая амплитуда колебания уровней воды наблюдается в многоводные годы.

График весенних колебаний уровней воды имеет гребенчатый вид. За весенними подъемами непосредственно следуют летние подъемы.

В начале июля повсеместно начинают выпадать обильные дожди, которые способствуют таянию высокогорных снегов и ледников, вызывающие повышение уровней воды.

В осенний период резко уменьшается поверхностный сток, что ведет к значительному (на 1-1,5 м) снижению уровней воды.

Характерным является повышение (на 1-1,5 м) уровней воды в период образования ледостава, вызванное сужением русла и уменьшением его пропускной способности. После ледостава уровни снижаются вначале быстро, а потом (до конца зимы) более медленно.

Братское водохранилище расположено на реке Ангара (Иркутская область). Самое большое по полному объёму (169,3 км³) долинное водохранилище мира. Образовано плотиной одноимённой ГЭС. Подпор уровня воды у плотины 106 м. Полезный объём 48,2 км³, пл. 5470 км². Заполнено в 1961–67 гг. Состоит из двух осн. плёсов – по р. Ангара (дл. 500 км, наибольшая шир. 33 км) и по р. Ока (дл. 370 км). В подпоре находится большое количество притоков, по которым образовались длинные, извилистые заливы. Осуществляет многолетнее регулирование стока; колебания уровня до 10 м. Имеет большое значение для энергетики, судоходства, лесосплава, водоснабжения и рыбного хозяйства.

3.5. Инженерно - геологические условия

Природные условия Тайтурского городского поселения согласно СНиП 22-01-95 относятся к категории средней сложности. На территории поселения проявлены следующие опасные процессы:

- Процессы подтопления

- Эрозионные процессы

      - береговая

      - речная

      - плоскостная

      - овражная эрозия

- Деформации грунтов, в том числе, связанные с криогенными процессами.

      - просадка

      - пучение

      - солифлюкция

Подтопление. Поскольку большинство населенных пунктов поселения расположено в долинах водотоков, основная опасность подтопления связана с паводками. Случаи подтопления  главным образом наблюдаются на участках застройки, расположенных в основной долине в пределах конусов выноса боковых притоков р.Белая.

Эрозионные процессы имеют широкое распространение на территории поселения.  Основное значение имеют процессы почвенной эрозии (плоскостной, склоновой  и овражной), активизированные вырубкой лесов и распашкой земель, в том числе и на склонах долин. Процессы эрозии приводят к снижению плодородия и уменьшению эффективности сельского хозяйства в целом.

Эрозия приводит к уничтожению почв - плодородного слоя, на создание которого природой потрачены миллионы лет. Разрушение почвенного слоя  даже в благоприятных условиях может произойти за 20-30 лет, а при наличии овражной и склоновой эрозии - гораздо быстрее. Ежегодно Россия теряет из- за процессов эрозии 100 га пашни, которая переходит в менее ценные сельхозугодья.

Различают ветровую и водную эрозию. Ветровая эрозия (дефляция) – вынос ветром мелких частиц почвы, водная - перенос частиц почвы водой. Водная эрозия может приводить к разрушению дорог, линий связи и других коммуникаций. В результате эрозии в почвах уменьшается содержание элементов, усвояемых растениями (азота, фосфора, калия), в том числе и элементов, от которых зависит не только урожай, но и качество сельскохозяйственной продукции: йода, меди, цинка. молибдена, никеля. Недостаток микроэлементов может вызвать заболевания у людей и животных.

Эрозия ухудшает физические свойства почвы  и способствует появлению почвенной засухи.

Главная причина эрозии - вырубка лесов и неадекватное землепользование.

Береговая абразия - процесс разрушения берегов Братского водохранилища. Интенсивное разрушение берегов началось с момента заполнения водохранилища и продолжается в настоящее время. Причиной разрушения является  водорастворимость  (карстоопасность) берегов и динамический режим работы водохранилища со значительным колебанием уровня воды. Освоение и использование прибрежных территорий  требует специальных изысканий.  В прибрежных населенных пунктах процессы абразии могут приводить к разрушениям. Необходима организация мониторинга за состоянием берега с целью планирования мероприятий по защите населения.

Образование наледей. Связано с уменьшением живого сечения реки в период отрицательных температур. Площадь развития наледей достигает 100-150 м2. Мощность наледного льда до 2 м и более. Наличие наледей осложняет строительство транспортных сооружений.

Грунтовые условия

Просадка. К просадочным грунтам в соответствии с ГОСТ 25100-95 относятся пылевато - глинистые разновидности дисперсных осадочных минеральных грунтов, дающих при замачивании при постоянной внешней нагрузке  дополнительные деформации- просадки, происходящие вследствие уплотнения грунта в результате изменения его структуры

На территории Тайтурского городского поселения просадочными являются горизонты  суглинков, входящих в состав рыхлых отложений долин. При общей мощности рыхлых отложений порядка 5м мощность  просадочных горизонтов составляет 1-3 м, причем в разрезе может встречаться несколько просадочных горизонтов.

Рыхлые отложения, содержащие просадочные грунты, не считаются надежными основаниями для застройки.

Пучинистые грунты. Пучинистость проявляется в отношении грунтов, находящихся в зоне сезонного промерзания. – глин и песков мелких пылеватых. Пучение обусловлено  тем, что накапливающаяся  при промерзании грунта избыточная влага увеличивается в объеме. Распределение влаги может быть неоднородным. В отдельных случаях в грунте формируются линзы льда. Расположение линз определяется динамикой движения воды в порах грунта. При высоком  уровне грунтовых вод происходит движение воды к фронту промерзания, при этом грунты характеризуются как сильно пучинистые.

Застройка Тайтурского городского поселения расположена в долинах р.Белой, где в верхней части рыхлых отложений нередко залегают  водонасыщенные глины и суглинки. Кроме того, долины характеризуются сложной динамикой грунтовых вод, которая может определять сложный фронт промерзания. В связи с этим вопрос пучинистых грунтов  для поселения может быть актуальным. Существенные проблемы может вызвать также сброс стоков на рельеф.

Принципы выбора территорий для развития поселения.

Территории для развития поселения целесообразно выбирать:

- На площадках с пологим рельефом,  в отсутствие уступов врезанных ложбин

- На удалении от пойменной  и старичной части долины

- Вне  активных конусов выноса боковых притоков

- Вне зон разломов, отмечаемых по простиранию водотоков

- В пределах естественных границ (долин притоков, террас)

Указанные критерии использованы при составлении схемы развития территории поселений.

3.6. Сейсмичность территории

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах» (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.10г № 779).

Территория Тайтурского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в баллах:

- р.п. Тайтурка- А(10 %) - 7, В(5 %) - 8, С(1 %) – 9.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы

Информация о наличии полезных ископаемых представлена Иркутским филиалом ФГУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу».

В пределах административных границ Тайтурского муниципального образования Усольского района (по состоянию на 14.05.2012г.) находятся следующие месторождения полезных ископаемых:

1. Холмушинское месторождение доломитов. Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1 и утверждены протоколом ТКЗ № 65, 1963г. Месторождение учтено Госбалансом.

2. Буяновское (русловое - острова Конный, Сосновик, Буян, Бархатовский) месторождение песчано-гравийной смеси. Запасы подсчитаны по кат. С1 и утверждены протоколом НТС № 141, 1992г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.

3. Русловое р. Ангары, участок Шайдаровский (114-118 км) месторождение песчано-гравийной смеси, участок Шайдаровский (114-118км). Запасы подсчитаны по кат. С1 и утверждены протоколом НТС «Иркутскгеология» № 60, 1982г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.

4. Тайтурское месторождение глины (цементное сырье - глинистые компоненты). Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1 и утверждены протоколом ГКЗ № 2213 в 1958 г. в 1976 г. протоколом ГКЗ № 7586.

5. Мальтинское месторождение доломитов на известь. Запасы подсчитаны по кат. С1. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.

6. Бельское месторождение ПГС.  Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1 и утверждены протоколом ТКЗ № 42, 1960г.

Пресные подземные воды

На 01.01.2012 г. на территории Тайтурского Муниципального образования Усольского района месторождения пресных и минеральных вод отсутствуют, лицензионные объекты не зарегистрированы.

4.2. Лесосырьевые ресурсы

4.2.1 Распределение территории лесничеств

Данный раздел сформирован по материалам «Лесохозяйственного регламента Усольского лесничества» агентства лесного хозяйства Иркутской области, выполненными Федеральным агентством лесного хозяйства, Федеральным ГУ предприятием «Рослесинфорг» Прибайкальским филиалом государственной инвентаризации лесов. Лесохозяйственные регламенты содержат свод нормативов и параметров освоения лесов применительно к территории, лесорастительными условиями лесничества и определяют правовой режим лесных участков.

На территории Усольского административного района расположено Усольского лесничество, которое в том числе расположено и на территории Тайтурского МО. Площадь Усольского лесничества на территории Тайтурского МО составляет-  8180,35 га.

Приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области» установлены границы и структура лесничеств. В связи с тем, что на территории Усольского лесничества предусмотрено образование дач и технических участков, входящих в состав участковых лесничеств, структура таблиц, предусмотренных приказом МПР России от 19.04.2007 г. № 106, изменена под структуру лесничества.

Структура лесничества, наименования и площади участковых лесничества, дач и технических участков на территории Тайтурского МО приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Структура лесничества на территории Тайтурского МО

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Наименования дач, технических участков | Номер кварт. | (Муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усольское | Технический участок №2 совхоз «Мальтинский» | кв№1,2,3,13 | Тайтурского МО | 8156,57 |
| 2 | Усольское | Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское») | кв№1,2 | Тайтурского МО | 23,78 |
|  | Всего по лесничеству: |  | Тайтурского МО | 8180,35 |

Кадастровая оценка лесных участков на момент разработки лесохозяйственного регламента не произведена, поэтому описание их границ не производится.

4.2.2 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов (ст.10 и 102 ЛК РФ)

В соответствии с ЛК РФ леса, расположенные на землях лесного фонда Усольского лесничества подразделяются на защитные и эксплуатационные леса. На территории Тайтурского МО эксплуатационные леса отсутствуют.К защитным лесам в границах Тайтурского МО отнесены следующие категории лесов:

I. Защитные леса.

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской федерации;

2. Ценные леса:

- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и др. водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов;

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесо-тундровых зонах, степях, горах;

Распределение территории лесничества и участковых лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам или их частям приведены в таблице 4.2, а территориальное расположение лесов по их целевому назначению показано на карте №5 - «Карта ограничений».

Таблица 4.2

Целевое назначение лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Пло-щадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Защитные леса, всего |  |  |  |  |
| в том числе: |
| 1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  |  |  |  |
| в том числе: |
| 1.2. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железно-дорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Усольское | Технический участок № 2 (совхоз «Мальтинский»), кв. 1ч.-3ч., | 3368,72 | Постановления: Правительства РСФСР от 24.12.1991 г. № 62; главы администрации Иркутской области от 25.08.1992 г. № 282; администрации Иркутской области от 12.08.2008 г. № 238-па |
| 2. Ценные леса, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. Нересто - охранные полосы лесов | Усольское | Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), кв. 1ч. | 15,05 | Приложение № 3 к приказу Рослесхоза от 28.12.2009 г. № 546 |
| 2.4. Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Усольское | Технический участок № 1 (ОПХ «Буретское»), кв. 1ч. | 4166 | Приложение № 3 к приказу Рослесхоза от 28.12.2009 г. № 546 |
|  |  | Технический участок №2 совхоз «Мальтинский» кв. 1ч.-4ч. | 3368,72 |  |

Примечание: В 2008 г. осуществлено проектирование эксплуатационных защитных лесов по Усольскому лесничеству. Издан приказ Рослесхоза от 28.12.2009 года № 546 «Об отнесении лесов на территории Иркутской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ». Но материалы проектирования и приказ Рослесхоза не учтены в документации государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2010 г.

4.3 Рекреационные ресурсы

На территории Тайтурского городского поселения рекреационные территории отсутствуют.

Таблица 4.3

Перечень ДНТ, садоводческих товариществ на территории Тайтурского МО

| № п/п | Наименование | Адрес | Примечание | Площадь га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Садоводство «Лесник» | На расстоянии 1,8 км юго-восточнее с.Холмушино |  | 49,02 |

Проектное решение по размещению объектов  рекреационного назначения

Проектом планируется разместить спортивно-оздоровительные комплексы:

- в р.п. Тайтурка – стадионы, спортивный зал с бассейном – 8,87 га;

- в с. Холмушино – стадион – 0,78 га;

- в д. Кочерикова – стадион – 0,45 га;

- в д. Буреть – стадион и спортивный зал – 1,3 га.

Режим использования земель рекреационного назначения.

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ (с изменениями от 21 июля 2011 г) - к землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

4.4 Сельскохозяйственные ресурсы

На территории Тайтурского городского поселения земли сельскохозяйственного использования составляют – 12628,6 га. Сельское хозяйство представлено предприятиями: ФГУП «Буретское» Россельхозакадемии, ОПХ «Петровское» - отделение СХ ОАО «Белореченское» и территориями крестьянско-фермерских хозяйств.

Таблица 4.4

Информация о посеве с\х культур по Тайтурскому муниципальному образованию на июнь 2008 г. ОПХ «Буретское»

| № п\п | Наименование работ | Площадь посева |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (га) | Факт (га) |
| 1 | Всего зерновых | 1805 | 1805 |
|  | В т.ч. пшеница | 1000 | 1005 |
|  | овес | 705 | 700 |
|  | горох | 100 | 100 |
| 2 | силосные | 300 | 200 |
|  | В т.ч. кукуруза | 300 | 200 |
| 3 | Однолетние травы | 950 | 1000 |
|  | В т.ч.зеленая масса | 880 | 980 |
|  | семена | 20 | 20 |
| 4 | Многолетние травы | 680 | 680 |
|  | В т.ч. на сено | 300 | 300 |
|  | Зеленую массу | 325 | 325 |
|  | семена | 55 | 55 |
| 5 | картофель | 10 | 10 |

Таблица 4.5

СХОАО Белореченское ОПХ Петровское отделение Кочерикова

| № п\п | Наименование работ | Площадь посева |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (га) | Факт (га) |
| 1 | Зерновые всего |  | 2908 |
|  | В т.ч. пшеница |  | 1475 |
|  | ячмень |  | 1433 |
| 2 | кукуруза |  | 292 |
| 3 | Однолетние травы на сенокос |  | 744 |
| 4 | Многолетние травы |  | 277 |
| 5 | картофель |  | 300 |

ФГУП «Буретское» - предприятие, специализирующееся по выращиванию элитных семян зерновых и зернобобовых культур, многолетних трав, картофеля, производство мяса, молока. Также предприятие занимается разведением крупного рогатого скота, имеется собственная пасека, мельница и пекарня. Используемая земельная площадь- 4342 га. По данным отчета за 2011 год ФГУП «Буретское» произвело: зерна - 2476т., мяса – 81т., молока – 1162т.

СХ ОАО «Белореченское» ОПХ «Петровское» в Тайтурском городском поселении представлено Кочериковским отделением, осуществляющим производство мяса, молока, и выращивание зерновых культур. ОПХ «Петровское» осуществляет выращивание и продажу племенного скота, высокопродуктивного молодняка (молочного направления). В д.Кочерекова расположена ферма на 895 голов (по состоянию на 01.01.2012г.), в том числе: 550 КРС и остальные – молодняк. В 2011г. отделение произвело 2769тонн молока, зерна – 10787 т., мяса – 88т. Под выращивание зерновых культур в 2012 г. задействовано 5633 га пашен, ярового зерна 6879 га, кормовых культур (кукуруза, картофель) 300 га.

Кроме того на территории Тайтурского МО размещаются небольшие КФХ. занимающиеся пчеловодством, выращиванием картофеля и зерновых культур. Перечень КФК представлен в таблице.

Таблица 4.6

Перечень КФК, расположенных на территории Тайтурского МО

| № п/п | Наименование КФХ | Площадь земельного участка | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Афанасьев Ю.В. | 25га, 2,5км восточнее Холмушино. 66га в районе увала по правую сторону от а/д Тайтурка-Холмушино. 22,2га в районе увала по правую сторону от а/д Тайтурка-Холмушино. | Пчеловодство Посевы гречихи Картофель |
| 2. | Мишин А.А. | 5.57га | Сенокос |
| 3. | БарановВ.А. | 7,4га | 0,4га-картофель,7га- сенокос |
| 4. | Маркевич Г.Д. | 43,6га в районе с.Холмушино 20га в районе с.Холмушино 74га в районе п.Средний 100га в районе с.Холмушино | Посевы зерновых Посевы гречихи и Пасека Посевы зерновых Сенокос |
| 5. | Карапетян Э.С. | 29,6га | Частично картофель |
| 6. | Дружинин Л.А. | 20га, земли ФГУП «Буретское» | Зем уч-к площадью 599677 кв.м. в 1,7 км юго-восточнее д.Кочерикова, в 600м. северо-восточнее М-53 для ведения КФХ (сенокос, пашня) |

В перспективе применение мер интенсификации использования сельскохозяйственных земель предусматривает развитие сельскохозяйственного производства на территории Тайтурского городского поселения.

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Функциональный профиль

Населенные пункты Тайтурского муниципального образования возникли и развивались в ходе освоения юга Восточной Сибири, начавшегося в XVII века. Все они имели сельскохозяйственный функциональный профиль, связанный с благоприятными условиями для развития хлебопашества, скотоводства и рыболовства. Важным фактором дальнейшего развития территории явилась прокладка Московского тракта и строительство, в начале XX века, Транссибирской железнодорожной магистрали. Прокладка железнодорожной магистрали, наличие леса и крупной реки предопределили промышленное развитие территории.

В 1903 г. на территории Тайтурки начал работать лесопильный завод, сырье для которого поступало сплавным путем по р. Белой. Завод быстро наращивал мощности и уже к 1908 г. изготавливал 15 тыс. м3 пиломатериалов в год. После Октябрьской революции, Тайтурское лесопильное производство стало производить не только доску, но и вагонку, мостовой брус, шпалу и др. Производительность завода в 1929 г. составила 28,6 тыс. м3 пиломатериалов.

Во второй половине 20-х гг. стали возникать коллективные хозяйства. В 1925 г. в п. Тайтурка основано машинное товарищество, в 1927 г. – животноводческое, а в  1928 г. – сельхозартель «Труд». В д. Буреть в это время возникла артель «Новая жизнь». В 1931 г. в п. Тайтурка организовывается машинотракторная станция (МТС) «Белая», основным назначением которой являлось оказание ветеринарной и агрономической помощи сельскохозяйственным предприятиям, подготовка трактористов и комбайнеров. В 1937 г. на базе заправочного пункта МТС «Белая» была создана нефтебаза «Белая».

В 1950 г. на лесопильном заводе строится лесопильный цех, новые подъездные пути, завод переименовывается в Тайтурский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат. В 1967 г. образовано Буретское опытное хозяйство, в с. Холмушино работает известковый завод. В 1975 г. Тайтурский ЛДК, в результате его объединения с Черемховским и Вознесенским леспромхозами, становится головным предприятием производственного объединения «Бельсклес».

Наряду с промышленным производством развивается сельское хозяйство - в р. п. Тайтурка работает пятое отделение совхоза «Мальтинский» Усольского района, которое выращивало овощи, картофель и зерновые культуры, было развито животноводство. Помимо данных предприятий в поселке размещались «Сельхозтехника» и «Сельхозхимия», занимающиеся обеспечением всей территории района удобрениями и проведением ремонтных работ сельскохозяйственной техники.

В начале 90-х годов, в условиях экономических реформ, предприятия муниципального образования значительно сократили объемы производства, некоторые из них обанкротились. Прекратил свое существование совхоз «Мальтинский», резко сократил объемы своего производства Тайтурский ЛДК (1991 г. – 113 тыс. м3 пиломатериалов, 1992 г. – 74 тыс. м3, 1996 г. – 4 тыс. м3). В 2003 г. предприятие прекратило свое существование. Трудоспособное население стало работать за пределами поселения, главным образом в г. Усолье-Сибирском и г. Ангарске.

В настоящее время на территории муниципального образования действуют предприятия сельского хозяйства, пищевой промышленности, лесозаготовки и деревообработки, транспорта и связи. Таким образом, Тайтурское муниципальное образование является пригородным агропромышленным городским поселением, этот функциональный профиль сохраняется до конца расчетного срока генерального плана.

При формировании проектных предложений по развитию экономической базы Тайтурского муниципального образования были учтены положения Комплексной программы социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2020 г., разработанной администрацией Усольского района и утвержденной решением Думы муниципального образования № 351 от 27.12.2006 г., а также Приоритеты социально-экономического развития городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2011-2020 гг., утвержденные решением Думы городского поселения Тайтурского муниципального образования №255 от 26.10.2011 г.

Промышленность занимает ведущее место в экономике поселения. В состав промышленных кадров входят занятые на предприятиях пищевой промышленности и машиностроения.

Отрасль машиностроения на территории муниципального образования представлена крупным предприятием машиностроения и металлообработки – ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс». Предприятие «Новотранс» было построено в 2007 г., на месте обанкротившегося лесопромышленного предприятия в р.п. Тайтурка. В составе предприятия располагается вагоносборочный, колесно-роликовый, тележный, подсобно-заготовительный цеха, автоконтрольный пункт и контрольный пункт автосцепки. ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» осуществляет ремонт грузовых вагонов и колесных пар со сменой элементов, изготавливает широкий спектр запасных деталей и оказывает ремонтные услуги. Численность кадров по отрасли составляет 498 чел. и на перспективу она сохраняется на современном уровне (0,5 тыс. чел.).

Пищевая промышленность поселения представлена предприятиями малого бизнеса - ИП Степанов Н. К, осуществляющим производство хлебобулочных изделий, и ООО «Телец» по производству мясопродуктов, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Численность занятых на данных предприятиях составляет 54 чел.

Перспективами развития пищевой промышленности является увеличение объема и ассортимента выпускаемой продукции ООО «Телец», расширение рынков сбыта. В р.п. Тайтурка, Программой социально-экономического развития городского поселения Тайтурского муниципального образования, заложено строительство завода по производству чипсов. Проектом учитывается рост численности кадров пищевой промышленности до 0,1 тыс. чел. на I очередь (2022 г.) и до 0,15 тыс. чел. на расчетный срок (2032 г.) генерального плана.

На территории муниципального образования есть предпосылки для развития промышленности строительных материалов - месторождение известковых пород в районе с. Холмушино, где раньше действовал известковый завод. Данное месторождение имеет промышленное значение и создает предпосылки для организации малого предприятия по добыче извести, применяемую в качестве строительного материала (строительные смеси), в дорожном строительстве, в производстве бетона. Численность занятых на предприятии составит 0,03 тыс. чел. на I очередь и 0,05 тыс. чел. на расчетный срок генерального плана.

На территории поселения, д. Буреть, действуют предприятие сельского хозяйства - ФГУП «Буретское» Россельхозакадемии – одно из трех  предприятий Иркутской области, где выращивают элитные семена зерновых культур, многолетних трав и картофеля. Также предприятие занимается разведением крупного рогатого скота, имеется собственная пасека, мельница и пекарня. В д. Кочерикова работает ОПХ «Петровское» - отделение СХ ОАО «Белореченское», осуществляющее продажу племенного, высокопродуктивного молодняка молочного направления в Иркутской области и за ее пределами. Численность кадров предприятий сельского хозяйства составляет 179 чел.

На перспективу, на территории поселения возможно развитие КФХ, создание сети заготовительно-сбытовых кооперативов, осуществляющих функцию сбора, приема и закупок продукции в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) населения и осуществляющие ее переработку. Численность кадров сельского хозяйства на I очередь учитывается в размере 0,2 тыс. чел., на расчетный срок – в размере 0,3 тыс. чел.

В состав градообразующих кадров также входят получившие в последнее время развитие виды деятельности по обслуживанию рынка (оптовая торговля, операции с недвижимостью, а также материально-техническое снабжение, информационное обслуживание и ряд других) - предприятие ЗАО «Облагроснаб» в р.п. Тайтурка осуществляет продажу тракторной техники, сельскохозяйственных машин и запчастей к ним. Численность занятых в данной группе кадров составляет 24 чел. и на I очередь и расчетный срок строительства увеличивается до 0,03 тыс. чел.

Профессиональное образование в поселении представлено Тайтурским филиалом Профессионального училища №55, расположенного в р.п. Железнодорожник. Численность преподавательских и обслуживающих кадров составляет 29 чел., на перспективу она учитывается в размере 0,03 тыс. чел.

Дальнейшее экономическое развитие территории муниципального образования так же возможно за счет развития малых предприятий туристско-рекреационного обслуживания. Тайтурское городское поселение, расположенное в долине р. Белой, обладает благоприятными рекреационными ресурсами, наличие объектов историко-архитектурного наследия позволяет развивать культурно-познавательный, экскурсионный, спортивный и другие виды туризма. На территории поселения предлагается развитие рекреационных зон, обустройство мест отдыха, строительство ремесленных мастерских, развитие народных промыслов. Численность занятых в туристско-рекреационном обслуживании составит к расчетному сроку 0,02 тыс. чел.

Таблица 5.1

Состав градообразующих кадров Тайтурского муниципального образования

| Градообразующие кадры | Исходный год (2011 г.), чел. | I очередь (2022 г.) тыс. чел. | Расчетный срок (2032 г.), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленность | 552 | 0,63 | 0,65 |
| в т. ч. машиностроение и металлообработка | 498 | 0,50 | 0,50 |
| пищевая промышленность | 54 | 0,10 | 0,15 |
| промышленность строительных материалов | - | 0,03 | 0,05 |
| Сельское хозяйство | 179 | 0,20 | 0,30 |
| Обслуживание рынка | 24 | 0,03 | 0,03 |
| Специальное образование | 29 | 0,03 | 0,03 |
| Туристско-рекреационное обслуживание | - | - | 0,02 |
| Работающие за пределами поселения | 1 080 | 1,10 | 1,00 |
| Численность градообразующих кадров | 1 864 | 1,99 | 2,03 |
| в т. ч. приезжающие на работу из других населенных пунктов | 450 | 0,45 | 0,45 |
| Градообразующие кадры - постоянные жители | 1 414 | 1,54 | 1,58 |

В настоящее время Тайтурское муниципальное образование поддерживает интенсивные трудовые связи с г. Усолье-Сибирское и с другими близлежащими населенными пунктами. Жители поселения работают за его пределами, в то же время часть кадров зарегистрированных предприятий, учреждений и организаций постоянно проживает за пределами границ проекта. При сохранении численности приезжающих на работу в Тайтурское муниципальное образование из других населенных пунктов на современном уровне (около 450 чел.) и в связи с перспективами размещения новых рабочих мест в границах проекта, численность работающих за пределами поселка несколько уменьшится, и составит на расчетный срок генерального плана 1,0 тыс. чел.

Активное сальдо ежедневных трудовых поездок (маятниковой миграции) составит соответственно 0,65 тыс. чел. на I очередь генерального плана и до 0,55 тыс. чел. – на расчетный срок.

Таким образом, машиностроение, производство пищевых продуктов, а так же развитие сельского хозяйства и туристско-рекреационной деятельности будут приоритетными направлениями развития экономики Тайтурского городского поселения до расчетного срока проекта. Прогноз численности градообразующей группы на период действия генерального плана представлен в таблице 5.1.

Общая численность градообразующих кадров – жителей муниципального образования составляет 1 414 чел., или 22,2% населения. На I очередь генерального плана ожидается ее рост до 1,54 тыс. чел., на расчетный срок численность градообразующих кадров предусматривается в объеме 1,58 тыс. чел. (см. таблицу 5.1).

5.2 Обслуживающие виды деятельности

К градообслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения муниципального образования. В настоящее время численность градообслуживающей группы составляет 578 чел.

Таблица 5.2

Численность обслуживающих кадров Тайтурского муниципального образования

|  | Исходный год (2011 г.), чел. | I очередь (2022 г.) тыс. чел. | Расчетный срок (2032 г.), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 117 | 0,20 | 0,25 |
| Просвещение и дошкольное воспитание | 198 | 0,20 | 0,25 |
| Культура и искусство | 65 | 0,10 | 0,15 |
| Здравоохранение, физическая культура и социальная защита | 95 | 0,10 | 0,15 |
| Розничная торговля и общественное питание | 66 | 0,15 | 0,30 |
| Управление, финансы, кредит, страхование | 37 | 0,05 | 0,10 |
| Всего | 578 | 0,80 | 1,20 |

Основой для развития большинства градообслуживающих отраслей служит платежеспособный спрос населения. Перспективы развития поселения (развитие промышленности строительных материалов, организация малых сельхозпредприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, туристско-рекреационного обслуживания), строительство учреждений культурно-бытового обслуживания (строительство магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания), заложенных администрацией Тайтурского муниципального образования в качестве приоритетов социально-экономического развития поселения до 2020 г., позволяют прогнозировать рост уровня жизни значительной части жителей.

Таблица 5.3

Прогноз структуры самодеятельного населения Тайтурского муниципального образования

|  | Исходный год (2011 г.), чел. | I очередь (2022 г.) тыс. чел. | Расчетный срок (2032 г.), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Самодеятельное население | 1992 | 2,34 | 2,78 |
| в т. ч. градообразующая группа | 1414 | 1,54 | 1,58 |
| обслуживающая группа | 578 | 0,80 | 1,20 |

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) составляет 2,0 чел. (31,7% общей численности населения) и увеличивается на I очередь до 2,34 тыс. чел., расчетный срок - до 2,78 тыс. чел. (см. таблицу 5.3).

## 5.3 Население и система расселения

В VI-XI вв. территорию современного Тайтурского городского поселения заселяли курыканы, занимающиеся разведением лошадей, выращивание крупного рогатого скота, охотой и земледелием. В начале XI века под влиянием монгольских племен большая часть курыкан ушла на север, а на их территории пришли монголы и тюрки.

Формирование постоянного населения на территории Тайтурского муниципального образования относится ко второй половине XVII века. Так, первое русское поселение на территории муниципального образования, с. Тайтурка, было основано в 1666 г. Изначально, земли поселения принадлежали Вознесенскому мужскому монастырю, основанному в 1672 г. в 3 км от г. Иркутска. Крестьяне, проживающие на данной территории, занимались сельским хозяйством и рыболовством, полностью зависели от монастыря и обязаны были отдавать ему определенное количество своего урожая, мяса и рыбы. В 1723 г., на берегу р. Ангары, была основана д. Буреть, а в 1761 г. земли территории вышли из подчинения монастыря и крестьяне из разряда монастырских переводятся в экономические. Так началось формироваться огородничество.

Активное заселение территории муниципального образования началось со второй половине XVIII века, когда в 1775 г. в Тайтурке была построена почтовая станция и постоялый двор. Село становится почтовым центром, быстро разрастается, появляются новые дома, школа, больница. В конце XIX в. в результате отмены крепостного права в России (1861 г.) территория испытала приток переселенцев с западных частей страны. Так, в 1885 г., вдоль Московского тракта, как заимка, была основана д. Кочерикова.

В начале XX века в связи с началом эксплуатации Транссибирской железной дороги произошел механический приток населения, поскольку дорога требовала постоянного обслуживания.

Началу промышленному освоению территории дало строительство лесопильного завода в п. Тайтурка. В 1926 г. численность  жителей муниципального образования составила 3144 чел. Поселок Тайтурка являлся самым крупным населенным пунктом поселения, население которого занималось хлебопашеством, работой на лесопильном заводе и иными заработками, в частности – вывозом леса для шахт Черемхово. Численность п. Тайтурка в 1926 г. составляла 1 537 чел. (таблица 5.4).

Таблица 5.4

Численность населения в границах Тайтурского муниципального образования по данным переписей населения

чел.

| год | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2011* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Тайтурка | 1537 | 3320 | 5453 | 7100 | 5900 | 6100 | 5236 | 4913 |
| д. Буреть | 609 | 423 | 467 | 487 | 487 | 594 | 682 | 626 |
| д. Кочерикова | 165 | 221 | 390 | 367 | 366 | 387 | 378 | 318 |
| с. Холмушино | 833 | 799 | 706 | 708 | 497 | 502 | 548 | 482 |
| Всего | 3144 | 4763 | 7016 | 8662 | 7250 | 7583 | 6844 | 6339 |

* по данным текущего учета

В период индустриализации СССР, в 30-х гг. XX века, завод значительно реконструируется и расширяется, в этот период наблюдается волна переселенцев из западных областей страны, направленный для промышленного освоения «сибирской глубинки». Так, в д. Буреть переселено 25 семей, в п. Тайтурка – 15 семей, в д. Холмушино – 20 семей. Согласно данным переписи 1939 г., население в границах муниципального образования увеличилось на 1 619 чел. и составило 4 763 чел.

В послевоенные годы, Тайтурский ЛДК увеличивает объемы производства, строится лесопильный цех, появляются новые рабочие места. По переписи 1959 г. численность населения муниципального образования составила 7 016 чел.

В 60-х гг. на территории развивается массовое жилищное строительство, появляются многоквартирные дома. В 1963 г. п. Тайтурка получает статус поселка городского типа, территория испытывает механический приток населения. Максимальная численность постоянного населения муниципального образования, по данным Государственной статистики, составила 8 662 чел. в 1970 г., в том числе городское (р.п. Тайтурка) – 7 100 чел. Численность жителей, по сравнению с 1959 г., к 1970 г. увеличилась на 23,5%.

В 70-е годы прошлого века, в условиях урбанизации, наблюдался отток жителей из сельской местности в города. По данным переписи населения 1979 г., население муниципального образования за 9 лет сократилось на 1 412 чел. (на 19,5%) и составило 7 250 чел., в том числе население р.п. Тайтурка – 5 900 чел. (сокращение составило 20,3%).

Наряду с промышленным производством развивается сельское хозяйство, в р. п. Тайтурка работает пятое отделение совхоза «Мальтинский» Усольского района, предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники. Столь благополучная ситуация, сложившаяся к середине 80-х гг., способствовала росту численности населения, к 1989 г. оно несколько возросло и составило 7 583 чел.

В 90-х гг. XX века, в период перестройки, на отдельные сельскохозяйственные предприятия распадается совхоз «Мальтинский», которые, в свою очередь, не выдержав конкуренции, прекратили свое существование. Тайтурский ЛДК также испытывает значительный кризис, резко сокращается число рабочих мест. Экономическая ситуация в стране негативно сказывается и на демографических процессах: резко уменьшается рождаемость, растет смертность, в поисках мест приложения труда жители поселения уезжают в город. Так, в 2002 г., численность населения муниципального образования составила 6 844 чел., что на 9,7% меньше чем в 1989 г.

Несмотря на это, численность населения муниципального образования уменьшилась не столь значительно, по сравнению с другими муниципальными образования области. Находясь в благоприятных условиях транспортной доступности (расстояние до города - 31 км) сельхозпродукция территории находила сбыт на рынках г. Усолье-Сибирское.

В течение первого десятилетия XXI века население р.п. Тайтурка стабилизировалось на уровне 5,1-5,3 тыс. чел., естественная убыль стала играть ведущую роль в формировании численности, превышая механический приток населения  (см. таблицу 5.6).

Таблица 5.5

Динамика численности населения сельских населенных пунктов Тайтурского муниципального образования по данным текущего статистического учета

чел.

|  | 1983 | 1995 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Буреть | 490 | 572 | 630 | 660 | 651 | 651 | 654 | 656 |
| д. Кочерикова | 395 | 349 | 371 | 356 | 360 | 353 | 351 | 354 |
| с. Холмушино | 479 | 560 | 548 | 555 | 501 | 516 | 506 | 501 |
| Всего | 1425 | 1510 | 1 580 | 1 571 | 1 512 | 1 520 | 1 511 | 1 511 |

Рождаемость р.п. Тайтурка в 2000-2006 гг. составляла 8,5-14,1 чел. на 1000 жителей, смертность – 19,6-27,6 чел. на 1000 жителей, естественная убыль – 7,2-15,0 чел. на 1000 жителей. За 2000-2006 г. население р.п. Тайтурки сократилось на 0,5 тыс. чел.

В 2007-2010 гг. естественная убыль населения сменилась естественным приростом (кроме 2010 г.), составляющем 0,2-4,5 чел. на 1000 жителей, или 1-23 чел. в год. Механический прирост в 2002-2005 гг. достигал 2-57 чел. в год, но в последние годы (2006-2010 гг.) он сократился до 2-34 чел. в год.

Таблица 5.6

Динамика численности населения р.п. Тайтурка по данным текущего статистического учета

| Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел.* | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,9 |
| Родилось чел. | 79 | 69 | 70 | 44 | 64 | 71 | 63 | 74 | 94 | 90 | 92 |  |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 14,1 | 12,8 | 13,2 | 8,5 | 12,5 | 13,9 | 12,3 | 14,5 | 18,4 | 17,3 | 17,7 |  |
| Умерло чел. | 121 | 149 | 138 | 122 | 130 | 113 | 100 | 73 | 71 | 75 | 93 |  |
| Смертность (на 1000 жит.) | 21,6 | 27,6 | 26,0 | 23,5 | 25,5 | 22,1 | 19,6 | 14,3 | 13,9 | 14,4 | 17,9 |  |
| Естественный прирост (убыль) чел. | -42 | -80 | -68 | -78 | -66 | -42 | -37 | 1 | 23 | 15 | -1 |  |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | -7,5 | -14,8 | -12,8 | -15,0 | -12,9 | -8,2 | -7,2 | 0,2 | 4,5 | 2,9 | -0,2 |  |
| Прибыло чел. | 134 | 110 | 147 | 153 | 176 | 180 | 170 | 159 | 115 | 42 | 110 |  |
| Выбыло чел. | 102 | 117 | 145 | 143 | 120 | 123 | 157 | 146 | 118 | 40 | 76 |  |
| Механический прирост (убыль) чел. | 32 | -7 | 2 | 10 | 56 | 57 | 13 | 13 | -3 | 2 | 34 |  |
| Прирост (убыль), тыс. чел.* | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,3 |  |

За последние два десятилетия общая численность населения населенных пунктов муниципального образования в целом уменьшилась на 0,9 тыс. жителей (в 1989-2009 гг. – на 13,4%). По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения муниципального образования составила 6,3 тыс. чел., в том числе население р.п. Тайтурка - 4,9 тыс. чел.

Тенденции формирования населения отразились на динамике его демографической структуры. Весьма заметным стал процесс старения населения: удельный вес пенсионных возрастов увеличился с 7,3% (1989 г.) до 20,1% (2002 г.) и до 28,4% (2010 г.) - см. таблицу 5.7. Сокращение рождаемости в 90-е годы ХХ века привело к значительному сокращению удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста к 2010 г. по сравнению с 1989 г. (с 30,4% до 16,2%). Демографическая структура населения Тайтурского муниципального образования значительно отличается от демографической структуры в целом по городскому населению области, где удельный вес детских возрастов на 2010 г. составил 18,0%, а пенсионных возрастов – 19,0%.

Удельный вес лиц в трудоспособном возрасте в 1989-2002 гг. вырос на 7,8 процентных пунктов, а в последующий период, в связи с недостатком рабочих мест, сократился на 3,1 процентных пункта. В результате процессов естественного движения населения удельный вес трудоспособных возрастов в обозримом будущем будет сокращаться, поскольку в трудоспособный возраст будут продолжать вступать малочисленные поколения 90-х годов рождения, а покидать его – более многочисленные послевоенные поколения. С этим процессом связан прогноз стабилизации доли детей, несмотря на рост рождаемости, и роста удельного веса лиц пенсионного возраста.

Таблица 5.7

Прогноз возрастной структуры населения Тайтурского муниципального образования

в % к общей численности

| Возрастные группы | по данным переписи населения | по данным текущего учета | прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 г. | 2002 г. | 2010 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 30,4 | 23,0 | 16,2 | 15,0 | 15,0 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 52,3 | 56,9 | 55,4 | 53,0 | 51,0 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 17,3 | 20,1 | 28,4 | 32,0 | 34,0 |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Определяющими факторами формирования населения на период до расчетного срока генерального плана приняты небольшой естественный прирост и миграционный приток населения, обусловленный созданием новых рабочих мест. Поскольку значительную часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет смягчить рассмотренные негативные тенденции динамики населения и прогнозировать относительную стабилизацию его демографической структуры. Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице 5.7.

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градообразующих отраслей, а также предприятий, организаций и учреждений обслуживания. На перспективу численность градообразующей группы увеличивается, что связано с размещением новых предприятий. В то же время ожидается рост уровня жизни населения, что приведет к увеличению численности и удельного веса обслуживающей группы до 12,3% населения на I очередь и до 17,9% - на расчетный срок генерального плана (см. таблицу 5.8).

Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным показателям, обоснованным в разделе 5.2 (таблица 5.3).

Таблица 5.8

Трудовая структура населения Тайтурского муниципального образования

|  | 2011 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 2,0 | 31,7 | 2,34 | 36,0 | 2,78 | 41,5 |
| в т. ч. градообразующая группа | 1,4 | 22,2 | 1,54 | 23,7 | 1,58 | 23,6 |
| обслуживающая группа | 0,6 | 9,5 | 0,80 | 12,3 | 1,20 | 17,9 |
| Несамодеятельное население | 4,3 | 68,3 | 4,16 | 64,0 | 3,92 | 58,5 |
| Население всего | 6,3 | 100,0 | 6,50 | 100,0 | 6,70 | 100,0 |

В условиях естественного прироста и миграционного притока населения численность жителей Тайтурского муниципального образования на I очередь генерального плана (2022 г.) вырастет до 6,5 тыс. чел. (в т.ч. р.п. Тайтурка –5,1 тыс. чел.). На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, сохранение естественного прироста и механического притока населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032 г. до 6,7 тыс. чел. (в т.ч. р.п. Тайтурка – 5,3 тыс. чел.).

5.4. Использование территории

5.4.1. Существующее использование территории

Территория Тайтурского городского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области 16.12.2004 г. № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области»,  составляет 18 081,9 га.

Площадь р.п. Тайтурка в современных границах составляет 411,7 га, в том числе 0,7 га – за пределами границ Тайтурского муниципального образования. В настоящее время застроенная территория занимает 316,8 га, или 76,9% всех земель в границах рабочего поселка. Из нее 215,2 га (67,9% застройки) приходится на жилую зону, формируемую, в основном, на 76,2%, 1-2-этажной индивидуальной усадебной застройкой. На территорию ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества приходится 43,1 га или 20% жилой зоны. Учреждения обслуживания (главным образом, общественно-делового назначения) размещаются на площади 7,2 га. Спортивные сооружения составляют 1,2 га. Улично-дорожная сеть занимает 44,2 га, или 16,5% селитебной территории. Площадь селитебной зоны составляет 267,8 га, или 84,5% застройки.

Производственные территории располагаются на площади 49,0 га, из которых 16,0 га приходится на внешний транспорт (железнодорожные пути). Ландшафтно-рекреационная зона занимает 6,0% площади поселка и представлена, главным образом, луговыми природными территориями. Под прочие виды использования (специальные территории) остается 0,1% земель.

Деревня Буреть в своих границах занимает 55,6 га. Территория застройки составляет 49,5 га, или 89% площади деревни. На индивидуальную усадебную застройку приходится 22,1 га (44,6% территории застройки), на территории садоводства и огородничества – 16,3 га (32,9% территории застройки). Площадь предприятия и учреждений обслуживания составляет 0,8 га. Улицы, дороги, проезда занимают 8,3 га, или 17,5% селитебной зоны. Всего площадь селитебной территории составляет 47,5 га, или 95,9% застройки населенного пункта.

Производственные территории занимают 2,0 га. Ландшафтно-рекреационные земли представлены незначительными площадями лугов  и пойменных территорий в размере 6,0 га, или 10,8% площади территории деревни. Прочие территории (сельскохозяйственные угодья) занимают 0,1 га (0,2%).

Площадь д. Кочерикова в современных границах населенного пункта составляет 95,5 га, из которых 38,2 га (40%) – застроенная территория. Из нее 26,2 га (68,6% застройки) приходится на жилую зону, формируемую индивидуальной усадебной застройкой и территорией садоводств. Усадебная жилая застройка занимает 14,4 га, или 37,7% застроенной территории, территории садоводств и дачных хозяйств – 11,8 га или 30,9%. Общественные учреждения и предприятия обслуживания занимают 0,5 га, улично-дорожная сеть - 7,2 га. Общая площадь селитебной зоны составляет 33,9 га, или 88,7% застройки.

На производственные территории приходится 4,3 га или 11,2% всей застройки. Ландшафтно-рекреационная зона занимает 57,3 га, или 60% территории деревни. В настоящее время 56,0 га из ее площади занято лугами. Прочие территории (территории сельскохозяйственного назначения, режимные и специальные объекты) в д. Кочерикова отсутствуют.

Село Холмушино в существующих границах имеет площадь в 80,9 га, из них 1,6 га – вне границ Тайтурского муниципального образования. Территория застройки составляет 62,6 га, или 77,4% площади села. На индивидуальную усадебную застройку приходится 22,6 га (36,1% территории застройки), на садоводства и дачные хозяйства – 26,1 га или 41,7%. Улицы, дороги, проезда занимают 12,4 га. Площадь селитебной территории  составляет 61,4 га.

Производственные территории занимают незначительную площадь – 1,2 га (участок автодороги п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка). На ландшафтно-рекреационные территории приходится 18,3 га, или 22,6% территории деревни. Прочие территории в с. Холмушино отсутствуют.

Вне границ населенных пунктов площадь территории земель Тайтурского городского поселения составляет 17 440,5 га. На застроенную территорию приходится 552,3 га или 3,2% всех межселенных территорий. Большая часть застроенной территории заняты объектами внешнего транспорта – 306,4 га и территорией агропромышленных предприятий– 161,7 га.  Иные производственные территории занимают 34,9 га.

Улично-дорожная сеть производственных и агропромышленных территорий, а также территорий жилой застройки, выходящих за пределы границ населенных пунктов, составляет 25,9 га. Участки индивидуальной усадебной застройки, общей площадью 16,7 га, размещаются за пределами границ населенных пунктов - в районе р.п. Тайтурка, д. Буреть.

Ландшафтно-рекреационные территории занимают 23,7% (4 134,2 га) и представлены, главным образом, лугами и пойменными территориями – 62,5%. На водные пространства (р. Ангара, Белая) приходится 922,9 га или 22,3% всех ландшафтно-рекреационных земель. Леса занимают 625,4 га или 15,1%. Прочие территории составляют 73,1% всех земель вне границ населенных пунктов – преимущественно земли сельскохозяйственных угодий (99,5%). Специальные территории представлены зонами размещения отходов потребления и территорией кладбища общей площадью 16,5 га, режимные объекты - территориями военной части общей площадью 25,3 га. Также в состав прочих территорий входят территории нарушенных земель, подлежащих восстановлению и рекультивации общей площадью 21,3 га.

Общая площадь территории Тайтурского городского поселения составляет 18 084,2 га, из которых 2,3 га, в р.п. Тайтурка и с. Холмушино, размещаются за пределами границ муниципального образования, но входят в состав населенных пунктов.

Анализ современного использования территории городского поселения позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено, прежде всего, ландшафтными особенностями местности. Подавляющую часть земель поселения занимают сельскохозяйственные угодья (12 691,0 га), луговые и пойменные территории (2 735,9 га).

Застройкой (с учетом неиспользуемых территорий) занято 1 044,7 га, что составляет 5,7% всех земель в границах проекта. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 23,8% площади, под прочие виды использования остается 70,5% поселковых земель.

Селитебная территория занимает 459,9 га, из них 239,9 га (52,2%) приходится на индивидуальные жилые дома, на прочие малоэтажные и 5-этажные жилые дома приходится 8,0 га (1,7%). Садоводства занимают 104,0 га или 22,6% селитебной территории. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя составляет 730,0 м2, что связано с преобладанием в жилой зоне поселения малоэтажной усадебной застройки, характеризующейся низкой плотностью.

Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания поселенного значения (кроме размещаемых в жилой зоне) составляет 8,8 га, или 14,0 м2 в расчете на одного жителя. Спортивные сооружения занимают территорию площадью 1,2 га, что составляет 1,9 м2/чел. Улицы, дороги, проезды, гаражи и автостоянки занимают 98,0 га, 21,3% селитебной территории или 0,5% территории городского поселения.

Производственные территории занимают площадь в 559,5 га, или 3,1% всех земель. Наибольшие по площади территории приходятся на внешний транспорт –  федеральная автодорога М-53 «Байкал», автодороги местного значения - Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка, Средний-Мальта-Бадай, а также на территорию агропромышленных предприятий - ФГУП «Буретское» Россельхозакадемии, ОПХ Петровское СХ ОАО «Белореченское.

Промышленно-коммунальные территории представлены участками производств ОАО «Новотранс», Усольский цех ООО «Иркутск-Терминал», ООО «Телец», ЗАО «Облагроснаб». Кроме того, в пределах промышленно-коммунальной зоны размещаются иные мелкие предприятия разного профиля. На долю объектов инженерной и транспортной инфраструктуры приходится 11,9 га. К прочим промышленным территория относятся участки недействующих и заброшенных предприятий.

Водные поверхности рек Ангара и Белая в границах городского поселения занимают 924,3 га или 5,1% всей территории. Леса занимают 625,4 га или 3,5% земель.

В границах поселения имеются специальные территории – кладбища и  участки размещения отходов потребления, всего 19,8 га. Режимные территории занимают 25,3 га, земли нарушенных территорий, подлежащих восстановлению и рекультивации (карьер вблизи д. Буреть), занимают 21,3 га.

Использование территории в границах городского поселения на исходный год разработки генерального плана отражено в таблице 5.9.

Таблица 5.9

Современное использование территории Тайтурского городского поселения в современных границах населенных пунктов

Население 6,3 тыс. чел.

| Территории | р.п. Тайтурка | д. Буреть | д. Кочерикова | с. Холмушино | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | га | % | м2/чел. |
| А Селитебные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая застройка | 215,2 | 38,4 | 26,2 | 48,7 | 23,4 | 351,9 | 1,9 | 558,6 |
| в т. ч. 1-2-этажная усадебная застройка | 164,1 | 22,1 | 14,4 | 22,6 | 16,7 | 239,9 | 1,3 |  |
| прочие малоэтажные жилые дома | 4,8 | - | - | - | - | 4,8 | 0,0 |  |
| 5-этажная жилая застройка | 3,2 | - | - | - | - | 3,2 | 0,0 |  |
| садоводства | 43,1 | 16,3 | 11,8 | 26,1 | 6,7 | 104,0 | 0,6 |  |
| Общественные учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 7,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | - | 8,8 | 0,0 | 14,0 |
| Спортивные сооружения | 1,2 | - | - | - | - | 1,2 | 0,0 | 1,9 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, гаражи, автостоянки | 44,2 | 8,3 | 7,2 | 12,4 | 25,9 | 98,0 | 0,5 | 155,5 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 267,8 | 47,5 | 33,9 | 61,4 | 49,3 | 459,9 | 2,5 | 730,0 |
| Б Производственные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленно-коммунальные территории | 13,2 | - | - | - | 4,5 | 17,7 | 0,1 |  |
| Агропромышленные территории | 1,4 | 1,8 | 4,1 | - | 161,7 | 169,0 | 0,9 |  |
| Внешний транспорт | 16,0 | - | - | 1,2 | 306,4 | 323,6 | 1,8 |  |
| Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,4 | 0,2 | 0,2 | - | 5,1 | 11,9 | 0,1 |  |
| Прочие территории | 12,0 | - | - | - | 25,3 | 37,3 | 0,2 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 49,0 | 2,0 | 4,3 | 1,2 | 503,0 | 559,5 | 3,1 |  |
| В ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леса | - | - | - | - | 625,4 | 625,4 | 3,5 |  |
| Луга и пойменные территории | 88,0 | 6,0 | 56,0 | 18,22) | 2 585,9 | 27 35,92) | 15,1 |  |
| Водные пространства | 3,61) | - | 1,3 | 0,1 | 922,9 | 924,31) | 5,1 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 91,61) | 6,0 | 57,3 | 18,32) | 4134,2 | 4307,43) | 23,8 |  |
| Г Прочие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные территории | 3,3 | - | - | - | 16,5 | 19,8 | 0,1 |  |
| Режимные территории | - | - | - | - | 25,3 | 25,3 | 0,1 |  |
| Территории, требующие проведения специальных инженерных мероприятий | - | - | - | - | 21,3 | 21,3 | 0,1 |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | - | 0,1 | - | - | 12 690,9 | 12 691,0 | 70,2 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 3,3 | 0,1 | - | - | 12 754,0 | 12 757,4 | 70,5 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 411,71) | 55,6 | 95,5 | 80,92) | 17 440,5 | 18 084,23) | 100,0 |  |

1) в т.ч. 0,7 га – за границами муниципального образования

2) в т.ч. 1,6 га – за границами муниципального образования

3) в т.ч. 2,3 га - за границами муниципального образования

5.4.2. Планируемое использование территории

Территория Тайтурского городского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области 16.12.2004 г. № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области»,  составляет 18 081,9 га.

Проектом генерального плана предлагается существенное изменение использования территории городского поселения.

Территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) по проекту расширяется на 19,7% и составит 1 250,1 га, или 6,9% всех земель городского поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории займут 22,7% площади в границах проекта, под прочие виды использования (территории сельскохозяйственного назначения, санитарно-защитные зоны, специальные территории) останется 70,4% земель муниципального образования.

К расчетному сроку предусматривается расширение селитебной территории на 192,3 га, к 2032 г. она составит 652,2 га (52,2% площади застройки). Подавляющая часть жилой зоны (66,8%) приходится на территорию жилой застройки. Площадь территории усадебной застройки по проекту расширяется почти в 1,6 раза, по сравнению с исходным годом, до 377,3 га - как за счет размещения жилищного строительства на свободной и реконструируемой территории, так и за счет перевода существующих в границах населенных пунктов территорий садоводств и огородничества в категорию застройки индивидуальными жилыми домами. Территория садоводств при этом уменьшается. Территория застройки прочими малоэтажными жилыми домами несколько сокращается – за счет предполагаемой реконструкции данного вида застройки в р.п. Тайтурка.

Средняя плотность жилой застройки в границах проекта к расчетному сроку повышается с 6,4 м2/га до 8,1 м2/га, при этом средняя плотность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов уменьшается с 25,4 до 17,3 чел./га.

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения, предприятия обслуживания, территорию физкультурно-спортивных сооружений. Их суммарная площадь увеличивается более чем в 2,8 раза - главным образом за счет формирования общественно-деловых зон и центров обслуживания населения, строительства стационара в р.п. Тайтурка, амбулатории в д. Буреть, различных спортивных объектов.

Озелененные селитебные территории общего пользования в границах городского поселения формируются в основном путем создания скверов и бульваров вблизи существующих или проектируемых общественных центров и жилых кварталов населенных пунктов, вдоль прибрежной полосы р. Белая. Площадь озелененных селитебных территорий общего пользования всего по проекту составит 72,8 га, или 11,2% селитебной зоны.

Территория улиц, дорог, проездов увеличивается и занимает 115,2 га или 17,7% селитебной территории.

Средняя плотность населения  в границах селитебной территории по проекту снижается с 13,7 чел./га в 2011 г. до 10,3 чел./га к 2032 г. (в 1,33 раза). Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя по проекту увеличивается с 730,0 м2/чел. в 2011 г. до 973,4 м2/чел. к расчетному сроку генерального плана. Вместе с тем, предусмотренное генеральным планом расширение территории спортивных сооружений, развитие зеленых насаждений общего пользования, объектов культурно-бытового обслуживания ведет к повышению качества среды и уровня жизни населения, а следственно – к повышению эффективности использования территории городского поселения.

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории населенных пунктов муниципального образования. Развивается жилая застройка, расширяются производственные территории – в связи с формированием озеленяемых санитарно-защитных зон, перевода ряда земель сельскохозяйственных угодий и прочих производственных объектов в категорию агропромышленных территорий. По проекту площадь природных территорий и земель сельскохозяйственного назначения уменьшается, в связи с изъятием части территорий под жилищно-гражданское и дорожное строительство, организацию озелененных территорий общего пользования.

Территория внешнего транспорта, специальных территорий, водных пространств и лесов в границах муниципального образования сохраняется на современном уровне.

В р.п. Тайтурка и д. Буреть предусмотрено размещение пожарных депо, территория режимных объектов в результате этого увеличится на 1,4 га и составит 26,7 га.

В границах городского поселения сохраняются территории, требующие проведения специальных инженерных мероприятий.

Проектное использование территории приведено в таблице 5.10.

Таблица 5.10

Проектное использование территории Тайтурского городского поселения

в проектных границах населенных пунктов

Население 6,7 тыс. чел.

| Территории | р.п. Тайтурка | д. Буреть | д. Кочерикова | с. Холмушино | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | га | % | м2/чел. |
| А Селитебные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая застройка | 258,0 | 49,6 | 34,5 | 45,5 | 48,4 | 436,0 | 2,4 | 650,7 |
| в т. ч. 1-2-этажная усадебная застройка | 248,4 | 48,9 | 34,5 | 45,5 | - | 377,3 | 2,1 |  |
| прочие малоэтажные жилые дома | 4,4 | 0,7 | - | - | - | 5,1 | 0,0 |  |
| 5-этажная жилая застройка | 5,2 | - | - | - | - | 5,2 | 0,0 |  |
| садоводства | - | - | - | - | 48,4 | 48,4 | 0,3 |  |
| Общественные учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 11,5 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | - | 15,6 | 0,1 | 23,3 |
| Спортивные сооружения | 10,1 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | - | 12,6 | 0,1 | 18,8 |
| Озелененные территории общего пользования | 65,4 | 2,8 | 2,7 | 1,9 | - | 72,8 | 0,4 | 108,6 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, гаражи, автостоянки | 68,5 | 11,0 | 7,8 | 12,7 | 15,2 | 115,2 | 0,6 | 171,9 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 413,5 | 66,6 | 46,6 | 61,9 | 63,6 | 652,2 | 3,6 | 973,4 |
| Б Производственные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленно-коммунальные территории | 18,9 | - | - | - | 4,5 | 23,4 | 0,1 |  |
| Агропромышленные территории | - | - | 5,3 | - | 205,6 | 210,9 | 1,2 |  |
| Санитарно-защитные зоны | 31,1 | 4,4 | 7,2 | - | - | 42,7 | 0,2 |  |
| Внешний транспорт | 15,7 | - | - | 0,4 | 307,5 | 323,6 | 1,8 |  |
| Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,0 | 2,3 | 0,2 | - | 6,3 | 12,8 | 0,1 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 69,7 | 6,7 | 12,7 | 0,4 | 523,9 | 613,4 | 3,4 |  |
| В ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леса | - | - | - | - | 625,4 | 625,4 | 3,5 |  |
| Луга и пойменные территории | 72,9 | 19,0 | 28,6 | 16,6 | 2 417,8 | 2 554,9 | 14,1 |  |
| Водные пространства | 4,6 | - | 1,9 | 0,7 | 920,6 | 927,8 | 5,1 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 77,5 | 19,0 | 30,5 | 17,3 | 3 963,8 | 4 108,1 | 22,7 |  |
| Г Прочие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные территории | 3,3 | - | - | - | 16,5 | 19,8 | 0,1 |  |
| Режимные территории | 0,9 | 0,5 | - | - | 25,3 | 26,7 | 0,1 |  |
| Территории, требующие проведения специальных инженерных мероприятий | - | - | - | - | 23,1 | 23,1 | 0,1 |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | - | - | - | - | 12 638,6 | 12 638,6 | 69,9 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 4,2 | 0,5 | - | - | 12 703,5 | 12 708,2 | 70,3 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 564,9 | 92,8 | 89,8 | 79,6 | 17 254,8 | 18 081,9 | 100,0 |  |

5.4.3. Предложение по изменению границ населенных пунктов

В Тайтурское муниципальное образование входят следующие населенные пункты: деревни Буреть, Кочерикова, рабочий поселок Тайтурка и село Холмушино.

Деревни Буреть, Кочерикова село Холмушино относятся к сельским населенным пунктам. Рабочий поселок Тайтурка является административным центром Тайтурского муниципального образования.

Площадь населенного пункта р.п. Тайтурка в существующих границах – 411,7га. Проектом предусматривается расширение границ р.п.  Тайтурка в западном, южном и восточном направлении с включением в границы землеотводов для индивидуального жилищного строительства, размещения объектов социального и культурно-бытового назначения, объектов рекреации. Развитие осуществляется за счет земель лесного фонда. Часть территории рабочего поселка расположено за границами Тайтурского городского поселения (около 0,7га).

Перспективное развитие поселок получит также за счет внутренних территориальных резервов. Площадь территории рабочего поселка Тайтурка после расширения границ составит –564,9 га.

Площадь населенного пункта с. Холмушино в существующих границах – 80,9 га. Часть территории села расположено за границами Тайтурского поселения (около 1,6 га).

Генеральным планом предусматривается развитие села за счет внутренних резервов, с учетом резервирования территорий для размещения жилого фонда, предусматривающегося к выносу из санитарно-защитной зоны площадки известкового завода (из границ предлагается исключить территорию жилой застройки попадающую в СЗЗ). Площадь территории после уточнения границ населенного пункта составит – 79,6 га.

д. Буреть. Площадь населенного пункта в существующих границах составляет 55,6 га. Проектом предлагается осуществить развитие территории деревни в южном направлении с включением в границы села территорий для развития жилищного строительства. Граница населенного пункта корректируется с учетом границ кадастровых кварталов и произведенных землеотводов. Площадь территории после расширения границ составит –92,8 га.

д.Кочерикова. Площадь населенного пункта в существующих границах - 95,5 га. Граница населенного пункта корректируется с учетом границ кадастровых кварталов и произведенных землеотводов. Исключаются из границ населенного пункта природные территории в юго-западной части деревни, не предусматривающиеся к освоению на перспективу. Площадь территории д.Кочерикова составит – 89,8 га.

Таблица 5.11

Площади земель по целевому назначению, в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию земель

| СУЩЕСТВУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ | ПЛАНИРУЕМАЯ КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ | НОМЕР УЧАСТКА НА КАРТЕ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕВОДУ | НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | ПЛОЩАДЬ, ГА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.п. Тайтурка |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 2/ Эксплуатационные леса, нерестоохранные леса | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 1 | Р.п. Тайтурка | 95,9 га |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 2/ Эксплуатационные леса, нерестоохранные леса | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 2 | Р.п. Тайтурка | 2,76 га |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 2/ Эксплуатационные леса | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 3 | Р.п. Тайтурка | 3,36 га |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 2/ Нерестоохранные леса | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 4 | Р.п. Тайтурка | 43,43 га |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 2/ Эксплуатационные леса | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 5 | Р.п. Тайтурка | 0,16 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 6 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 61,36 га |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 3/ Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 7 | Р.п. Тайтурка | 2,33 га |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 3/ Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 8 | Р.п. Тайтурка | 5,26 га |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 3/ Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 9 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,24 га |
| с. Холмушино |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 13/ Ненестоохранные полосы лесов | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 10 | с. Холмушино | 7,77 га |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 2 \ Нерестоохранные полосы лесов | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 11 | с. Холмушино | 0,26 га |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 2 \ Нерестоохранные полосы лесов | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 12 | с. Холмушино | 0,27 га |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 2 \ Нерестоохранные полосы лесов | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 13 | с. Холмушино | 0,7 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | 14 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,18 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 15 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 4,21 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | 16 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 9,28 га |
| д.Буреть |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №1 (ОПХ "Буретское"), квартал № 2 \ Нерестоохранные полосы лесов | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 17 | д.Буреть | 0,5 га |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 18 | д.Буреть | 1,71 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 19 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 1,8 га |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 20 | д.Буреть | 29,65 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 21 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,2 га |
| д. Кочерикова |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №1 (ОПХ "Буретское"), квартал № 1 \ Нерестоохранные полосы лесов | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 22 | д.Буреть | 2,6 га |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №1 (ОПХ "Буретское"), квартал № 1 \ Нерестоохранные полосы лесов | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 23 | д.Буреть | 0,55 га |
| д. Кочерикова |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА Технический участок №2 (совхоз "Мальтинский"), квартал № 2 / Эксплуатационные леса | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 24 | д. Кочерикова | 5,35 |
| ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | 25 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 1,52 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | 26 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 8,1 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | 27 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,92 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | 28 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,3 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | 29 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,16 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 30 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 7,7 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 31 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,09 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 32 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 8,05 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | 33 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,07 га |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 34 | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 2,03 га |
| ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 35 | с.ХОЛМУШИНО | 0,2 га |

Проект Схемы территориального планирования Усольского районнного муниципального образования находится в стадии разработки. Учитывая, что границы населенных пунктов рабочего поселка Тайтурка и села Холмушино выходят за границы Тайтурского поселения было принято решение откорректировать их с учетом границ поселения.

5.5 Архитектурно-планировочная организация территории

5.5.1. Архитектурно-планировочные решения

В проекте генерального плана из 4 населенных пунктов расположенных в Тайтурском муниципальном образовании значительно развиваются: деревня Буреть и рабочий поселок Тайтурка, остальные населенные пункты развиваются незначительно и используют территориальные резервы в существующих границах.

р.п. Тайтурка является административным центром Тайтурского муниципального образования. Расстояние от областного центра до рабочего поселка Тайтурка составляет -88 км. До районного центра г.Усолье-Сибирское –13 км.

Из сферы обслуживания на территории населенного пункта находятся: районный центр традиционной славянской культуры «Родник» вместимостью 200 мест, муниципальная средняя общеобразовательная школа, МБОУ ДОД ДШИ, в которой обучается 80 человек, МОУ ДОД ДЮСШ на 28 мест, начальная школа-детский сад №19, Тайтурский филиал ОГОУ НПО Профессиональное училище №55, МЛПУ Тайтурская участковая больница со стационаром на 50 коек и поликлиника 100 посещений в день, МУП аптека «Первоцвет», 14 магазинов,3 павильона, бар «Апельсин», кафе «Мечта», парикмахерские, Центральная районная библиотека, отделение почтовой связи.

Промышленные объекты в основном, размещаются в юго-восточной части населенного пункта: ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс»», ООО «Телец», хлебопекарни ИП Степанов, ИП Буйков и т.д.

Застройка р.п.Тайтурка формировалось, как вдоль железной дороги- восточная часть, так и вдоль р.Белая-центральная и западная часть поселка.

Застройка поселка сформирована преимущественно из одноэтажных деревянных домов c приусадебными участками. В центральной части поселка квартал по ул.Пеньковского сформирован среднеэтажными жилыми домами.

Производственная зона сформирована преимущественно в центральной и восточной частях поселка. Часть предприятий прекратили свою деятельность  и территории не используются.

Поселковый центр сформирован вдоль поселковых улиц Гоголя,Пеньковского, Победы. Учитывая, что р.п.Тайтурка является поселенческим центром – поселковый центр сформирован административными зданиями муниципального уровня, зданиями общественно-культурного обслуживания, торговли.

Поселок располагает достаточными территориальными резервами в существующих границах для перспективного развития.

Проектом предлагается освоение резервных территорий внутри границ р.п.Тайтурка. Рассматриваются участки перспективного строительства в центральной части поселка. Кроме того планируется новое строительство на территориях, высвобождаемых в результате сноса аварийного и ветхого жилого фонда, на площадках, в результате ликвидации и рекультивации территорий промышленных предприятий, а так же на свободных от застройки территориях (в западном, южном  и восточном направлениях). Предусматривается дальнейшее формирование кварталов малоэтажной застройки усадебного типа. На территории поселка проектом предлагается организация рекреационных зон-парков, скверов, бульваров, размещение спортивных объектов, объектов социального и культурно-бытового назначения.

Формируются территории под развитие объектов инженерной инфраструктуры.

деревни Буреть, Кочерикова и село Холмушино

В основу проектного решения положено сохранение существующей застройки.

Реконструкция существующих селитебных территорий, занятых ветхим, малоценным некапитальным фондом, предусматривается преимущественно за счет замены ветхого жилого фонда новым, не меняя тип и характер застройки. Предусматривается резервирование площадок для перспективного жилищного строительства.

Проектом предусматривается сформировать регулярную планировочную структуру кварталов существующей и планируемой застройки, осуществить пробивку улиц, сформировать центр, объединить отдельные участки застройки в единую планировочную структуру, зарезервировав территорию под малоэтажную застройку домами усадебного типа на расчетный срок генерального плана.

Для размещения проектируемого жилого фонда определены в основном, свободные от застройки территории, расположенные на сравнительно ровных и пологих участках. Основные площадки для строительства малоэтажного жилья с приусадебными участками на первую очередь и расчетный срок генплана планируется разместить с западной, северо-западной и юго - западной стороны населенных пунктов, упорядочив застройку в планируемых границах и предусматривая их перспективное развитие.

5.5.2. Функциональное зонирование территории

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:

Жилые зоны

Ж1 Зоны застройки индивидуальными жилыми домами

Ж2 Зоны застройки малоэтажными жилыми домами

Ж3Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами

Ж4 Зоны размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования

Общественно-деловые зоны

ОД1 Зоны делового, общественно - коммерческого назначения

ОД2 Зоны размещения объектов общественно-коммунального назначения

ОД3Зоны размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения

ОД4 Зоны размещения культовых зданий

Производственные зоны

П1 Зоны размещения промышленных объектов II,III класса опасности

П2 Зоны размещения промышленных объектов IV,V класса опасности

П3 Зоны размещения коммунальных объектов IV,V класса опасности

П4 Зоны озеленений санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, охранных зон

Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

П5 Зоны размещения объектов транспорта

П6 Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного использования

СХ1 Зоны сельскохозяйственных угодий

СХ 2 Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения

СХ3 Зоны для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества

Зоны рекреационного назначения

Р1 Зоны лесов

Р 2 Зоны природного ландшафта

Р 3 Зоны парков, скверов, бульваров

Р 4 Зоны размещения объектов физической культуры и спорта

Зоны водных объектов

Зоны специального назначения

СН1 Зоны размещения кладбищ

СН 2 Зоны размещения закрытых кладбищ

СН 3 Зоны режимных объектов

СН5 Зоны размещения объектов отходов потребления

СН5Иные зоны размещения объектов специального назначения

СН 6 Зоны нарушенных территорий подлежащих восстановлению

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Ниже представлены параметры функциональных зон и перечень объектов капитального строительства местного значения, размещаемых в данных зонах.

Таблица 5.12

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

| ИНДЕКС ЗОНЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | ПЛОЩАДЬ, ГА |
| --- | --- | --- | --- |
| ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| П-1 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ II,III КЛАССА ОПАСНОСТИ | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,96 га |
| П-2 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 3,53 га |
| П-6 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 3,62 га |
| П-5 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 308,0 га |
| СХ-1 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 12644,34 га |
| СХ-2 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 208,54 га |
| СХ-3 | ЗОНЫ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 48,43 га |
| Р-1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 633,6 га |
| Р-2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 2416,58 га |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 920,34 га |
| СН-1 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 8,35 га |
| СН-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 8,09 га |
| СН-3 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 22,5 га |
| СН-4 | ЗОНЫ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОСТАНОВЛЕНИЮ | ТАЙТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 23,15 га |
| р.п. Тайтурка |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | Р.П. ТАЙТУРКА | 306,97 га |
| Ж-2 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | Р.П. ТАЙТУРКА | 4,36 га |
| Ж-3 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (3-5 эт.) | Р.П. ТАЙТУРКА | 5,16 га |
| Ж-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | 6,0 га |
| ОД-1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | 11,08 га |
| ОД-3 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | 2,34 га |
| ОД-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ | Р.П. ТАЙТУРКА | 0,9 га |
| ОД-2 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО-КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | 4,6 га |
| П-2 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | Р.П. ТАЙТУРКА | 8,2 га |
| П-3 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | Р.П. ТАЙТУРКА | 6,33 га |
| П-4 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ, ОХРАННЫХ ЗОН | Р.П. ТАЙТУРКА | 31,07 га |
| П-6 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Р.П. ТАЙТУРКА | 3,97 га |
| П-5 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА | Р.П. ТАЙТУРКА | 15,7 га |
| Р-2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | Р.П. ТАЙТУРКА | 74,63 га |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | 4,55 га |
| Р-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | Р.П. ТАЙТУРКА | 10,07 га |
| Р-3 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | 65,43 га |
| СН-2 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ КЛАДБИЩ | Р.П. ТАЙТУРКА | 3,4 га |
| СН-3 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | 0,9 га |
| СН-5 | ИНЫЕ ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | 0,09 га |
| д. Кочерикова |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | д. Кочерикова | 38,4 га |
| ОД-1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | д. Кочерикова | 1,48 га |
| П-4 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ, ОХРАННЫХ ЗОН | д. Кочерикова | 7,14 га |
| П-5 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА | д. Кочерикова | 0,23 га |
| СХ-2 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | д. Кочерикова | 5,3 га |
| Р-2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | д. Кочерикова | 30,24 га |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | д. Кочерикова | 2,0 га |
| Р-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | д. Кочерикова | 0,45 га |
| Р-3 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | д. Кочерикова | 4,5 га |
| д.Буреть |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | д.Буреть | 51,41 га |
| Ж-2 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | д.Буреть | 0,66 га |
| Ж-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | д.Буреть | 3,07 га |
| ОД-1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | д.Буреть | 2,12 га |
| ОД-3 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | д.Буреть | 0,48 га |
| П-4 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ, ОХРАННЫХ ЗОН | д.Буреть | 4,4 га |
| П-6 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | д.Буреть | 2,27 га |
| П-5 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА | д.Буреть | 3,36 га |
| Р-2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | д.Буреть | 20,58 |
| Р-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | д.Буреть | 1,21 га |
| Р-3 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | д.Буреть | 2,84 га |
| СН-3 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ | д.Буреть | 0,55 га |
| с. Холмушино |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | с. Холмушино | 50,37 га |
| Ж-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | с. Холмушино | 1,6 га |
| ОД-1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | с. Холмушино | 1,44 га |
| П-5 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА | с. Холмушино | 0,36 га |
| Р-2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | с. Холмушино | 22,34 га |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | с. Холмушино | 0,73 га |
| Р-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | с. Холмушино | 0,8 га |
| Р-3 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | с. Холмушино | 1,95 га |

Таблица 5.13

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| НОМЕР НА КАРТЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЯ | очередь строительства | Единица измерения | ПЛОЩАДЬ, ГА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. ТАЙТУРКА |
| 1-1 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | Р.П. ТАЙТУРКА | ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД УСАДЕБНОГО ТИПА | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 1,5 тыс. м2 общей площади | 3,9 га |
| 1-2 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | Р.П. ТАЙТУРКА | ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД УСАДЕБНОГО ТИПА | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 3,0 тыс. м2 общей площади | 5,0 га |
| 1-3 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | Р.П. ТАЙТУРКА | ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД УСАДЕБНОГО ТИПА | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 8,5 тыс. м2 общей площади | 14,8 га |
| 1-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | Р.П. ТАЙТУРКА | ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД УСАДЕБНОГО ТИПА | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 5,8 тыс. м2 общей площади | 10,0 га |
| 1-5 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | Р.П. ТАЙТУРКА | ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД УСАДЕБНОГО ТИПА | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 6,5 тыс. м2 общей площади | 11,8 га |
| 1-6 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | Р.П. ТАЙТУРКА | 2 ЭТ БЛОКИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 5,0 тыс. м2 общей площади | 4,4 га |
| 1-7 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | Р.П. ТАЙТУРКА | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 200 мест | 1,04 га |
| 1-8 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | СТАЦИОНАРЫ | РЕКОНСТРУКЦИЯ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 50 коек | 2,0 га |
| 1-34 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | ПОЛИКЛИНИКИ, АМБУЛАТОРИИ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 100 посещений в смену | 0,3 га |
|  |  |  | МОЛОЧНЫЕ КУХНИ ЧИСЛО ДЕТЕЙ ДО 0-1 ЛЕТ – 0,06 ТЫС. ЧЕЛ. |  |  | 255 порций в сут. на 1 ребенка |  |
| 1-10 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 0,5 га | 0,5 га |
| 1-11 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 1,5 га | 1,5 га |
| 1-12 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 3,0 га | 4,0 га |
| 1-22 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 1,5 га | 1,5 га |
| 1-9 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 400 м2 площади пола | 1,32 га |
|  |  |  | ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ |  |  | 200 м2 зеркала воды |  |
| 1-13 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | КЛУБЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 250 зрит. место | 3,31 га |
|  |  |  | РЫНОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ |  |  | 1х300 м2 торг. площади |  |
|  |  |  | ГОСТИНИЦЫ |  |  | 40 мест |  |
|  |  |  | ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  | 1х50 мест |  |
|  |  |  | ПРЕДПРИЯТИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  | 25 рабочее место |  |
| 1-14 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО-КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | БАНИ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 35 мест | 0,95 га |
|  |  |  | ПРАЧЕЧНЫЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ |  |  | 70 кг белья в смену |  |
|  |  |  | ХИМЧИСТКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ |  |  | 30 кг вещей в смену |  |
| 1-15 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | МАГАЗИНЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 1х100 м2 торг. площади | 0,66 га |
|  |  |  | ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  | 1х50 мест |  |
| 1-16 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | МАГАЗИНЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 1х75, м2 торг. площади | 0,8 га |
|  |  |  | ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  | 1х20 мест |  |
| 1-17 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | МАГАЗИНЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 1х100, м2 торг. площади | 0,31 га |
|  |  |  | ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  | 1х40, мест |  |
| 1-18 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | МАГАЗИНЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 1х100 м2 торг. площади | 0,45 га |
| 1-19 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | МАГАЗИНЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 1х75, м2 торг. площади | 0,71 га |
| 1-20 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | МАГАЗИНЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 1х50 м2 торг. площади | 0,3 га |
| 1-21 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Р.П. ТАЙТУРКА | МАГАЗИНЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 1х50 м2 торг. площади | 0,32 га |
| 1-23 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 50,0 га | 50,0 га |
| 1-24 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 1,9 га | 1,9 га |
| 1-25 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 0,9 га | 0,9 га |
| 1-26 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 0,9 га | 0,9 га |
| 1-27 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 0,4 га | 0,4 га |
| 1-28 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 1,4 га | 1,4 га |
| 1-29 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ | Р.П. ТАЙТУРКА | ЦЕРКОВЬ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | н/д | 0,55 га |
| 1-30 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ | Р.П. ТАЙТУРКА | КЛАДБИЩЕ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 4,1 га | 4,1 га |
| 1-31 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 0,5 га | 0,5 га |
| 1,32 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Р.П. ТАЙТУРКА | АЗС | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 0,2 га | 0,2 га |
| 1-33 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Р.П. ТАЙТУРКА | ГРУППОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 0,494 Гкал/ч/0,574 Мвт | 0,75 га |
| 1-35 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ | Р.П. ТАЙТУРКА | ПОЖАРНОЕ ДЕПО | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 2 машины | 0,87 га |
| 1-36 | РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Р.П. ТАЙТУРКА | ВОДОЗАБОР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 3000 м3/сут | 0,76 га |
| 1-37 | РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Р.П. ТАЙТУРКА | ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 3000 м3/сут | 0,85 га |
| д. БУРЕТЬ |
| 4-1 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | Д. БУРЕТЬ | ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД УСАДЕБНОГО ТИПА | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 1,8 тыс. м2 общей площади | 2,2 га |
| 4-2 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | Д. БУРЕТЬ | ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД УСАДЕБНОГО ТИПА | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 0,9 тыс. м2 общей площади | 0,77 га |
| 4-3 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | Д. БУРЕТЬ | ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД УСАДЕБНОГО ТИПА | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 1,0 тыс. м2 общей площади | 1,6 га |
| 4-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | Д. БУРЕТЬ | АМБУЛАТОРИИ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 20 посещений в смену | 0,4 га |
|  |  |  | АПТЕКИ |  |  | 1 объект |  |
| 4-5 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ | Д. БУРЕТЬ | СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 0,6 га | 1,17 га |
|  |  |  | СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ |  |  | 100 м2 площади пола |  |
| 4-6 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Д. БУРЕТЬ | МАГАЗИНЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 60 м2 торг. площади | 0,5 га |
|  |  |  | ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  | 30 мест |  |
|  |  |  | ПРЕДПРИЯТИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  | 3 рабочих места |  |
| 4-7 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Д. БУРЕТЬ | МАГАЗИНЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 60 м2 торг. площади | 0,25 га |
| 4-8 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | Д. БУРЕТЬ | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 0,7 га | 0,7 га |
| 4-9 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | Д. БУРЕТЬ | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 1,1 га | 1,1 га |
| 4-10 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | Д. БУРЕТЬ | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 0,8 га | 0,8 га |
| 4-11 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ | Д. БУРЕТЬ | ПОЖАРНОЕ ДЕПО | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 2 автомобиля | 0,5 га |
| 4-12 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Д. БУРЕТЬ | КОТЕЛЬНАЯ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 0,296 Гкал/ч | 0,78 га |
| с. Холмушино |
| 3-1 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | С. ХОЛМУШИНО | ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД УСАДЕБНОГО ТИПА | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 1,0 тыс. м2 общей площади | 4,25 га |
| 3-2 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | С. ХОЛМУШИНО | ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД УСАДЕБНОГО ТИПА | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 1,4 тыс. м2 общей площади | 4,81 га |
| 3-3 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ | С. ХОЛМУШИНО | СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 0,5 га | 0,7 га |
| 3-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | С. ХОЛМУШИНО | МАГАЗИНЫ | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 ОЧЕРЕДЬ | 50 м2 торг. площади | 0,65 га |
|  |  |  | ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  | 20 мест |  |
| 3-5 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | С. ХОЛМУШИНО | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 0,15 га | 0,15 га |
| 3-6 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | С. ХОЛМУШИНО | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 0,15 га | 0,2 га |
| 3-7 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | С. ХОЛМУШИНО | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 0,4 га | 0,4 га |
| 3-8 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | С. ХОЛМУШИНО | СКВЕР | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 0,65 га | 0,65 га |
| д. Кочерикова |
| 2-1 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | д. Кочерикова | Проектируемый жилищный фонд усадебного типа | Новое строительство | 1 очередь | 0,4 тыс. м2 общей площади | 0,5 га |
| 2-2 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | д. Кочерикова | Проектируемый жилищный фонд усадебного типа | Новое строительство | 1 очередь | 0,6 тыс. м2 общей площади | 1,2 га |
| 2-3 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | д. Кочерикова | Проектируемый жилищный фонд усадебного типа | Новое строительство | Расчетный срок | 0,6 тыс. м2 общей площади | 0,2 га |
| 2-4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | д. Кочерикова | Магазины | Новое строительство | 1 очередь | 20 м2 торг. площади | 0,32 га |
| 2-5 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ | д. Кочерикова | Спортивные сооружения | Новое строительство | 1 очередь | 0,3 га | 0,4 га |
| 2-6 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | д. Кочерикова | Парк | Новое строительство | Расчетный срок | 4,45 га | 4,45 га |

5.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

5.6.1. Жилищный фонд

1. Существующее положение

Согласно инвентаризационным и оценочным данным, жилищный фонд Тайтурского поселения на 01.01.2011 г. составил 116,1 тыс. м2 общей площади. На муниципальный и государственный жилой фонд приходится 40,5 тыс. м2 общей площади (34,9%), на ведомственный жилой фонд (ТОО «Мальтинское») – 7,9 тыс. м2 общей площади (6,8%), на частный (в том числе индивидуальный) жилой фонд – 67,7 тыс. м2, или 58,3% (см. таблицу 5.14). Большая часть жилищного фонда поселения сосредоточена в р.п. Тайтурка (77,1%).

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 468,3 м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке по поселению составляет 25,6 чел/га.

Таблица 5.14

Распределение жилищного фонда Тайтурского муниципального образования по принадлежности, тыс. м2 общей площади квартир

| Населенные пункты | Муниципальный и государственный жилой фонд | Ведомственный жилой фонд | Частный (включая индивидуальный) жилой фонд | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Тайтурка | 36,3 | 3,7 | 49,5 | 89,5 |
| д. Буреть | 2,0 | 2,4 | 7,8 | 12,2 |
| д. Кочерикова | 2,0 | 0,9 | 2,1 | 5,0 |
| с. Холмушино | 0,2 | 0,9 | 8,3 | 9,4 |
| всего | 40,5 | 7,9 | 67,7 | 116,1 |
| % | 34,9 | 6,8 | 58,3 | 100,0 |

Большая часть жилой застройки населенных пунктов муниципального образования представлена малоэтажной усадебной застройкой с преобладанием некапитальных (деревянных и прочих) жилых домов. На деревянный жилищный фонд усадебной застройки приходится 78,6 тыс. м2 общей площади жилья (67,7%), из них – 71,6 тыс. м2 – 1-этажная жилая застройка, 2-этажная деревянная застройка присутствует в  р.п. Тайтурка и д. Буреть.

Таблица 5.15

Распределение жилищного фонда Тайтурского муниципального образования по этажности, тыс. м2 общей площади квартир

| Населенные пункты | Жилищный фонд с количеством этажей | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 1-этажные | 2-этажные | 5-этажные |  |
|  | капиталь-ные | деревянные и прочие | капиталь-ные | деревянные и прочие | капиталь- ные |  |
| р.п. Тайтурка | 5,1 | 54,4 | 5,2 | 6,5 | 18,3 | 89,5 |
| д. Буреть | 2,6 | 6,9 | 2,3 | 0,4 | - | 12,2 |
| д. Кочерикова | 1,1 | 3,9 | - | - | - | 5,0 |
| с. Холмушино | 2,9 | 6,4 | - | 0,1 | - | 9,4 |
| всего | 11,7 | 71,6 | 7,5 | 7,0 | 18,3 | 116,1 |
| % | 10,1 | 61,7 | 6,4 | 6,0 | 15,8 | 100,0 |

Капитальный жилищный фонд составляет 37,5 тыс. м2 или 32,3% всего жилищного фонда муниципального образования и представлен 1-этажными жилыми домами в каждом населенном пункте поселения (общей площадью 11,7 тыс. м2), 2-этажными жилыми домами в р.п. Тайтурка (5,2 тыс. м2)  и д. Буреть (2,3 тыс. м2), а также 5-этажными жилыми домами в р.п. Тайтурка (18,3 тыс. м2 или 48,8% всего капитального фонда поселения).

На 1-этажный жилищный фонд поселения приходится 71,7% общей площади (83,3 тыс. м2). Из общей площади 1-этажных жилых домов 85,9% - деревянные жилые дома. Общая площадь 2-этажных жилых домов составляет 14,5 тыс. м2, из которых 51,7% - в капитальном исполнении. Структура этажности жилой застройки по населенным пунктам отражена в таблице 5.15.

Жилищный фонд муниципального образования формировался, главным образом, в послевоенный период – см. таблицу 5.16. Основной объем жилого фонда поселения построен в 50-80-х гг. XX века, составляющий 95% (110,3 тыс. м2 общей площади) всего жилищного фонда поселения. Основная часть нового жилищного фонда, возведенная после 1995 г., размещается в р.п. Тайтурка (1,6 тыс. м2) и д. Буреть (2,2 тыс. м2) и представлена преимущественно 1-2-этажными деревянными домами.

Таблица 5.16

Распределение жилищного фонда Тайтурского муниципального образования по годам застройки, тыс. м2 общей площади квартир

| Населенные пункты | годы постройки | всего |
| --- | --- | --- |
|  | до 1920 | 1921-1945 | 1946-1970 | 1971-1995 | после 1995 |  |
| р.п. Тайтурка | 0,1 | 1,7 | 48,3 | 37,8 | 1,6 | 89,5 |
| д. Буреть | - | - | 3,8 | 6,2 | 2,2 | 12,2 |
| д. Кочерикова | - | - | 3,3 | 1,7 | - | 5,0 |
| с. Холмушино | - | 0,1 | 0,7 | 8,5 | 0,1 | 9,4 |
| всего | 0,1 | 1,8 | 56,1 | 54,2 | 3,9 | 116,1 |
| % | 0,0 | 1,6 | 48,3 | 46,7 | 3,4 | 100,0 |

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью жилья составляет 18,4 м2, что несколько выше среднего уровня для городских поселений Усольского района (16,1 м2/чел) и немного ниже среднего уровня городских поселений Иркутской области (21,1 м2/чел.) - см. таблицу 5.17.

Таблица 5.17

Жилищная обеспеченность населения, по состоянию на 01.01.2010 г.

|  | Тайтурское городское поселение | Усольский район* | Иркутская область* |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность, м2/ чел. | 18,4 | 16,1 | 21,1 |

* показатели для городских поселений

Жилищный фонд поселения имеет удовлетворительный уровень благоустройства. Обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопровод                                - 20,9%

канализацией                            – 20,9%

центральным отоплением         – 23,6%

горячим водоснабжением         – 24,7%

По основным видам благоустройства уровень обеспеченности существенно ниже, чем в среднем по городским поселениям Иркутской области. Газоснабжение в поселении отсутствует.

Согласно районной целевой программе «Переселение граждан Усольского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2011-2013 гг.», утвержденную решением Думы Усольского районного муниципального образования №340 от 22.02.2011 г., предусматривается ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, с обеспечением проживающих там граждан иным жильем, отвечающим современным санитарно-техническим нормам и требованиям. Результатом выполнения программы является снос на территории Тайтурского городского поселения порядка 2,5 тыс. м2 ветхого и аварийного жилищного фонда и переселение 93 жителей.

2. Проектное решение

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032 г.) жилищный фонд Тайтурского городского поселения составит 147,4 тыс. м2 общей площади, средняя жилищная обеспеченность принимается в 22 м2 общей площади на одного жителя.

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 116,1 тыс. м2 общей площади, и в подавляющей части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. На жилые дома со сверхнормативным износом приходится 4,6% общего объема существующего жилищного фонда (5,4 тыс. м2 общей площади). Объем сноса ветхого жилищного фонда определен согласно районной целевой программе «Переселение граждан Усольского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2011-2013 гг.». Также к сносу предусмотрены ветхие 2-этажные многоквартирные жилые дома по ул. Чернышевского.

Пригодный для проживания жилищный фонд в объеме 1,3 тыс. м2 общей площади, или 1,1% существующего, предлагается к сносу в связи с организацией санитарно-защитных зон в д. Буреть – от ФГУП «Буретское» Россельхозакадемии и в д. Холмушино – от известкового карьера. Общий объем убыли жилищного фонда составит 6,7 тыс. м2 общей площади, или 5,8% существующего фонда. При средней жилищной обеспеченности 18,4 м2/чел. население в сносимом жилищном фонде составляет 0,37 тыс. чел. Для расселения населения, проживающего в сносимом жилищном фонде на перспективу при средней жилищной обеспеченности 22 м2/чел. потребуется 8,1 тыс. м2 общей площади жилья. Этот жилищный фонд и принят как объем государственного и муниципального жилищного строительства на расчетный срок.

Существующий жилищный фонд в объеме 109,4 тыс. м2 общей площади сохраняется до расчетного срока в качестве опорного – см. таблицу  5.18.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории, на территориях, освобождаемых в результате сноса ветхого жилищного фонда, на землях, примыкающих к современной застройке и занятых в настоящее время природными ландшафтами. Проект генерального плана предполагает существенное изменение существующих границ населенных пунктов, что позволит включить в их состав участки имеющейся жилой застройки, размещающейся в настоящее время на межселенных территориях.

Перспективное развитие жилищного строительства поселения предусмотрено во всех населенных пунктах муниципального образования. Большая часть свободных территорий, определенных под застройку жилыми домами, располагается на прилегающих территориях р.п. Тайтурка и д. Буреть. Новый жилищный фонд муниципального образования формируется как за счет индивидуальной застройки усадебного типа, так и за счет возведения 2-этажными многоквартирных жилых домов в р.п. Тайтурка.

Таблица 5.18

Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный срок по населенным пунктам, причинам сноса и этажности, тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Существую-щий жилищный фонд | убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию санитарно-защитных зон | убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |
| р.п. Тайтурка | 89,5 | 0,4 | 5,0 | - | 5,4 | 84,1 |
| д. Буреть | 12,2 | - | - | 0,5 | 0,5 | 11,7 |
| д. Кочерикова | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
| с. Холмушино | 9,4 | - | - | 0,8 | 0,8 | 8,6 |
| Всего | 116,1 | 0,4 | 5,0 | 1,3 | 6,7 | 109,4 |

Генеральным планом предусматривается значительное развитие жилой зоны р.п. Тайтурка. Новая жилая застройка поселка формируется на трех участках: первый располагается в северо-западном направлении, с левой стороны железнодорожной магистрали Иркутск-Красноярск,  где предусмотрена индивидуальная усадебная застройка; второй, наиболее обширный, состоящей из нескольких зон застройки, размещается на юго-западе, в границах улиц Ленина и Пролетарская, на территории, занятой в настоящее время природными ландшафтами и частично – на пустующих территориях заброшенных производств, он также предусмотрен для застройки индивидуальными жилыми домами; третий – под многоквартирные 2-этажные жилые дома, взамен сносимой ветхой застройки по ул. Чернышевского.

Участки нового жилищного фонда д. Буреть формируются в юго-восточном направлении от существующей застройки по улице Трактовая, на территории сельскохозяйственных угодий.

Новый жилищный фонд с. Холмушино предлагается сформировать за счет двух участков, прилегающих к территории существующих жилых кварталов: в северной и юго-восточной частях населенного пункта, на территориях, занятых в настоящее время участками дачных хозяйств, садоводств и огородничества, а также природными ландшафтами.

Развитие нового жилищного строительства в д. Кочерикова на расчетный срок генерального плана предусматривается в составе трех участков застройки в северной части населенного пункта в границах улиц Курортная и Березовская, на территории природного ландшафта, между участками существующей застройки.

Проектируемый новый жилищный фонд населенных пунктов д. Буреть, с. Холмушино и д. Кочерикова полностью формируется за счет малоэтажной усадебной застройки.

Проектом предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме 38,0 тыс. м2 общей площади при следующем распределении:

в р.п. Тайтурка – 30,3 тыс. м2 общей площади – 79,7%;

в д. Буреть – 3,7 тыс. м2 общей площади – 9,8%;

в д. Кочерикова – 1,6 тыс. м2 общей площади – 4,2%;

в с. Холмушино - 2,4 тыс. м2 общей площади – 6,3%.

Формируемая новая 2-этажная многоквартирная  и индивидуальная усадебная жилая застройка, полностью отвечает исторически-сложившейся структуре жилищного фонда муниципального образования, а также соответствует функциональному профилю поселения.

На расчетный срок жилищный фонд в границах проекта (с учетом сохраняемого) распределяется следующим образом:

в р.п. Тайтурка – 114,4 тыс. м2 общей площади – 77,6%;

в д. Буреть – 15,4 тыс. м2 общей площади – 10,4%;

в д. Кочерикова – 6,6 тыс. м2 общей площади – 4,5%;

в с. Холмушино - 11,0 тыс. м2 общей площади – 7,5%.

Общий объем жилищного фонда муниципального образования к 2032 г. по проекту составит 147,4 тыс. м2 общей площади. Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по поселкам и по этажности на расчетный срок приведено в таблице 5.19.

Таблица 5.19

Размещение жилищного фонда на расчетный срок по населенным пунктам, структуре застройки и этажности, тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | существующий сохраняемый с количеством этажей | проектируемый жилищный фонд с количеством этажей |  |  |
|  | 1 | 2 | 5 | итого | 1-2-эт. усадебного типа | 2-эт. многоквартирные | итого |  |  |
| р.п. Тайтурка | 59,1 | 6,7 | 18,3 | 84,1 | 25,3 | 5,0 | 30,3 | 114,4 | 5,2 |
| д. Буреть | 9,0 | 2,7 | - | 11,7 | 3,7 | - | 3,7 | 15,4 | 0,7 |
| д. Кочерикова | 5,0 | - | - | 5,0 | 1,6 | - | 1,6 | 6,6 | 0,3 |
| с. Холмушино | 8,5 | 0,1 | - | 8,6 | 2,4 | - | 2,4 | 11,0 | 0,5 |
| Всего | 81,6 | 9,5 | 18,3 | 109,4 | 33,0 | 5,0 | 38,0 | 147,4 | 6,7 |

Учитывая новые экономические и демографические реалии, ясно, что в каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно и неэффективно, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования. А если спрос маленький, а люди там живут, минимально необходимая инфраструктура должна быть.

Требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

А это возможно лишь на основе разноуровневой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

Первая очередь строительства

Жилищное строительство

На I очередь строительства (2022 г.) в Тайтурском городском поселении средняя жилищная обеспеченность принимается в существующей и проектируемой малоэтажной застройке в размере 20 м2 общей площади на одного жителя. В соответствии с проектным решением, общий жилищный фонд поселения составит 130,0 тыс. м2 общей площади.

Существующий жилищный фонд населенных пунктов поселения составляет 116,1 тыс. м2 общей площади, до конца I очереди строительства в качестве опорного подлежит сохранению 112,8 тыс. м2 жилищного фонда городского поселения. К сносу на I очередь предусмотрены дома со сверхнормативным износом – 2,5 тыс. м2, а также жилые дома, предлагаемые к сносу в связи с организацией санитарно-защитных зон в д. Холмушино от известкового карьера – 0,8 тыс. м2.

Общий объем сноса, предусмотренного на I очередь составит 3,3 тыс. м2 или 49,2% от всего объема сноса, предусмотренного по проекту (таблица 5.20).

Проектное решение на I очередь генерального плана населенных пунктов Тайтурского городского поселения предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории и на территории бывших производственных зон. Общий объем жилищного строительства на I очередь составит 17,2 тыс. м2 общей площади или 45,3% всего нового строительства проекта. Проектируемый жилищный фонд распределяется по населенным пунктам следующим образом:

в р.п. Тайтурка – 13,0 тыс. м2 общей площади – 75,6%;

в д. Буреть – 1,8 тыс. м2 общей площади – 10,5%;

в д. Кочерикова – 1,0 тыс. м2 общей площади – 5,8%;

в с. Холмушино - 1,4 тыс. м2 общей площади – 8,1%.

Таблица 5.20

Распределение выбывающего жилищного фонда на I очередь по населенным пунктам, причинам сноса и этажности, тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Существую-щий жилищный фонд | убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию санитарно-защитных зон | убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |
| р.п. Тайтурка | 89,5 | 0,1 | 2,4 | - | 2,5 | 87,0 |
| д. Буреть | 12,2 | - | - | - | - | 12,2 |
| д. Кочерикова | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
| с. Холмушино | 9,4 | - | - | 0,8 | 0,8 | 8,6 |
| Всего | 116,1 | 0,1 | 2,4 | 0,8 | 3,3 | 112,8 |

Новое жилищное строительство I очереди проекта намечено полностью сформировать 1-2-этажными индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Основной объем строительства I очереди размещается в р.п. Тайтурка - на территории природных ландшафтов в северо-западном направлении; две зоны застройки предусмотрены в юго-западной части, на территории заброшенных производств и  свободной природной территории в границах улиц Ленина и Пролетарская.

В д. Буреть, с. Холмушино и д. Кочерикова на I очередь предусмотрено начало освоения участков нового жилищного строительства, предусмотренных по проекту.

На I очередь строительства жилищный фонд в границах проекта (с учетом сохраняемого) распределяется по населенным пунктам городского поселения следующим образом:

в р.п. Тайтурка – 100,0 тыс. м2 общей площади – 76,9%;

в д. Буреть – 14,0 тыс. м2 общей площади – 10,8%;

в д. Кочерикова – 6,0 тыс. м2 общей площади – 4,6%;

в с. Холмушино - 10,0 тыс. м2 общей площади – 7,7%.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по населенным пунктам, участкам застройки и по этажности на I очередь строительства приведено в таблице 5.21.

Таблица 5.21

Размещение жилищного фонда на I очередь по населенным пунктам, структуре застройки и этажности, тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | существующий сохраняемый с количеством этажей | проектируемый жилищный фонд с количеством этажей |  |  |
|  | 1 | 2 | 5 | итого | 1-2-эт. усадебного типа | итого |  |  |
| р.п. Тайтурка | 59,4 | 9,3 | 18,3 | 87,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 | 5,0 |
| д. Буреть | 9,5 | 2,7 | - | 12,2 | 1,8 | 1,8 | 14,0 | 0,7 |
| д. Кочерикова | 5,0 | - | - | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 0,3 |
| с. Холмушино | 8,5 | 0,1 | - | 8,6 | 1,4 | 1,4 | 10,0 | 0,5 |
| Всего | 82,4 | 12,1 | 18,3 | 112,8 | 17,2 | 17,2 | 130,0 | 6,5 |

5.6.2. Социальная инфраструктура

1. Существующее положение

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Общеобразовательные школы и внешкольные учреждения

На исходный год разработки генплана в Тайтурском городском поселении действуют две муниципальных средних общеобразовательных школы в р.п Тайтурка и д. Буреть общей вместимостью 536 мест и одна общая общеобразовательная школа в с. Холмушино вместимостью 100 мест. Фактическая наполняемость образовательных учреждений поселения составляет 495 человек, что составляет лишь 77,8% проектной вместимости объекта. В СОШ д. Буреть осуществляется подвоз учеников из д. Кочерикова.

Сеть внешкольных учреждений поселения представлена МБОУ ДОД ДШИ, в которой обучается 80 человек и МОУ ДОД ДЮСШ на 28 мест. Оба учреждения внешкольного образования размещаются в р.п. Тайтурка.

Дошкольные образовательные учреждения

В поселении функционирует Тайтурская начальная школа-детский сад №19 и детский сад №7 в д. Буреть общей вместимостью 410 мест. Фактически учреждения посещают 353 ребенка, что составляет 86,1% проектной вместимости. В детский сад д. Буреть осуществляется подвоз детей из д. Кочерикова.

Средние специальные и профессиональные учебные заведения

В муниципальном образовании действует Тайтурский филиал ОГОУ НПО Профессиональное училище №55, осуществляющее обучение по следующим специальностям: электрик, повар-кондитер. Численность учащихся составляет 0,1 тыс. чел.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть поселения на исходный год разработки генерального плана была представлена 14 магазинами и 3 павильонами в р.п. Тайтурка, 1 магазином и киоском РАЙПО в д. Кочерикова и по два магазина в д. Буреть и с. Холмушино. Суммарная торговая площадь поселения составила 1186,7 м2.

Открытая сеть общественного питания представлена в р.п. Тайтурка (бар «Апельсин», кафе «Мечта») и д. Кочерикова общей вместимостью 80 посадочных мест.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения муниципального образования представлены МЛПУ Тайтурской участковой больницей со стационаром на 50 коек и поликлиникой на 100 посещений в день. Здание стационара, построенное в 30-х гг. ХХ века, имеет высокую степень износа и является аварийным. В дальнейшем планируется перенос стационара в другое здание.

При участковой больнице действует станция скорой медицинской помощи в составе которой 1 спецавтомобиль.

ФАП работает в д. Буреть, д. Кочерикова и с. Холмушино. В р.п. Тайтурка работает МУП аптека «Первоцвет».

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

На территории городского поселения предприятия бытового обслуживания населения представлены двумя парикмахерскими, работающими в р.п. Тайтурка. Численность рабочих мест составляет 4 человека.

Учреждения культуры и искусства

Учреждения культуры и искусства городского поселения представлены ДК д. Буреть, д. Кочерикова и с. Холмушино, вместимостью по 100 мест каждый. В р.п. Тайтурка расположен Районный центр традиционной славянской культуры «Родник» вместимостью 200 мест.

В р.п. Тайтурка работает Центральная районная библиотека, в состав которой входит центральная детская библиотека р.п. Тайтурка и библиотеки д. Буреть и с. Холмушино. Общая численность книжного фонда составляет 60,2 тыс. единиц экземпляров.

Согласно программе «Комплексной программе социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2020 г.» в р.п. Тайтурка планируется создание информационных и досуговых центров для молодежи.

Спортивные сооружения

В границах Тайтурского городского поселения отсутствуют общедоступные физкультурно-спортивные сооружения (спортивные залы, стадионы, плавательные бассейны, помещения для физкультурно-оздоровительных мероприятий).

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Из учреждений предприятий и организаций связи на территории муниципального образования функционирует два отделения почтовой связи (р.п. Тайтурка, д. Буреть) Усолье-Сибирского почтамта – структурного подразделения УФПС филиала ФГУП «Почта России».  На территории также работают такие операторы сотовой связи, как ЗАО «Байкалвестком», ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС»), ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (торговая марка «Мегафон»).

Отделения банков на территории муниципального образования представлены отделением Сбербанка России - дополнительным офисом №7690/059.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Тайтурского городского поселения отражено в таблице 5.22. В поселении достаточно дошкольных образовательных и внешкольных учреждений, станций скорой помощи, аптек, библиотек, отделений почтовой связи и банков. Близка к нормативному уровню обеспеченность общеобразовательными школами, поликлиниками и клубными учреждениями. По другим видам объектов культурно-бытового обслуживания (стационары, магазины, предприятия общественного питания и непосредственного бытового обслуживания) уровень обеспеченности существенно ниже нормативного. В поселении отсутствует детская молочная кухня, физкультурно-спортивные сооружения (спортивные залы, плоскостные сооружения, бассейны), рыночные комплексы объекты коммунального хозяйства (прачечные и химчистки самообслуживания, бани, гостиницы).

Некоторые населенные пункты муниципального образования не обеспечены на должном уровне даже объектами первичного культурно-бытового обслуживания населения. Так, полностью отсутствуют во всех населенных пунктах, кроме р.п. Тайтурка, предприятия непосредственного бытового обслуживания и отделения банков. В д. Кочерикова объекты культурно-бытового обслуживания населения представлены только ФАП, клубным учреждением и предприятием общественного питания. В с. Холмушино – общеобразовательной школой, ФАП, клубным учреждением и библиотекой. Наиболее полно объектами культурно-бытового обслуживания обеспечен административный центр городского поселения – р.п. Тайтурка, что в целом соответствует размещению населения. В р.п. Тайтурка проживает 77,5% жителей муниципального образования.

Размещение объектов обслуживания по населенным пунктам поселения отражено в таблице 5.23.

Таблица 5.22

Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания

Население 6,3 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| Детские учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 51 | 410 | 65 | 100,0 |
| Общеобразовательные школы | место | 108 | 636 | 101 | 93,5 |
| Внешкольные учреждения | место | 11 | 108 | 17 | 100,0 |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационары | койка | 13,47 | 50 | 7,9 | 58,6 |
| Поликлиники, амбулатории | посещение в смену | 18,15 | 100 | 15,9 | 87,6 |
| Станция скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 на 6,3 тыс. чел. | 100,0 |
| Молочные кухни число детей до 1 года – 76 чел. | 4 порции в сутки на 1 ребенка | 48 | - | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 на 6,3 тыс. чел. | 100,0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | - | - | - |
| Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | - | - | - |
| Бассейны крытые и закрытые | м2 зеркала воды | 20 | - | - | - |
| Учреждения культуры и отдыха |
| Клубные учреждения | зрительское место | 80 | 500 | 79,4 | 99,2 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4 | 60,2 | 9,5 | 100,0 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 торговой площади | 280 | 1 186,7 | 188 | 67,1 |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | - | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 80 | 12,7 | 31,7 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 4 | 0,6 | 12,0 |
| Учреждения и предприятия коммунального обслуживания |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | - | - | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | - | - | - |
| Бани | место | 5 | - | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | - | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 2 | 1 на 3,15 тыс. чел. | 100,0 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 1 на 6,3 тыс. чел. | 100,0 |

Таблица 5.23

Размещение объектов обслуживания по населенным пунктам Тайтурского муниципального образования

| Населенные пункты | Население | Общеобразовательные школы | Дошкольные образовательные учреждения | Клубные учреждения | Библиотека | Предприятия непосредственного бытового обслуживания | Отделения связи | Отделения банков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | мест | мест | мест | тыс. ед. экз. | рабочих мест | объект | объект |
| р.п. Тайтурка | 4913 | 320 | 320 | 200 | 40,9 | 4 | 1 | 1 |
| д. Буреть | 626 | 216 | 90 | 100 | 10,9 | - | 1 | - |
| д. Кочерикова | 318 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| с. Холмушино | 482 | 100 | - | 100 | 8,4 | - | - | - |
| Всего по поселению | 6339 | 636 | 410 | 500 | 60,2 | 4 | 2 | 1 |

2. Проектное решение

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

В соответствии с проектом, в населенных пунктах Тайтурского городского поселения, общая численность населения, размещаемая на расчетный срок (2032 г.) генерального плана составляет 6,7 тыс. чел. Расчет объектов обслуживания на перспективу произведен в полном объеме на все население муниципального образования, данная численность населения обеспечивается всем необходимым комплексом объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Объекты, обслуживающие жилую зону каждого населенного пункта, размещаются непосредственно в жилой застройке, в составе местных центров обслуживания и включают полный набор объектов первичного обслуживания.

Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания, размещение учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания предусматривается в соответствии с проектным размещением населения. Проектное размещение населения, определено исходя из проектного распределения жилищного фонда по населенным пунктам с учетом средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (см. раздел 5.6.1).

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта (см. таблицу 5.24).

По некоторым объектам культурно-бытового обслуживания предложения по строительству учитывают дополнительные потребности межселенного обслуживания - для обеспечения жителей соседних населенных пунктов Тайтурского городского поселения.

р.п. Тайтурка

При расчете нормативной потребности учитывалась роль р.п. Тайтурка как центра межселенного обслуживания других населенных пунктов Тайтурского городского поселения в отношении таких объектов обслуживания, как внешкольные учреждения, стационар, детская молочная кухня, станция скорой помощи, плавательный бассейн, рыночный комплекс, баня, прачечная и химчистка самообслуживания, отделения связи и банков, гостиница (см. таблицу 5.25). Перспективная численность жителей этих населенных пунктов (д. Буреть, д. Кочерикова, с. Холмушино) принята в размере 1,5 тыс. чел. Соответственно, в границах данных населенных пунктов предусматривается размещение только основных объектов первичного обслуживания.

На территории рабочего поселка предусматривается строительство нового стационара на 50 койко-мест, здание существующей поликлиники заменяется на новое, вместимостью 100 посещений в смену, в составе которого будет размещаться детская молочная кухня на 255 порций в сутки, рассчитанная на обслуживание населения всего муниципального образования.

По проекту генерального плана, исходя из потребностей р.п. Тайтурка и д. Кочерикова, планируется строительство общеобразовательной школы вместимостью на 200 мест. Новое учреждение образования предусмотрено в юго-западной части поселка, между участками проектируемой на I очередь усадебной застройки.

Из физкультурно-спортивных сооружений в р.п. Тайтурка, в восточной части населенного пункта, по ул. Мичурина, проектируется спортивный комплекс, в составе которого размещается плавательный бассейн - 200 м2 зеркала воды и спортивный зал на 400 м2 площади пола. Кроме спортивного комплекса, по проекту также размещаются открытые площадки плоскостных спортивных сооружений в разных частях населенного пункта.

Смежно с территорией спортивного комплекса, на углу улиц Победы и Пеньковского, предусмотрено размещение крупной общественно-деловой зоны, в составе которой предусмотрен крупный центр обслуживания, включающий в себя клубное учреждение на 250 зрительных мест, гостиницу на 40 койко-мест, предприятия общественного питания на 50 посадочных мест, рыночный комплекс – 300 м2 торговой площади и предприятия непосредственного бытового обслуживания вместимостью 25 рабочих мест.

Небольшие центры обслуживания, состоящие из магазинов и предприятий общественного питания, располагаются в юго-западной, южной и северной частях рабочего поселка, в непосредственно близости к участкам перспективной жилой застройки, предусмотренной по проекту.

Основные объекты бытового обслуживания, размещаемые по проекту (прачечная и химчистка самообслуживания, баня) группируются в восточной части населенного пункта, вблизи существующих производственных территорий и образуют единый центр обслуживания, ориентированный на население всего муниципального образования.

д. Буреть

На территории д. Буреть предусмотрено размещение полного перечня всех объектов культурно-бытового обслуживания, дополнительная потребность в которых предусматривается на расчетный срок проекта.

В населенном пункте, из объектов обслуживания предусматривается размещение спортивного зала на 100 м2 площади пола с открытыми плоскостными спортивными сооружениями площадью около 0,6 га. Спортивные объекты предлагается разместить в южной части деревни, смежно с озелененными территориями общего пользования.

Так как в д. Буреть существующее учреждение культуры располагается в старом здании, принадлежащем ФГУП «Буретское», проектом предлагается строительство нового здания клуба вместимостью, согласно проектной потребности, 110 мест. Здание проектируемого клуба предлагается разместить смежно с территорией существующего учреждения кульутры.

Из объектов здравоохранения предусмотрено строительство амбулатории на 20 посещений в смену. В составе проектируемой амбулатории по проекту предполагается разместить встроенно-пристроенный аптечный пункт.

Также на территории населенного пункта, исходя из потребностей, предложено формирование небольшой общественно-деловой зоны, представляющей собой центр обслуживания населения деревни. В составе центра предусмотрен магазин общей торговой площадью 60 м2, предприятие общественного питания на 30 посадочных мест и предприятие непосредственного бытового обслуживания на 3 рабочих места (таблица 5.26). Общественно-деловая зона размещается в южной части населенного пункта, вблизи проектируемой жилой усадебной застройки.

с. Холмушино

Так как, с. Холмушино является достаточно небольшим, то удовлетворение потребностей ее населения в учреждениях культурно-бытового обслуживания за счет строительство их на территории населенного пункта является нецелесообразным и очень затратным.

При расчете нормативной потребности населения с. Холмушино в объектах культурно-бытового обслуживания учитывалась относительная близость (10 км.) населенного пункта к  административному центру муниципального образования – р.п. Тайтурка, в связи с чем обеспечение расчетной потребности в некоторых объектах культурно-бытового назначения предусматривается за счет объектов, расположенных на территории р.п. Тайтурка, заложенных в объемах, с учетом дополнительной нагрузки по обслуживанию населения с. Холмушино.

Так, строительство спортивного зала на 400 м2 площади пола и проектирование предприятий непосредственного бытового обслуживания в р.п. Тайтурка помимо обслуживания населения поселка ориентировано также на потребности населения с. Холмушино.

Генеральным планом на территории села предусматривается дошкольное образовательное учреждение вместимостью 20 мест, размещаемое в здании существующей общеобразовательной школы.

Оказание амбулаторной помощи и осуществление аптечного обслуживания для населения с. Холмушино предусмотрено на территории р.п. Тайтурка.

Проектом предусмотрено размещение на территории населенного пункта основных объектов первичного обслуживания населения: магазина на 50 м2 торговой площади и предприятия общепита вместимостью 20 посадочных мест, образующие зону общественно-делового назначения в восточной части села. Там же, смежно с территорией общественно-деловой зоны, размещается территория открытых плоскостных спортивных сооружений площадью 0,5 га (таблица 5.27).

д. Кочерикова

Удовлетворение потребностей населения д. Кочерикова в основных объектах культурно-бытового обслуживания по проекту генерального плана будут осуществляться за счет существующих и сохраняемых объектов, а также за счет объектов (дошкольное учреждение, общеобразовательная школа, амбулатория, аптека, спортивный зал, предприятие непосредственного бытового обслуживания), расположенных на территории р.п. Тайтурка (таблица 5.28). Из новых объектов культурно-бытового обслуживания на территории населенного пункта генеральным планом предусмотрено размещение магазина на 20 м2 торговой площади и организация территории открытых спортивных сооружений. В составе существующего клубного учреждения размещается библиотека.

Таблица 5.24

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Тайтурского муниципального образования на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 6,7 тыс. чел. | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 268 | 410 | - | 1х20 совмещенно со школой в с. Холмушино |
| Общеобразовательные школы | место | 94 | 630 | 636 | - | 1х200 |
| Внешкольные учреждения | место | 9 | 60 | 108 | - | - |
| Стационары | койка | 13,47 | 90 | 50 | 40 | 1х50 |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 122 | - | 122 | 1х100 1х20 |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 0,06 тыс. чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 38 | 255 | - | 255 | 1х255 в составе новой поликлиники в р.п.Тайтурка |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 4,5-6,0 | - | 4,5-6,0 | 1х0,3, 2х0,5, 1х0,6, 1х1,5, 1х2,0, 1х2,5 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 402-536 | - | 402-536 | 1х100, 1х400 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 20-25 | 134-167 | - | 134-167 | 1х200 |
| Клубы | зрит. место | 80 | 536 | 400 | 136 | 1х110,1х250 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4 | 27 | 60,2 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 280 | 1876 | 1 186,7 | 689,3 | 1х20, 2х60, 3х50, 2х75, 3х100 |
| Рыночные комплексы | м2 торг. площади | 24-40 | 161-268 | - | 161-268 | 1х300 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 268 | 80 | 188 | 2х20, 1х30, 1х40, 2х50 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 33 | 4 | 29 | 1х3, 1х25 |
| Бани | место | 5 | 33 | - | 33 | 1х35 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 67 | - | 67 | 1х70 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 27 | - | 27 | 1х30 |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 2 | - | - |
| Отделения банков | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | 40 | - | 40 | 1х40 |

Таблица 5.25

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания р.п. Тайтурка на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 5,2 тыс. чел. | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 208 | 320 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 94 | 489 | 320 | 169 | 1х200 |
| Внешкольные учреждения | место | 9 | 601) | 108 | - | - |
| Стационары | койка | 13,47 | 901) | 50 | 40 | 1х50 |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 94 | - | - | 1х100 |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 0,06 тыс. чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 38 | 2551) | - | 255 | 1х255 |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 10 тыс. чел. | 11) | 1 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 3,6-4,7 | - | 3,6-4,7 | 1х0,5; 1х1,5; 1х2,0; 1х2,5 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 312-416 | - | 312-416 | 1х400 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 20-25 | 134-1671) | - | 134-167 | 1х200 |
| Клубы | зрит. место | 80 | 416 | 200 | 216 | 1х250 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4 | 21 | 40,9 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 280 | 1456 | 912,8 | 543,2 | 3х100, 2х75, 2х50 |
| Рыночные комплексы | м2 торг. площади | 24-40 | 161-2681) | - | 161-268 | 1х300 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 208 | 50 | 158 | 2х50, 1х40, 1х20 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 26 | 4 | 22 | 1х25 |
| Бани | место | 5 | 331) | - | 33 | 1х35 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 671) | - | 67 | 1х70 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 271) | - | 27 | 1х30 |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 11) | 1 | - | - |
| Отделения банков | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 11) | 1 | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | 401) | - | 40 | 1х40 |

1) в расчете на все постоянное население муниципальное образования (6,7 тыс. чел.)

Таблица 5.26

Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания д. Буреть на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 0,7 тыс. чел. | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 28 | 90 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 94 | 66 | 216 | - | - |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 13 | - | 13 | 1х20 |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | в составе амбулатории |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,5-0,6 | - | 0,5-0,6 | 1х0,6 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 42-56 | - | 42-56 | 1х100 |
| Клубы | зрит. место | 150 | 105 | - | 105 | 1х110 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7 | 5 | 10,9 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 210 | 93,0 | 117 | 2х60 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 28 | - | 28 | 1х30 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 3 | - | 3 | 1х3 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |

Таблица 5.27

Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания с. Холмушино на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 0,5 тыс. чел. | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 20 | - | 20 | совмещенно со школой |
| Общеобразовательные школы | место | 94 | 47 | 100 | - | - |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 9 | - | 9 | в р.п. Тайтурка |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | в р.п. Тайтурка |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,4-0,5 | - | 0,4-0,5 | 1х0,5 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 30-40 | - | 30-40 | в р.п. Тайтурка |
| Клубы | зрит. место | 100 | 50 | 100 | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7 | 3 | 8,4 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 150 | 106,7 | 43,3 | 1х50 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 20 | - | 20 | 1х20 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 2 | - | 2 | в р.п. Тайтурка |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

Таблица 5.28

Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания д. Кочерикова на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 0,3 тыс. чел. | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 12 | - | 12 | в р.п. Тайтурка |
| Общеобразовательные школы | место | 94 | 28 | - | 28 | в р.п. Тайтурка |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 5 | - | 5 | в р.п. Тайтурка |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | в р.п. Тайтурка |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,2-0,3 | - | 0,2-0,3 | 1х0,3 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 18-24 | - | 18-24 | в р.п. Тайтурка |
| Клубы | зрит. место | 100 | 30 | 100 | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7 | 2 | - | 2 | в составе клуба |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 90 | 74,2 | 15,8 | 1х20 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 12 | 30 | - | - |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 1 | - | 1 | в р.п. Тайтурка |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

# Первая очередь строительства

Культурно-бытовое строительство

Определение потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь строительства произведено аналогично разработкам на расчетный срок генерального плана с учетом размещения населения по населенным пунктам поселения.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на I очередь генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта (см. таблицу 5.29).

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке и в составе местных центров обслуживания. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания размещение учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания населенных пунктов предусматривается в соответствии с проектным размещением населения (см. таблицу 5.30-5.33). Расчетная численность жителей по населенным пунктам городского поселения определена на основании средней жилищной обеспеченности населения на I очередь строительства (см. раздел 5.6.1) и проектного размещения жилищного фонда.

В силу того, что по ряду видов услуг представляется нецелесообразным строительство нескольких мелких объектов, предлагается сооружение до конца I очереди объектов, мощность которых соответствует потребности на расчетный срок в соответствии с предлагаемой структурой культурно-бытового строительства на расчетный срок проекта (см. табл. 5.24).

Все существующие объекты обслуживания, кроме здания амбулатории в р.п. Тайтурка, сохраняются и принимаются в качестве опорных объектов.

р.п. Тайтурка

К 2022 г. (I очередь генерального плана) на территории села предусматривается строительство общеобразовательной школы на 200 мест,  поликлиники вместимостью 100 посещений в смену с детской молочной кухней, строительство стационара на 50 коек (таблица 5.30).

На I очередь проекта в р.п. Тайтурка, на углу улиц Победы и Пеньковского, формируется общественно-деловая зона с клубным учреждением на 250 зрительных мест, гостиницей на 40 койко-мест, рыночным комплексом – 300 м2 торговой площади, предприятиями общественного питания и непосредственного бытового обслуживания населения.

Небольшие центры обслуживания, состоящие из магазинов и предприятий общественного питания, располагаются в юго-западной, южной и северной частях рабочего поселка, в непосредственной близости к участкам перспективной жилой застройки, предусмотренной по проекту.

Также на I очередь строительства предусмотрено формирование двух небольших центров обслуживания поселка - в юго-западной и южной частях населенного пункта, состоящих из предприятий торговли и общественного питания.

В связи с большим объемом строительства, размещение бассейна, спортивного зала, открытых спортивных сооружений, бани, прачечной и химчистки самообслуживания, ряда предприятий торговли и общественного питания на I очередь генерального плана не предусматривается.

д. Буреть

Проектом генерального плана на территории населенного пункта к 2022 г. предусмотрено размещение спортивного зала на 100 м2 площади пола и открытого плоскостного спортивного сооружения общей площадью около 0,6 га, учреждения культуры на 110 мест (таблица 5.31).

Потребность населения I очереди в таких объектах обслуживания, как магазины, предприятия общественного питания и непосредственного бытового обслуживания удовлетворяется за счет формирования в южной части населенного пункта центра обслуживания жителей, формируемого в составе общественно-деловой зоны.

Обеспечение первоочередной потребности жителей населенного пункта в амбулатории и аптеки предусматривается за счет данных объектов, расположенных на территории р.п. Тайтурка, строительство которых, заложено на I очередь проекта.

с. Холмушино

Так как, с. Холмушино является достаточно небольшим, то удовлетворение потребностей ее населения в учреждениях культурно-бытового обслуживания за счет строительства их на территории населенного пункта является нецелесообразным и очень затратным. В связи с этим, как на расчетный срок, так и на I очередь, при расчете нормативной потребности населения с. Холмушино в объектах культурно-бытового обслуживания учитывалась близость населенного пункта к р.п. Тайтурка, что дало возможность обеспечить первоочередную потребность в ряде объектов культурно-бытового назначения за счет объектов, расположенных на территории рабочего поселка.

Так, потребность в амбулаторной помощи, аптечном обслуживании, предприятиях непосредственного бытового обслуживания жителей с. Холмушино предлагается покрыть за счет объектов, расположенных в р.п. Тайтурка путем регулярного автобусного сообщения между двумя населенными пунктами.

На I очередь в с. Холмушино размешается весь перечень объектов культурно-бытового обслуживания, предусмотренных проектом: дошкольное образовательное учреждение вместимостью 20 мест, магазин на 50 м2 торговой площади, предприятие общественного питания вместимостью 20 посадочных мест и открытое спортивное плоскостное сооружений площадью 0,5 га (таблица 5.32).

д. Кочерикова

Удовлетворение потребностей населения д. Кочерикова в основных объектах культурно-бытового обслуживания по проекту генерального плана будут осуществляться за счет существующих и сохраняемых объектов, а также за счет объектов, расположенных на территории р.п. Тайтурка (таблица 5.33).

На I очередь в д. Кочерикова размешается весь перечень объектов культурно-бытового обслуживания, предусмотренных проектом: магазин на 20 м2 торговой площади и открытые спортивные сооружения на территории 0,3 га, в составе существующего клубного учреждения размещается библиотека на 2 тыс. единиц экземпляров.

Таблица 5.29

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Тайтурского муниципального образования на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 6,5 тыс. чел. | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 260 | 410 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 94 | 611 | 636 | - | 1х200 |
| Внешкольные учреждения | место | 9 | 58 | 108 | - | - |
| Стационары | койка | 13,47 | 87 | 50 | 37 | 1х50 |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 118 | - | 118 | 1х100 |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 0,06 тыс. чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 38 | 247 | - | 247 | 1х255 |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 4,5-5,8 | - | 4,5-5,8 | 1х0,3, 2х0,5, 1х0,6, 1х1,5 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 390-520 | - | 390-520 | 1х100 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 20-25 | 130-162 | - | 130-162 | - |
| Клубы | зрит. место | 80 | 520 | 400 | 120 | 1х110, 1х250 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4 | 26 | 60,2 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 280 | 1820 | 1186,7 | 633,3 | 1х20, 1х50, 1х60, 1х75, 1х100 |
| Рыночные комплексы | м2 торг. площади | 24-40 | 156-260 | - | 156-260 | 1х300 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 260 | 80 | 180 | 2х20, 1х30, 2х50 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 32 | 4 | 28 | 1х3. 1х25 |
| Бани | место | 5 | 32 | - | 32 | - |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 65 | - | 65 | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 26 | - | 26 | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 2 | - | - |
| Отделения банков | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | 39 | - | 39 | 1х40 |

Таблица 5.30

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания р.п. Тайтурка на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 5,0 тыс. чел. | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 200 | 320 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 94 | 470 | 320 | 150 | 1х200 |
| Внешкольные учреждения | место | 9 | 581) | 108 | - | - |
| Стационары | койка | 13,47 | 871) | 50 | 37 | 1х50 |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 91 | - | 91 | 1х100 |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 0,06 тыс. чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 38 | 2471) | - | 247 | 1х255 |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 10 тыс. чел. | 11) | 1 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 3,5-4,5 | - | 3,5-4,5 | 1х0,5; 1х1,5 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 300-400 | - | 300-400 | - |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 20-25 | 130-1621) | - | 130-162 | - |
| Клубы | зрит. место | 80 | 400 | 200 | 200 | 1х250 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4 | 20 | 40,9 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 280 | 1400 | 912,8 | 487,2 | 1х75, 1х100 |
| Рыночные комплексы | м2 торг. площади | 24-40 | 156-2601) | - | 156-260 | 1х300 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 200 | 50 | 150 | 1х20, 2х50 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 25 | 4 | 21 | 1х25 |
| Бани | место | 5 | 321) | - | 32 | - |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 651) | - | 65 | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 261) | - | 26 | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 11) | 1 | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | 391) | - | 39 | 1х40 |

1) в расчете на все постоянное население муниципальное образования (6,5 тыс. чел.)

Таблица 5.31

Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания д. Буреть на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 0,7 тыс. чел. | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 28 | 90 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 94 | 66 | 216 | - | - |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 13 | - | 13 | - |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,5-0,6 | - | 0,5-0,6 | 1х0,6 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 42-56 | - | 42-56 | 1х100 |
| Клубы | зрит. место | 150 | 105 | - | 105 | 1х110 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7 | 5 | 10,9 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 210 | 93,0 | 117 | 1х60 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 28 | - | 28 | 1х30 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 3 | - | 3 | 1х3 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |

Таблица 5.32

Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания с. Холмушино на

I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 0,5 тыс. чел. | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 20 | - | 20 | совмещенно со школой |
| Общеобразовательные школы | место | 94 | 47 | 100 | - | - |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 9 | - | 9 | в р.п. Тайтурка |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | в р.п. Тайтурка |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,4-0,5 | - | 0,4-0,5 | 1х0,5 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 30-40 | - | 30-40 | - |
| Клубы | зрит. место | 100 | 50 | 100 | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7 | 3 | 8,4 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 150 | 106,7 | 43,3 | 1х50 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 20 | - | 20 | 1х20 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 2 | - | 2 | в р.п. Тайтурка |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

Таблица 5.33

Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания д. Кочерикова на

I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 0,3 тыс. чел. | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 12 | - | 12 | в р.п. Тайтурка |
| Общеобразовательные школы | место | 94 | 28 | - | 28 | в р.п. Тайтурка |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 5 | - | 5 | в р.п. Тайтурка |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | в р.п. Тайтурка |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,2-0,3 | - | 0,2-0,3 | 1х0,3 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 18-24 | - | 18-24 | - |
| Клубы | зрит. место | 100 | 30 | 100 | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7 | 2 | - | 2 | в составе клуба |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 90 | 74,2 | 15,8 | 1х20 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 12 | 30 | - | - |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 1 | - | 1 | в р.п. Тайтурка |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

Озелененные территории общего пользования

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п. 9.14., табл. 4) и для р.п. Тайтурка составляет, как для малого городского поселения с численностью населения 5,2 тыс. чел., 5,2 га при нормативной обеспеченности 10 м2/чел. Для сельских населенных пунктов Тайтурского муниципального образования в расчете на 1,5 тыс. чел. населения суммарная площадь озелененных территорий общего пользования составляет 1,8 га при нормативной обеспеченности 12 м2/чел.:

Таблица 5.34

Площадь озелененных территории общего пользования на расчетный срок по населенным пунктам

| Населенные пункты | Численность населения всего, тыс. чел. | Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования, га |
| --- | --- | --- |
| р.п. Тайтурка | 5,2 | 5,2 |
| д. Буреть | 0,7 | 0,8 |
| д. Кочерикова | 0,3 | 0,4 |
| с. Холмушино | 0,5 | 0,6 |
| Итого | 6,7 | 7,0 |

В р.п. Тайтурка проектом предлагается организация 61,8 га озелененных территорий общего пользования. Значительные по площади озелененные территории рабочего поселка формируются вдоль прибрежной полосы р. Белая образуя практически непрерывную цепь зеленых насаждений в границах населенного пункта, которая продолжается  в виде нескольких, отходящих от нее, бульваров вдоль уличных осей (ул. Советская, ул. Ленина, ул. Чернышевского). Участки озелененных насаждений формируются в западном направлении, примыкая к проектируемым на расчетный срок объектам культурно-бытового обслуживания, а также в северной и юго-западной части населенного пункта, в непосредственной близости с участками проектируемой жилой застройки.

Создание скверов и бульваров площадью 1,2 га д. Буреть намечено в ее южной части, в комплексе с объектами спортивного назначения, смежно с территорией формируемого на I очередь центра обслуживания населения. Также участки зеленых насаждений общего пользования предусмотрены на прилегающей территории МДОУ «Детский сад №7» и в районе МОУ «Буретская СОШ» по ул. Набережная. Общая площадь озелененных территории д. Буреть составит 3,0 га.

В с. Холмушино проектируемые участки озелененных территорий, общей площадью 1,4 размещаются в западной части, вдоль автомобильной дороги местного значения Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка, тем самым защищая существующий жилищный фонд от вредного воздействия автомобильного транспорта. Небольшие участки зеленых насаждений предлагаются в разных частях населенного пункта вдоль прибрежной полосы р. Белая. Общая площадь зеленый насаждений села составит 2,7 га.

Озелененные территории общего пользования д. Кочерикова формируются на свободной территории природных ландшафтов. С юго-востока на северо-запад, вдоль существующих кварталов жилой застройки, проходит полоса озеленения, которая, путем отходящего от нее бульвара, связана с учреждениями культурно-бытового обслуживания жителей и объектами спортивного назначения. Территория озелененных территорий д. Кочерикова по проекту - 23,0 га.

Площадь озелененных селитебных территорий общего пользования всего по проекту составит 90,5 га, что в несколько раз превышает нормативную потребность населения и будет способствовать повышению комфортности застройки городского поселения.

Спортивные сооружения

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями приложения Ж СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 6,7 тыс. чел. составляет не менее 4,7 га.

Таблица 5.35

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений на расчетный срок по населенным пунктам

| Населенные пункты | Численность населения всего, тыс. чел. | Необходимая площадь физкультурно-спортивных сооружений, га |
| --- | --- | --- |
| р.п. Тайтурка | 5,2 | 3,6 |
| д. Буреть | 0,7 | 0,5 |
| д. Кочерикова | 0,3 | 0,2 |
| с. Холмушино | 0,5 | 0,4 |
| Итого | 6,7 | 4,7 |

Проектом предлагается размещение четырех открытых плоскостных спортивных сооружений в р.п. Тайтурка общей площадью 6,5 га, один из которых примыкает к проектируемому на расчетный срок спортивному комплексу в восточной части населенного пункта, другой – в западной части, вблизи предлагаемых к размещению объектов культурно-бытового обслуживания и территории зеленых насаждений общего пользования. Так же два плоскостных сооружения размещаются в южной части рабочего поселка, на территории природных ландшафтов, смежно с территорией озеленения общего пользования прибрежной части р. Белая.

В д. Буреть спортивное сооружение площадью 0,6 га предусмотрено в южной части населенного пункта, в составе зоны физкультурно-спортивных объектов, рядом с территорией формируемого на I очередь центра обслуживания населения.

В с. Холмушино площадь спортивных сооружений по проекту составит 0,5 га и разместиться в восточной части села на территории природных ландшафтов.

Плоскостные открытые спортивные сооружения в д. Кочерикова, площадью 0,3 га, предусмотрены в непосредственной близости к ДК «Луч», прилегая к территории зеленых насаждений общего пользования.

Общая площадь спортивных сооружений в границах проекта к расчетному сроку составит 7,9 га, что на 68,1% (3,2 га) больше нормативной потребности.

5.6.3. Производственные территории и объекты

1 Существующее положение

В настоящее время на рассматриваемой территории Тайтурского МО размещается 15 объектов производственного, коммунально-складского, транспортного и сельскохозяйственного назначения. По отраслевому составу преобладают предприятия IV-V класса по санитарной классификации. Площадь занимаемой территории составляет свыше 92га. Площадки предприятий прекративших свою деятельность учитываются и часть из них может быть использована как резерв для размещения коммунально-складских и иных объектов.

р.п. Тайтурка

Производственные площадки р.п.Тайтурка в настоящее время занимают территорию порядка 39 га. Посёлок имеет чёткое функциональное зонирование территории на производственную и селитебную. На территории посёлка размещается 9 предприятий. Производственная зона расположена на переферийной части застройки посёлка. Пищевые предприятия и Усольский цех ООО «Иркутск – Терминал» расположены вдоль ул. Нефтебазовой и примыкают к полосе отвода железнодорожной магистрали

.На юго-восточной окраине посёлка расположены площадки вагоноремонтного завода, транспортных предприятий, предприятия ЖКХ и трансформаторной подстанции. Предприятия обеспечены автомобильными и железнодорожными подъездами.

В районе ул. Плеханова,к границе застройки посёлка примыкает площадка заброшенной МТФ.

д.Буреть

Производственная зона д. Буреть представлена площадкой гравийного карьера, расположенного со стороны въезда на территорию деревни. Непосредственно к территории жилой застройки деревни примыкает территория ФГУП «Буретское» Россельхозакадемии, представляющее собой крупное сельхозпредприятие по производству семян селскохозяйственных культур и разведению крупного рогатого скота. В состав предприятия входит ферма на 900 голов, зерноток с зернохранилищем, овощехранилище, пекарня, гараж с мастерскими, пилорама, существует пасека. Площадь занимаемой территории составляет 72,3га.

д.Кочерикова

Производственная база д.Кочерикова представлена площадками СХОАО «Белореченское» ОПХ Петровское (отделение Кочерикова). Предприятие имеет молочно-животноводческое направление,занимается выращиванием  племенного высокопродуктивного молодняка молочного направления.На его территории расположена ферма КРС на 1000 (по факту 973) голов. Площадь занимаемой территории 11,8га.

с.Холмушино.

Производственная зона села представлена площадками бывшего известкового завода и карьера доломита, расположенных за границей жилой застройки. Известковый завод не работает. Изготовлением извести, в том числе на месте бывшего завода, занимаются частные предприниматели.

Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в таблице 5.36.

Таблица 5.36

Перечень предприятий с их краткой характеристикой

|  | Наименование | Профиль | Численность чел. | S тер.га | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р.п.Тайтурка |  |  |  |  |
|  | А.Объекты производственного назначения |  |
| 1. | ООО Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» | Машиностроение | 498 | 4,7 | 100 |
| 2. | ООО «Телец» | Пищевая | 39 | 3,2 | 50 |
| 3. | ИП Степанов хлебопекарня | Пищевая | 15 | 0.9 | 50 |
| 4. | ИП Буяков переработка пищевых продуктов | Пищевая |  | 2,1 | 50 |
| 4а. | Прочие производственные территории (в т.ч. территория б.МТФ) |  |  | 29,9 | 50-100 |
| 5. | Б.Объекты коммунально-складского и транспортного назначения |
| 6. | ООО «Автомобилист» | Транспорт | 45 | 8.5 | 100 |
| 7. | АЗС | Транспорт |  | 0,4 | 50 |
| 8. | АЗС | Транспорт |  |  | 100 |
| 9. | Усольский цех ООО «Иркутск-Терминал» | Складское хозяйство |  | 4,3 | 100 |
|  | д.Буреть |  |  |  |  |
| 1. | Карьер | Добыча нерудных ископаемых |  | 21,2 | 100 |
| 2. | ФГУП «Буретское» Россельхозакадемии | Сельхозпроизводство, животноводство | 119 | 72,9 | 100 300 |
|  | д.Кочерикова |  |  |  |  |
| 1. | ОПХ Петровское СХОАО «Белореченское» площадка №1 | Животноводство | 60 | 7,7 | 300 |
| 2. | площадка №2 | Сельхозпроизводство |  | 4,1 | 50 |
|  | с.Холмушино |  |  |  |  |
| 1. | Площадка известкового завода (печи для обжига извести) |  |  | 0,9 | 500 |
| 2. | Карьер доломита | Добыча нерудных ископаемых |  | 0,6 | 100 |

2. Проектное решение

р.п.Тайтурка

На перспективу все действующие предприятия сохраняются и развиваются в своих границах с учётом положений генплана. Проектом предусматривается некоторое изменение структуры производственных зон – предлагается исключение площадок не действующих предприятий с организацией и обустройством СЗЗ (озеленение) существующих предприятий. Площадка МТФ подлежит ликвидации с последующей рекультивацией территории.

д.Буреть

Карьер, расположенный в районе д. Буреть, на перспективу подлежит ликвидации с последующей его рекультивацией. Предприятие ФГУП «Буретское» Россельхозакадемии, на перспективу сохраняется и развивается в границах своей территории.

д.Кочерикова

Предприятия, расположенные в д. Кочерикова, на перспективу сохраняются и развиваются в границах своих территорий.

с.Холмушино

Предприятия производственной зоны села на перспективу сохраняются. На перспективу предусматривается организация малого предприятия по добыче и производству извести. Для организации СЗЗ площадки известкового завода предусматривается вынос жилой застройки, попадающей в СЗЗ предприятия.

5.5.4. Транспортная инфраструктура

              - Внешний транспорт

1.Существующее положение

Тайтурское муниципальное образование расположено в 13 км от районного центра г. Усолье-Сибирское. Внешние связи c областным центром поддерживаются круглогодично автомобильным  и железнодорожным транспортом.

# Железнодорожный транспорт

С северо-запада на юго-восток по территории Тайтурского муниципального образования проходит Восточно-Сибирская железная дорога, протяженностью в границах муниципального образования 12 км. Железнодорожная магистраль является частью Транссиба и обеспечивает транспортно-экономические связи Европейской части страны с Дальним Востоком, Китаем, Монголией.

В настоящее время железная дорога в границах Тайтурского муниципального образования – электрифицированная, двухпутная. На Транссибирской железнодорожной магистрали в границах муниципального образования расположена железнодорожная станция и два остановочных пункта:

- станция Белая, расположена на 5098 километре Транссибирской магистрали, на станции имеется здание вокзала.

- остановочный пункт Заимка, расположен на 5088 километре Транссибирской магистрали;

- остановочный пункт Ткаченко, расположен на 5093 километре Транссибирской магистрали.

Пересечения железнодорожных путей с автомобильной дорогой местного значения «п. Средний – Тайтурка – Холмушино - Михайловка» выполнены в разных уровнях с устройством путепровода через железнодорожные пути.

# Автомобильный транспорт

С северо-запада на юго-восток по территории Тайтурского муниципального проходит автомобильная дорога федерального значения М-53 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск. Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Автомобильная дорога «Байкал» является важнейшей транспортной артерией, обеспечивающей экономические и административные связи крупных регионов Урала, Западной, Восточной Сибири, Республики Бурятия и Забайкалья. Автомобильная дорога «Байкал» составляет главный транспортный коридор России, в связи с чем, имеет не только экономическое, но и важное стратегическое значение.

Выходы с территорий населенных пунктов на федеральные трассы осуществляются по автодорогам местного значения. Пересечение автомобильной дорогой местного значения «п. Средний – Тайтурка – Холмушино - Михайловка» с автомобильной дорогой федерального значения М-53 «Байкал» выполнено устройством транспортной развязки в разных уровнях.

Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования Тайтурского муниципального образования приведены в таблице 5.37.

Таблица 5.37

Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования Тайтурского муниципального образования.

| Наименование автодорог | Местоположение (адрес) | Категория | Характеристики автодорог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность км | ширина дороги м | Интенсивность движения авт./сут. | придорожная полоса | Тип покрытия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Автодороги федерального значения |
| 1. от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск. Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. (М-53 «Байкал») | В границах Тайтурского муниципального образования | III | 16,1 | 12 |  | 50 | а/б |  |
| Автодороги местного значения |
| 1. п. Средний – Тайтурка – Холмушино - Михайловка | от 1789 км а/д М-53 «Байкал» до границы Усольского и Черемховского районов | V | 17,338 | 8 | 805 | 25 | а/б – 2,616 км щебеночно-гравийное – 14,722 км | Год проведения -2000 |
| 2. Подъезд к д. Буреть | от 1782 км а/д М-53 «Байкал» до населённого пункта Буреть | IV | 9,446 | 10 | 310 | 50 | а/б | Год проведения - 2000 |
| 3. Средний – Мальта - Бадай | от 1792 км а/д М-53 «Байкал» до границы Тайтурского МО | IV | 1,1 | 10 | 547 | 50 | а/б |  |
| 4. Подъезд к ст. Белая | от 1 км а/д «п. Средний – Тайтурка – Холмушино - Михайловка» до разводного кольца ст. Белая | IV | 1,835 | 10 | 50 | 50 | а/б – 0,85 км щебеночно-гравийное – 0,985 км | Год проведения - 1998 |

В таблице 5.38 приводиться характеристика искусственных сооружений расположенных на территории Тайтурского муниципального образования.

Таблица 5.38

Характеристика искусственных сооружений расположенных на территории Тайтурского муниципального образования

| Наименование искусственного сооружения | Расположение | Препятствие | Характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Путепровод | Автодорога «п. Средний – Тайтурка – Холмушино - Михайловка» (2 км +075) | Железная дорога | Длина – 71,6 м Ширина -8,1 м Ширина тротуаров 1,1 и 1 м Грузоподъемность – 20 т. Материал – железобетон | Год постройки1989 |

# Трубопроводный транспорт

По территории Тайтурского муниципального образования проходит Нефтепровод «Омск-Иркутск» «Красноярск-Иркутск» диаметром 720 мм и 1020 мм, протяженность трубопровода в границах муниципального образования составляет 10,2 км. А также проходит этиленопровод «Зима – Ангарск» диаметром 200 мм, протяженность трубопровода в границах муниципального образования составляет 10,2 км.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации.

Мероприятия, предложенные Проектом схемы территориального планирования Иркутской области

Проектом схемы территориального планирования Иркутской области предусматривались следующие мероприятия

для железнодорожного транспорта:

- модернизация и реконструкция Транссибирской железнодорожной магистрали;

- модернизация и реконструкция железнодорожного вокзала, мероприятия предусматривались на 1 очередь (до 2018 г.).

для трубопроводного транспорта:

- строительство газопровода Ковыкта - Саянск – Иркутск.

Мероприятия, предложенные Проектом схемы территориального планирования Усольского района

Проектом схемы территориального планирования Усольского района предусматривались следующие мероприятия

для автомобильного транспорта:

                - - реконструкция автомобильных автодорог обеспечивающих связь населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования и улучшения доступности;

                - - считается необходимым на протяжении всего срока использования дорог проведение плановых ремонтов, текущих ремонтов автомобильных дорог общего пользования со значительным износом дорожного полотна.

для трубопроводного транспорта:

                - - планируется строительство газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск» ОАО «Газпром» филиал «Газпром инвест Восток» на расчетный срок проекта.

                - 2.Проектные предложения

# Железнодорожный транспорт

Проектом предлагаются следующие мероприятия по развитию железнодорожного транспорта:

- модернизация и реконструкция железнодорожного вокзала, мероприятия предусматривались на 1 очередь.

# Автомобильный транспорт

Проектом предлагаются следующие мероприятия по развитию автодорожной сети:

                - - считается необходимым на протяжении всего срока проведение плановых ремонтов, текущих ремонтов автомобильных дорог общего пользования со значительным износом дорожного полотна.

# Трубопроводный транспорт

В соответствии с проектом корректировки «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области» ОАО «ГазпромПромгаз», одобренной письмом первого заместителя председателя правительства Иркутской области Ю. В. Параничева от 21.10. 2009 г., по территории Тайтурского муниципального образования предусматривается транспортировка природного газа газопроводом «Ковыкта-Саянск-Иркутск» от Ковыктенского ГКМ в Иркутск.

Газопровод проходит с северо-запада на юго-восток по территории Тайтурского муниципального образования. Газопровод проектируется в обход населенных пунктов Тайтурского муниципального образования. Протяженность проектируемого газопровода в границах муниципального образования составит 10,3 км.

Городской транспорт

                - 1.Существующее положение

На территории Тайтурского муниципального образования действуют пригородные маршруты общественного транспорта:

- Усолье-Сибирское - Тайтурка – Холмушино;

- Усолье-Сибирское – Тайтурка;

- Усолье-Сибирское – Буреть.

Пассажирские перевозки в р.п. Тайтурка также осуществляется частными такси.

Хранение личного транспорта на территории Тайтурского муниципального образования осуществляется на территории усадебной застройки.

В Тайтурском муниципальном образовании находится  1 АЗС в районе п. Средний. На территории Тайтурского муниципального образования зарегистрировано 399 транспортных средств, из которых:

- 310 транспортных средств зарегистрировано в р.п. Тайтурка;

- 31 транспортное средство зарегистрировано в с. Холмушино;

- 46 транспортных средств зарегистрировано в д. Буреть;

- 12 транспортных средств зарегистрировано в д. Кочерикова.

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Мероприятия, предложенные Проектом схемы территориального планирования Усольского района

Проектом схемы территориального планирования Усольского района предусматривались следующие мероприятия:

- организацию новых пассажирских автобусных маршрутов.

2.Проектное решение

Прогнозируемый уровень автомобилизации принимается на расчетный срок – 180 автомобилей на 1000 жителей.

В виду отсутствия проектируемой многоэтажной жилой застройки, хранение личного автотранспорта будет осуществляться на территории усадебной застройки.

Проектом предусматривается размещение дополнительных АЗС:

- по ул. Нефтебазовская 16 а;

- в районе д. Кочерикова (на месте бывшей АЗС).

Улично-дорожная сеть

              - 1.Существующее положение

Существующая улично-дорожная сеть р.п. Тайтурка представлена главными улицами:

- ул. Ломоносова, обеспечивающая основные транспортные связи населенного пункта с автодорогой местного значения «п. Средний – Тайтурка – Холмушино - Михайловка»;

- ул.  Нефтебазовская, являющаяся продолжением ул. Ломоносова.

ул. Пеньковского;

  - ул. Калинина;

  - ул. Горького;

  - ул. Кирова;

  - ул. Пролетарская.

По этим улицам осуществляются основные транспортные связи жилых районов с общественными центрами и выходы на городские магистрали. В таблице 5.39 приводиться перечень основных улиц и дорог р.п. Тайтурка.

Таблица 5.39

Перечень основных улиц и дорог р.п. Тайтурка.

| п/п | Наименование улицы, объекта | Длина (км) | Покрытие (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | гравийное | грунтовое |
| 1 | ул. Победы | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 2 | ул. Пеньковского | 2 | 2 | - | - |
| 3 | пер. Пеньковского | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 4 | ул. Мичурина | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 5 | ул. Железнодорожная | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 6 | пер. Железнодорожный | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 7 | ул. Чернышевского | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 8 | ул. Ломоносова | 0,4 | 0,4 | - | - |
| 9 | ул. Баумана | 0,46 | - | 0,46 | - |
| 10 | ул. Жданова | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 11 | ул. Сибирская | 0,55 | - | - | 0,55 |
| 12 | ул. Полевая | 0,58 | - | - | 0,58 |
| 13 | ул. Мира | 0,7 | - | - | 0,7 |
| 14 | ул. Пушкина | 0,54 | 0,54 | - | - |
| 15 | ул. Горького | 0,75 | 0,75 | - | - |
| 16 | пер. Горького | 0,13 | - | - | 0,13 |
| 17 | ул. Крупской | 0,35 | - | - | 0,35 |
| 18 | пер. Крупской | 0,6 | - | - | 0,6 |
| 19 | пер. Почтовый | 0,23 | - | - | 0,23 |
| 20 | пер. О. Кошевого | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 21 | пер. Дзержинского | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 22 | ул. Новая | 0,6 | - | - | 0,6 |
| 23 | ул. Ленина | 1,34 | 1,34 | - | - |
| 24 | ул. Орджоникидзе | 0,4 | - | - | 0,4 |
| 25 | ул. Чайковского | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 26 | ул. Советская | 0,83 | - | - | 0,83 |
| 27 | ул. Лесная | 0,35 | - | - | 0,35 |
| 28 | ул. Фрунзе | 0,46 | 0,46 | - | - |
| 29 | ул. Нахимова | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 30 | ул. Гоголя | 0,38 | 0,38 | - | - |
| 31 | ул. Чапаева | 0,28 | - | - | 0,28 |
| 32 | ул. Нефтебазовская | 0,55 | 0,55 | - | - |
| 33 | ул. Тюнева | 1,50 | 1,5 | - | - |
| 34 | ул. Урожайная | 0,25 | 0,25 | - | - |
| 35 | ул. Фурманова | 0,32 | - | - | 0,32 |
| 36 | ул. Горная | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 37 | ул. Нагорная | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 38 | ул. Лермонтова | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 39 | пер. Лермонтова | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 40 | пер. Пионерский | 0,17 | - | - | 0,17 |
| 41 | ул. Новодорожная | 0,25 | - | - | 0,25 |
| 42 | ул. Томсона | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 43 | ул. Береговая | 0,9 | - | 0,9 | - |
| 44 | ул. Речная | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 45 | ул. Калинина | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 46 | ул. Пролетарская | 1,5 | - | 1,5 | - |
| 47 | ул. Совхозная | 0,36 | - | 0,36 | - |
| 48 | ул. Свердлова | 0,67 | - | - | 0,67 |
| 49 | пер. Чехова | 0,17 | - | - | 0,17 |
| 50 | пер. Матросова | 0,17 | - | - | 0,17 |
| 51 | пер. Кирова | 0,26 | - | - | 0,26 |
| 52 | ул. Кирова | 0,9 | 0,3 | 0,6 | - |
| 53 | ул. Плеханова | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 54 | пер. Плеханова | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 55 | пер. Некрасова | 0,1 | - | - | 0,1 |
| 56 | ул. Лазо | 0,17 | - | - | 0,17 |
|  | ИТОГО: | 28,22 | 10,07 | 3,82 | 14,33 |

В настоящее время состояние автодорог находиться на низком уровне. Протяженность дорог составляет  28,22 км, из них асфальтированных дорог 10,07 км.  За последние пятнадцать лет исчезли пешеходные дорожки и тротуары.

В д. Буреть улично-дорожная сеть имеет смешанную структуру. Главной улицей является ул. Трактовая. В таблице 5.40 приводиться перечень основных улиц и дорог д. Буреть.

Таблица 5.40

Перечень основных улиц и дорог д. Буреть.

| п/п | Наименование улицы, объекта | Длина (м) | Покрытие (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | гравийное | грунтовое |
| 1 | ул. Трактовая | 1,1 | 1,1 |  | - |
| 2 | ул. Молодежная | 0,8 | - | 0,8 | - |
| 3 | ул. Набережная | 0,8 | 0,8 | - | - |
| 4 | ул. Рабочая | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 5 | ул. Пионерская | 0,46 | - | 0,46 | - |
| 6 | ул. Новая | 0,74 | - | - | 0,74 |
| 7 | ул. Ангарская | 0,46 | - | 0,46 | - |
|  | ИТОГО: | 4,86 | 1,9 | 2,22 | 0,74 |

Состояние автодорог находиться на низком уровне. Протяженность дорог составляет  4,86 км, из них асфальтированных дорог 1,9 км.

В д. Кочерикова улично-дорожная сеть имеет смешанную структуру. Главной улицей является ул. Главная. В таблице 5.41 приводиться перечень основных улиц и дорог д. Кочерикова.

Таблица 5.41

Перечень основных улиц и дорог д. Кочерикова.

| п/п | Наименование улицы, объекта | Длина (м) | Покрытие (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | гравийное | грунтовое |
| 1 | ул. Главная | 1,6 | - | 0,6 | 1,0 |
| 2 | ул. Березовская | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 3 | ул. Курортная | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 4 | пер. Первый | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 5 | ул. Новая | 0,26 | - | - | 0,26 |
| 6 | ул. Совхозная | 0,85 | - | 0,85 | - |
|  | ИТОГО: | 3,68 | - | 1,45 | 2,23 |

Состояние автодорог находиться на низком уровне. Протяженность дорог составляет  3,68 км, дорог с асфальтобетонным покрытием нет.

В с. Холмушино улично-дорожная сеть имеет смешанную структуру. Сформированную между автомобильной дорогой местного значения «п. Средний – Тайтурка – Холмушино - Михайловка» и р. Белая. В таблице 5.42 приводиться перечень основных улиц и дорог с. Холмушино.

Таблица 5.42

Перечень основных улиц и дорог с. Холмушино.

| п/п | Наименование улицы, объекта | Длина (м) | Покрытие (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | гравийное | грунтовое |
| 1 | ул. Набережная | 4,0 | - | - | 4,0 |
| 2 | ул. Заводская | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 3 | ул. Новая - Совхозная | 1,2 | - | - | 1,2 |
|  | ИТОГО: | 5,7 | - | - | 5,7 |

Состояние автодорог находиться на низком уровне. Протяженность дорог составляет  5,7 км, дороги не имеют покрытия.

В таблице 5.43 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети Тайтурского муниципального образования:

Таблица 5.43

Краткая характеристика улично-дорожной сети Тайтурского муниципального образования.

В результате анализа существующей улично-дорожной сети Тайтурского муниципального образования выявлены следующие ее недостатки:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц (на большинстве улиц отсутствие твердого покрытия и не соответствие нормативным параметрам);

- отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах частичное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц.

2.Проектные решения

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи районов муниципального образования и выходы на внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению.

Основные мероприятия по совершенствованию улично-дорожной сети намечаются в р.п. Тайтурка, д. Буреть, д. Кочерикова, с. Холмушино.

Транспортный каркас р.п. Тайтурка формируют магистральные улицы и дороги.

1. По развитию улично-дорожной сети Тайтурского МО на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия

в р.п. Тайтурка:

                - - формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта, общей протяженностью 0,68 км;

- реконструкция ул. Речная, протяженностью 0,94 км;

- продление ул. Пролетарская, общей протяженностью 0,27 км;

- строительство улицы параллельно ул. Речная,  протяженностью 0,82 км;

- строительство связок ул. Речная и проектируемой улицы параллельно ул. Речная, общей протяженностью 0,22 км;

- формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта, общей протяженностью 3,27 км;

- реконструкция ул. Совхозная, протяженностью 0,14 км;

- продление ул. Совхозная до ул. Пролетарская, протяженностью 0,29 км.

в с. Холмушино:

- продление ул. Новая, протяженностью 0,30 км;

- строительство улицы параллельно ул. Новая, протяженностью 0,54 км;

- строительство связки от ул. Новая до проектируемой улицы идущей параллельно ул. Новая, протяженностью 0,14 км;

- реконструкция ул. Новая, протяженность 2,86 км.

в д. Кочерикова:

- продление ул. Совхозная, протяженностью 0,38 км.

в д. Буреть:

- формирование улично-дорожной сети в юго-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 1,86 км.

Объемы работ на первую очередь строительства составят:

магистральных улиц районного значения – 1,85 км;

улиц и дорог местного значения – 6,77 км.

2. Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети на расчетный срок генплана

в р.п. Тайтурка:

- строительство связки от ул. Нефтебазовская до пер. Железнодорожный, протяженностью 0,21 км;

- реконструкция части ул. Пеньковского, протяженностью 0,49 км;

- продление ул. Нефтебазовская, протяженностью 0,17 км;

- строительство связки от ул. Мичурина до ул. Томсона, протяженностью 0,36 км;

- строительство улицы от ул. Мичурина до ул. Пеньковского, протяженностью 0,45 км;

- реконструкция ул. Ломоносова, протяженностью 0,99 км;

- продление ул. Ломоносова, протяженностью 1,2 км;

- строительство с реконструкцией улицы от ул. Жданова до ул. Ломоносова, протяженностью 0,81 км;

- продление ул. Пушкина до ул. Ленина, протяженность 0,36 км;

- реконструкция ул. Ленина, протяженностью 1,36 км;

- строительство связок от продлеваемой ул. Ломоносова до территории существующей жилой застройки, общей протяженностью 1,15 км;

- строительство улицы от ул. Ломоносова до ул. Пролетарская, протяженностью 0,65 км;

- продление ул. Совхозная, протяженностью 0,3 км;

- строительство связки от ул. Пролетарская до проектируемой улицы идущей от ул. Ломоносова до ул. Пролетарской, протяженностью 0,84 км.

в с. Холмушино:

- формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта, общей протяженностью 1,06 км.

в д. Кочерикова:

- формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта, общей протяженностью 2,34 км.

в д. Буреть:

- реконструкция ул. Новая, протяженностью 1,06 км;

- формирование улично-дорожной сети в северо-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 0,93 км.

Объемы работ на расчетный срок генплана составят:

магистральных улиц районного значения – 3,02 км;

улиц и дорог местного значения – 5,53 км.

3. Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети за расчетный срок генплана

в с. Холмушино:

- формирование улично-дорожной сети в юго-западной части населенного пункта, общей протяженностью 2,07 км.

В д. Кочерикова:

- формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта, общей протяженностью 0,5 км.

Таким образом, за расчетный срок предусматривается строительство:

- магистральных улиц районного значения – 1,18 км;

- улиц и дорог местного значения – 1,39 км.

В таблице 5.44 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана:

Таблица 5.44

Краткая характеристика улично-дорожной сети Тайтурского муниципального образования на расчетный срок генплана.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями отдаленные районы, повышает плотность сети магистральных улиц, обеспечивает удобные выходы на внешние дороги.

5.5.5. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Существующее состояние

Источником водоснабжения населённых пунктов Тайтурского муниципального образования  является река Белая и подземные источники.

Водоснабжение рабочего посёлка Тайтурка представлено поверхностным водозабором мощностью 0,302 тыс.м³/сут. Водозабор открытого типа расположен на левом берегу реки Белая. В состав водозаборных сооружений входит насосная станция первого подъёма и два водовода. Диаметр водоводов 400 мм, протяжённость 158 метров. Насосная станция оборудована четырьмя насосами марки Д-320, три из которых находятся в резерве.

Протяжённость сетей водоснабжения составляет 9,82 км из них 5,46 км ветхие. На сетях установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки. Часть населения пользуется водой из колодцев.

По информации предоставленной «Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области» водопотребление р.п. Тайтурка за 2010 г. составило 136 тыс. м³ в год.

Водоснабжение д. Буреть осуществляется  подземными источниками – двумя артезианскими скважинами, оборудованными насосами ЭЦВ-6-6,3-125. Часть населения деревни для хозяйственных нужд пользуется водой из реки.

Сети водоснабжения д. Буреть имеют общую протяженность 2,8 км, в том числе ветхие – 0,5 км.

Потребность в питьевой воде населения д. Кочерикова обеспечивается привозной водой из р.п. Тайтурка и д. Буреть.

В настоящее время население с. Холмушино снабжается водой из собственных скважин и колодцев. Подача воды из скважины в сеть водопровода с водоразборными колонками прекращена. Для противопожарных целей в селе Холмушино имеется противопожарный резервуар 250 м³, год ввода в эксплуатацию 1965 г.

Мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Усольского района

Водоснабжение р.п. Тайтурка выполняется по существующему состоянию из р. Белая с реконструкцией водозабора и строительством станции очистки воды. Также возможно провести разведку месторождений подземных вод с утверждением запасов и последующей организацией водоснабжения населённых пунктов из подземных источников.

2. Проектное предложение

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах принято в соответствии с п. 2.10, табл. 4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Для определения расчетного расход воды в сутки наибольшего водопотребления коэффициент суточной неравномерности Kсут.max принят равным 1,3.

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с расходом 15 л/с, согласно табл. 5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струя  производительностью 2,5 л/с для общественных зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход на пожаротушение – 15 л/с + 2,5 л/с = 17,5 л/с.

Расчетные расходы водопотребления в таблице 5.46.

Резервуары чистой воды (РЧВ)

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный  и аварийный объемы воды.

Рабочий поселок Тайтурка Усольского района Иркутской области, согласно картам сейсмического районирования ОСР-97 относится к зоне с расчетной сейсмической интенсивностью 8 баллов. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях предусматривается объем воды на пожаротушение в два раза больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов (п. 15.3 СНиП 2.04.02-84*).

Таблица 5.45

Объем неприкосновенного запаса воды в резервуарах чистой воды

| Срок проектирования | Объем на пожаротушение, м3 | Аварийный объем, м3 | Общий объем РЧВ, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | 378 | 700 | 1078 |
| Расчетный срок | 378 | 728 | 1106 |

Таблица 5.46

Расчетные расходы водопотребления

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Удельное среднесуточное (за год) Водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| р.п. Тайтурка | 5,0 | 5,2 | 600 | 3,00 | 3,12 |
| д. Буреть | 0,7 | 0,7 | 150 | 0,14 | 0,14 |
| с. Холмушино | 0,5 | 0,5 | 150 | 0,10 | 0,10 |
| д. Кочерикова | 0,3 | 0,3 | 150 | 0,06 | 0,06 |
| ИТОГО | 6,5 | 6,7 |  | 3,30 | 3,42 |

Для обеспечения водой питьевого качества, населения р.п. Тайтурка проектом предусматривается строительство:

- водозабора;

- резервуаров чистой воды;

- водопроводных очистных сооружений;

- магистральных и распределительных сетей водоснабжения с установкой на сети пожарных гидрантов;

а так же:

- ликвидация существующего водозабора, т.к. он расположен в санитарно-защитной зоне предприятия ООО «ВРП Новотранс»;

- организация зон санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов..

В населенных пунктах д. Буреть, с. Холмушино и д. Кочерикова проектом предусматривается децентрализованные системы водоснабжения от существующих скважин со строительством распределительных сетей. В с. Холмушино строительство водозаборной скважины на 1 очередь строительства.

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 5.47.

Таблица 5.47

Ориентировочные объемы работ

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| р.п. Тайтурка |  |  |  |
| Строительство резервуаров чистой воды – 600 м3 | шт. | - | 2 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений, производительностью – 3 тыс. м3/сут | шт. | - | 1 |
| Строительство водозаборных сооружений, производительностью – 3 тыс. м3/сут | шт. | - | 1 |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду100 мм | км | 3,88 | 2,65 |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, 2Ду200 мм | км | - | 0,41 |
| Реконструкция магистральных сетей водоснабжения, 2Ду200 мм | км | - | 0,27 |
| с. Холмушино |  |  |  |
| Строительство водозаборной скважины | шт. | 1 | - |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зона санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах (водотоки, реки):

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий согласно п. 2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора (скважины) - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима).

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Водоотведение

1. Существующее состояние

В Тайтурском муниципальном образовании централизованная система водоотведения существует только в п. Тайтурка. Протяжённость сетей канализации составляет 3,75 км. Канализационных очистных сооружений в посёлке нет. Стоки перекачиваются на очистные сооружения посёлка Средний. Для перекачки стоков в поселке имеются 3 канализационных насосных станции. Неблагоустроенное жильё,  населённых пунктов Тайтуркского муниципального образования, обустроено дворовыми туалетами и выгребными ямами. В посёлке Тайтурка 46 выгребных ям. Стоки из выгребов откачиваются автоцистернами и вывозятся на канализационные насосные станции.

Общее количество поступающих стоков, в том числе проходящих через КОС р.п. Средний – 100,8 тыс. м3/год.

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Усольского района

Проектом схемы территориального планирования Усольского района в населённых пунктах  предлагается  водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод в непроницаемые выгреба с последующим вывозом на канализационные очистные сооружения п. Средний.

2. Проектные предложения

В населенных пунктах Тайтурского муниципального образования предусматривается канализование сточных вод в непроницаемые выгребы для вновь размещаемых объектов капитального строительства с последующим вывозом на очистные сооружения п. Средний.

Нормы водоотведения приняты равными расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Расход воды на полив учтен в размере 10% согласно СНиП 2.04.02-84* табл. 4, прим. 2 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Суммарные расходы сточных вод приведены в таблице 5.48.

Таблица 5.48

Расчетные расходы водоотведения

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| р.п. Тайтурка | 5,0 | 5,2 | 600 | 2,7 | 2,8 |
| д. Буреть | 0,7 | 0,7 | 150 | 0,13 | 0,13 |
| с. Холмушино | 0,5 | 0,5 | 150 | 0,09 | 0,09 |
| д. Кочерикова | 0,3 | 0,3 | 150 | 0,05 | 0,05 |
| ИТОГО | 6,5 | 6,7 |  | 2,97 | 3,07 |

Ливневая канализация

1. Существующее состояние

Организованное отведение поверхностного стока в населенных пунктах Тайтурского муниципального образования не производится. Сетей и сооружений дождевой канализации в настоящее время не существует.

Мероприятия, предложенные схемой территориального планирования Усольского района

Ливневая канализация населенных пунктов Тайтурского муниципального образования предусматривается по кюветам дорог и рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки.

2. Проектные предложения

Согласно СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), п. 13.3, в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков.

На территориях населённых пунктах Тайтурского муниципального образования проектом предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки.

Теплоснабжение

1 Существующее состояние

Жилищный фонд Тайтурского городского поселения составляет 1703 ед., площадью  105,89 тыс. м2. Имеют централизованное теплоснабжение 70 ед. площадью 28,27 тыс.м2 из них 19 домов имеют этажность 2 и более этажа, имеют централизованное водоснабжение 4,11% .

Тепловую энергию на территории Тайтурского городского поселения  вырабатывают 13 теплоисточников.

В р.п. Тайтурка функционируют 6 теплоисточников из них 5 котельных работают на угле, 1 котельная на электроэнергии. Наиболее крупной является котельная №1 с установленной мощностью 8 Гкал/ч. В котельной установлены 4 котла КВВТшп. Наряду с котельной №1 функционируют: котельная №2,  котельная МЛПУ «Тайтурская участковая больница», котельная библиотеки, котельная ООО «ВРП Новотранс» - теплоисточники работают на угле. Котельная ЗАО «Иркутскагроснаб» работает на электроэнергии.

В д. Буреть действуют 2 теплоисточника: котельная №3 и котельная ДК, оба теплоисточника работают на угле. Наиболее крупным источником является котельная №3.   В котельной установлены 3 котла КВм-0,6КБ, установленная мощность котельной 1,5 Гкал/ч.

В остальных населенных пунктах действуют мелкие локальные теплоисточники:

В с. Холмушино действуют 3 теплоисточника: котельная ФАП, котельная школы  - работают на электроэнергии, котельная ДК – на угле.

В д. Кочерикова действуют 2 теплоисточника: котельная ДК - работает на угле, котельная ФАП -  в составе котельной ФАП: воздушные электрообогреватели, печное отопление.

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

Протяженность тепловых сетей в Тайтурском муниципальном образовании  составляет 6,37 км, из них ветхие 1,35 км.

Мероприятия предусмотренные схемой территориального планирования Иркутской области.

Для обеспечения теплоснабжения, в основном, предусматривалось расширение имеющихся котельных при одновременной модернизации оборудования. Предполагалось появление газовой составляющей в балансе потребления топливных ресурсов.

2. Проектное предложение

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применены:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории Тайтурского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -8,5С, продолжительность отопительного периода  240 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -36С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55С на одного жителя принята 120 л/сутки. Все расчетные данные сведены в таблицы 5.49,5.50.

Таблица 5.49

Расчетные тепловые нагрузки на первую очередь строительства

| Номер на плане | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо | Qв | Qгвс.ср | ∑ Q |
| д. Кочерикова |
| 2-1 | Усадебная застройка 0,4 тыс м2 общей площади | 0,03 0,035 |  | 0,005 0,006 | 0,036 0,041 |
| 2-2 | Усадебная застройка 0,6 тыс м2 общей площади | 0,045 0,053 |  | 0,008 0,01 | 0,053 0,062 |
| 2-4 | Магазин 20 м2 торговой площади | 0,002 0,002 |  |  | 0,002 0,002 |
| Итого |  | 0,077 0,089 |  | 0,013 0,015 | 0,091 0,105 |
| с. Холмушино |
| 3-2 | Усадебная застройка 1,4 тыс м2 общей площади | 0,105 0,123 |  | 0,019 0,022 | 0,124 0,145 |
| 3-4 | Магазин 50 м2 торговой площади | 0,004 0,005 | 0,005 0,006 | 0,0005 0,0006 | 0,009 0,011 |
|  | Предприятие общественного питания 20 мест | 0,011 0,013 | 0,036 0,042 | 0,02 0,023 | 0,067 0,078 |
| Итого |  | 0,12 0,139 | 0,041 0,047 | 0,039 0,045 | 0,2 0,232 |
| д. Буреть |
| 4-1 | Усадебная застройка 1,8 тыс м2 общей площади | 0,136 0,158 |  | 0,025 0,029 | 0,16 0,186 |
| 4-5 | Спортивный зал 100 м2 площади пола | 0,031 0,036 | 0,058 0,067 | 0,015 0,018 | 0,104 0,121 |
| 4-6 | Магазин 60 м2 торговой площади | 0,005 0,006 | 0,006 0,007 | 0,0007 0,0008 | 0,011 0,013 |
|  | Предприятие общественного питания 30 мест | 0,017 0,019 | 0,054 0,063 | 0,03 0,035 | 0,101 0,117 |
|  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 3 рабочих места | 0,008 0,009 | 0,016 0,019 | 0,006 0,007 | 0,03 0,035 |
| Итого |  | 0,197 0,229 | 0,134 0,155 | 0,076 0,089 | 0,406 0,472 |
| р.п. Тайтурка |
| 1-1 | Усадебная застройка 1,5 тыс м2 общей площади | 0,113 0,131 |  | 0,02 0,024 | 0,133 0,155 |
| 1-2 | Усадебная застройка 3 тыс м2 общей площади | 0,226 0,263 |  | 0,041 0,048 | 0,267 0,31 |
| 1-3 | Усадебная застройка 8,5 тыс м2 общей площади | 0,64 0,744 |  | 0,116 0,135 | 0,756 0,879 |
| 1-7 | Школа 200 мест | 0,098 0,114 | 0,149 0,173 | 0,06 0,07 | 0,307 0,357 |
| 1-8 | Стационар 50 коек | 0,24 0,279 | 0,333 0,388 | 0,105 0,122 | 0,678 0,789 |
| 1-34 | Поликлиника 100 посещений в смену | 0,061 0,071 | 0,058 0,067 | 0,04 0,047 | 0,159 0,167 |
|  | Молочная кухня 225 порций в смену | 0,002 0,003 | 0,009 0,01 | 0,008 0,009 | 0,019 0,022 |
| 1-13 | Клуб 250 мест | 0,082 0,095 | 0,073 0,085 | 0,009 0,01 | 0,164 0,191 |
|  | Рыночный комплекс 300 м2 торговой площади | 0,024 0,028 | 0,029 0,034 | 0,0033 0,0038 | 0,056 0,065 |
|  | Предприятие общественного питания 50 мест | 0,028 0,032 | 0,09 0,104 | 0,05 0,058 | 0,168 0,195 |
|  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 25 рабочих мест | 0,064 0,075 | 0,134 0,156 | 0,05 0,058 | 0,248 0,289 |
|  | Гостиница 40 мест | 0,047 0,054 | 0,05 0,058 | 0,034 0,04 | 0,131 0,152 |
| 1-15 | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,0011 0,0013 | 0,019 0,022 |
|  | Предприятие общественного питания 50 мест | 0,028 0,032 | 0,09 0,104 | 0,05 0,058 | 0,168 0,195 |
| 1-16 | Магазин 75 м2 торговой площади | 0,006 0,007 | 0,007 0,008 | 0,0008 0,0009 | 0,014 0,016 |
|  | Предприятие общественного питания 20 мест | 0,011 0,013 | 0,036 0,042 | 0,02 0,023 | 0,067 0,078 |
| Итого |  | 1,678 1,951 | 1,068 1,242 | 0,608 0,707 | 3,354 3,9 |
| Итого на первую очередь строительства | 2,072 2,409 | 1,243 1,445 | 0,736 0,855 | 4,051 4,711 |

Таблица 5.50

Расчетные тепловые нагрузки на расчетный срок строительства

| Номер на плане | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо | Qв | Qгвс.ср | ∑ Q |
| д. Кочерикова |
| 2-1 | Усадебная застройка 0,4 тыс м2 общей площади | 0,03 0,035 |  | 0,005 0,006 | 0,036 0,041 |
| 2-2 | Усадебная застройка 0,6 тыс м2 общей площади | 0,045 0,053 |  | 0,008 0,01 | 0,053 0,062 |
| 2-3 | Усадебная застройка 0,6 тыс м2 общей площади | 0,045 0,053 |  | 0,008 0,01 | 0,053 0,062 |
| 2-4 | Магазин 20 м2 торговой площади | 0,002 0,002 |  |  | 0,002 0,002 |
| Итого |  | 0,122 0,141 |  | 0,021 0,024 | 0,143 0,166 |
| с. Холмушино |
| 3-1 | Усадебная застройка 1 тыс м2 общей площади | 0,075 0,088 |  | 0,014 0,016 | 0,089 0,103 |
| 3-2 | Усадебная застройка 1,4 тыс м2 общей площади | 0,105 0,123 |  | 0,019 0,022 | 0,124 0,145 |
| 3-4 | Магазин 50 м2 торговой площади | 0,004 0,005 | 0,005 0,006 | 0,0005 0,0006 | 0,009 0,011 |
|  | Предприятие общественного питания 20 мест | 0,011 0,013 | 0,036 0,042 | 0,02 0,023 | 0,067 0,078 |
| Итого |  | 0,195 0,226 | 0,041 0,047 | 0,053 0,061 | 0,289 0,336 |
| д. Буреть |
| 4-1 | Усадебная застройка 1,8 тыс м2 общей площади | 0,136 0,158 |  | 0,025 0,029 | 0,16 0,186 |
| 4-2 | Усадебная застройка 0,9 тыс м2 общей площади | 0,068 0,079 |  | 0,012 0,014 | 0,08 0,093 |
| 4-3 | Усадебная застройка 1 тыс м2 общей площади | 0,075 0,088 |  | 0,014 0,016 | 0,089 0,103 |
| 4-4 | Поликлиника 20 посещений в смену | 0,012 0,014 | 0,012 0,014 | 0,008 0,009 | 0,032 0,037 |
| 4-5 | Спортивный зал 100 м2 площади пола | 0,031 0,036 | 0,058 0,067 | 0,015 0,018 | 0,104 0,121 |
| 4-6 | Магазин 60 м2 торговой площади | 0,005 0,006 | 0,006 0,007 | 0,0007 0,0008 | 0,011 0,013 |
|  | Предприятие общественного питания 30 мест | 0,017 0,019 | 0,054 0,063 | 0,03 0,035 | 0,101 0,117 |
|  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 3 рабочих места | 0,008 0,009 | 0,016 0,019 | 0,006 0,007 | 0,03 0,035 |
| 4-7 | Магазин 60 м2 торговой площади | 0,005 0,006 | 0,006 0,007 | 0,0007 0,0008 | 0,011 0,013 |
| 4-11 | Пожарное депо 2 автомобиля | 0,024 0,028 | 0,02 0,023 | 0,006 0,007 | 0,05 0,058 |
| Итого |  | 0,381 0,443 | 0,172 0,2 | 0,117 0,136 | 0,67 0,779 |
| р.п. Тайтурка |
| 1-1 | Усадебная застройка 1,5 тыс м2 общей площади | 0,113 0,131 |  | 0,02 0,024 | 0,133 0,155 |
| 1-2 | Усадебная застройка 3 тыс м2 общей площади | 0,226 0,263 |  | 0,041 0,048 | 0,267 0,31 |
| 1-3 | Усадебная застройка 8,5 тыс м2 общей площади | 0,64 0,744 |  | 0,116 0,135 | 0,756 0,879 |
| 1-4 | Усадебная застройка 5,8 тыс м2 общей площади | 0,437 0,508 |  | 0,079 0,082 | 0,516 0,6 |
| 1-5 | Усадебная застройка 6,5 тыс м2 общей площади | 0,489 0,569 |  | 0,089 0,103 | 0,578 0,672 |
| 1-6 | Блокированная застройка 2 эт 5 тыс м2 общей площади | 0,376 0,438 |  | 0,068 0,079 | 0,445 0,517 |
| 1-7 | Школа 200 мест | 0,098 0,114 | 0,149 0,173 | 0,06 0,07 | 0,307 0,357 |
| 1-8 | Стационар 50 коек | 0,24 0,279 | 0,333 0,388 | 0,105 0,122 | 0,678 0,789 |
| 1-9 | Спортивный зал 400 м2 площади пола | 0,124 0,144 | 0,232 0,269 | 0,06 0,07 | 0,416 0,483 |
|  | Бассейн 200 м2 площади зеркала воды | 0,101 0,117 | 0,394 0,458 | 0,341 0,396 | 0,835 0,971 |
| 1-34 | Поликлиника 100 посещений в смену | 0,061 0,071 | 0,058 0,067 | 0,04 0,047 | 0,159 0,167 |
|  | Молочная кухня 225 порций в смену | 0,002 0,003 | 0,009 0,01 | 0,008 0,009 | 0,019 0,022 |
| 1-35 | Пожарное депо 2 автомобиля | 0,024 0,028 | 0,02 0,023 | 0,006 0,007 | 0,05 0,058 |
| 1-13 | Клуб 250 мест | 0,082 0,095 | 0,073 0,085 | 0,009 0,01 | 0,164 0,191 |
|  | Рыночный комплекс 300 м2 торговой площади | 0,024 0,028 | 0,029 0,034 | 0,0033 0,0038 | 0,056 0,065 |
|  | Предприятие общественного питания 50 мест | 0,028 0,032 | 0,09 0,104 | 0,05 0,058 | 0,168 0,195 |
|  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 25 рабочих мест | 0,064 0,075 | 0,134 0,156 | 0,05 0,058 | 0,248 0,289 |
|  | Гостиница 40 мест | 0,047 0,054 | 0,05 0,058 | 0,034 0,04 | 0,131 0,152 |
| 1-14 | Баня 35 мест | 0,026 0,031 | 0,061 0,071 | 0,212 0,247 | 0,3 0,349 |
|  | Прачечная самообслуживания 70 кг белья в смену | 0,009 0,011 | 0,016 0,019 | 0,01 0,012 | 0,036 0,042 |
|  | Химчистка самообслуживания 30 кг белья в смену | 0,007 0,008 | 0,027 0,032 | 0,012 0,014 | 0,047 0,054 |
| 1-15 | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,0011 0,0013 | 0,019 0,022 |
|  | Предприятие общественного питания 50 мест | 0,028 0,032 | 0,09 0,104 | 0,05 0,058 | 0,168 0,195 |
| 1-16 | Магазин 75 м2 торговой площади | 0,006 0,007 | 0,007 0,008 | 0,0008 0,0009 | 0,014 0,016 |
|  | Предприятие общественного питания 20 мест | 0,011 0,013 | 0,036 0,042 | 0,02 0,023 | 0,067 0,078 |
| 1-17 | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,0011 0,0013 | 0,019 0,022 |
|  | Предприятие общественного питания 40 мест | 0,022 0,026 | 0,072 0,084 | 0,04 0,047 | 0,134 0,156 |
| 1-18 | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,0011 0,0013 | 0,019 0,022 |
| 1-19 | Магазин 75 м2 торговой площади | 0,006 0,007 | 0,007 0,008 | 0,0008 0,0009 | 0,014 0,016 |
| 1-20 | Магазин 50 м2 торговой площади | 0,004 0,005 | 0,005 0,006 | 0,0005 0,0006 | 0,009 0,011 |
| 1-21 | Магазин 50 м2 торговой площади | 0,004 0,005 | 0,005 0,006 | 0,0005 0,0006 | 0,009 0,011 |
| Итого |  | 3,323 3,864 | 1,927 2,241 | 1,529 1,778 | 6,779 7,883 |
| Итого на расчетный срок строительства | 4,021 4,676 | 2,14 2,488 | 1,72 2 | 7,881 9,165 |

д.Кочерикова, с.Холмушино.

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок  д.Кочерикова составит на расчетный срок 0,143 Гкал/ч/0,166 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,091 Гкал/ч/0,105 Мвт, с.Холмушино - на расчетный срок 0,289 Гкал/ч/0,336 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,2 Гкал/ч/0,232.

Перспективная застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Суммарная тепловая нагрузка перспективных объектов соцкультбыта незначительна и составит на расчетный срок 0,078 Гкал/ч/0,09 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,078 Гкал/ч/0,09 Мвт.

Теплопотребность перспективных объектов предлагается обеспечить установкой индивидуальных источников тепла.

д.Буреть.

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок  составит на расчетный срок 0,67 Гкал/ч/0,779 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,406 Гкал/ч/0,472 Мвт.

В настоящее время котельная №3 не имеет резерва тепловой мощности. Для покрытия тепловых нагрузок перспективных объектов 4-5, 4-6 и 4-11 проектом предлагается устройство групповой котельной на твердом топливе на первую очередь строительства, на расчетную тепловую нагрузку 0,296 Гкал/ч/0,344 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,246 Гкал/ч/0,286 Мвт.  Теплопотребность объектов 4-7 и 4-4, планируемых на расчетный срок строительства, составит 0,043 Гкал/ч/0,05 Мвт, проектом предлагается обеспечить эти объекты тепловой энергией установкой индивидуальных теплогенераторов. Прирост теплопотребности проектируемой жилой застройки усадебного типа предлагается обеспечить установкой индивидуальных теплогенераторов.

р.п.Тайтурка.

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок  составит на расчетный срок 6,779 Гкал/ч/7,883 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 3,354 Гкал/ч/3,9 Мвт.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки объекта 1-8 на первую очередь строительства потребуется реконструкция котельной МЛПУ «Тайтурская участковая больница» с увеличением отпуска тепла на 0,678 Гкал/ч/ 0,788 Мвт. Устройство групповой котельной на первую очередь строительства предлагается для обеспечения теплом перспективных объектов 1-7 и 1-15, расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,494 Гкал/ч/0,574 Мвт, котельная предлагается на твердом топливе. Теплообеспечение первоочередных объектов 1-13 и 1-34 с расчетной тепловой нагрузкой 0,945 Гкал/ч/ 1,099 Мвт предусматривается от существующей котельной №1 с использованием резерва тепловой мощности источника.

Согласно корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области, выполненной ОАО «Газпром Промгаз» в 2014-2015 году ожидается строительство магистрального газопровода Саянск-Ангарск-Иркутск и газораспределительной станции (ГРС) Усолье-Сибирское. Схемой намечается газификация р.п. Тайтурка от газораспределительной станции (ГРС) Усолье-Сибирское строительством межпоселкого газопровода ГРС Усолье-Сибирское – Тайтурка в 2016 году. В связи с этим теплообеспечение перспективных объектов на расчетный срок строительства предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе. Также на перспективу представляется целесообразным перевод теплоисточников, работающих на твердом топливе, на газ.

Обеспечение теплом перспективных объектов соцкультбыта, находящихся на значительном удалении друг от друга и имеющих небольшие тепловые нагрузки, а также  перспективной жилой застройки предусматривается установкой  индивидуальных теплогенераторов, в том числе работающих на природном газе.

Газоснабжение

1. Существующее состояние

В Тайтурском муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

2. Проектное предложение

Согласно корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области, выполненной ОАО «Газпром Промгаз» в 2014-2015 году ожидается строительство магистрального газопровода Саянск-Ангарск-Иркутск и газораспределительной станции (ГРС) Усолье-Сибирское.

Схемой намечается газификация р.п. Тайтурка. Для этого в 2016 году намечается строительство межпоселкового газопровода ГРС Усолье-Сибирское – Тайтурка протяженностью 2,58 км, потребность в газе составит 20,59 млн м3/год.

Электроснабжение, связь

1. Существующее состояние

Основными источниками электроснабжения Тайтурского МО являются ПС «Тайтурка» 35/10кВ и ПС «Буреть» 35/10 кВ. ПС «Буреть» получает питание  от ПС «Белореченская» по двухцепной воздушной линии (ВЛ) 35кВ.  ПС «Тайтурка» получает питание от ВЛ 35кВ ПС «Белореченская» - ПС «Мальта».

Электроснабжение р.п. Тайтурка осуществляется от ПС «Тайтурка», электроснабжение д. Кочерикова и д. Буреть – от ПС «Буреть», а электроснабжение с. Холмушино осуществляется от ПС «Половина», расположенной за границами рассматриваемой территории в Мишелевском МО.

Данные по источнику электроснабжения представлены в таблице 5.51

Таблица 5.51

Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Тайтурского муниципального образования

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Загрузка ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ |
| 1 | Буреть | 35/10 | 2х2,5 | 2,09 | 2,09 |
| 2 | Тайтурка | 35/10 | 2х6,3 | 4,91 | 4,91 |
|  | Итого по ПС |  |  |  | 7,00 |
|  | Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 6,65 |

Из таблицы 5.51 видно, что  ПС «Буреть» и ПС «Тайтурка» в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов) имеют загрузку, удовлетворяющую работе в аварийном режиме. К данным подстанциям возможно подключение дополнительных нагрузок.

По территории Тайтурского МО проходят следующие воздушные линии напряжением 35кВ и выше:

- ВЛ 500кВ УПК «Тыреть» - ПС «Иркутская»;

- ВЛ 220кВ ПС «Иркутская» - ПС «Лесная»;

- ВЛ 110кВ ТЭЦ№11 - ПС «Мальта».

Электрические сети 35-500 кВ, проходящие по территории Тайтурского МО, выполнены воздушными двухцепными.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

Территориальное расположение ВЛ и ПС на плане приведены на Карте 7 - Карта анализа комплексного развития территории и планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

2. Проектные предложения

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Тайтурском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).

Электрические нагрузки на расчетный срок приняты с учетом газификации Усольского района.

Отопление на 1 очередь строительства принято частично электрическим, на расчетный срок электроэнергия для отопления р.п. Тайтурка использоваться не будет.

Итоговые данные расчёта проектируемых электрических нагрузок сведены в таблицу 5.52.

Расчеты  нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-бытового назначения представлены в  таблицах 5.53 и 5.54.

Расчет суммарных нагрузок по населенным пунктам Тайтурского МО представлен в  таблице 5.55.

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 2.1.2.

Таблица 5.52

Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

| №№ п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 7,00 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 9,70 | 2,70 | 38,6 |
| 3 | Расчетный срок | 11,01 | 4,01 | 57,3 |

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Тайтурском МО на расчетный срок cоставит 58 353 МВт ∙ ч в год. При численности населения данного района 6,7 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 8 709  кВт ∙ ч на человека в год.

Таблица 5.53

Расчетные электрические нагрузки жилищного строительства и объектов социального, культурного и бытового назначения на 1 очередь строительства

| Номер на плане | Наименование | Электрические нагрузки, кВт |
| --- | --- | --- |
| р.п. Тайтурка |
| 1-1 | Усадебная застройка 1,5 тыс. м2 общей площади | 28 |
| 1-2 | Усадебная застройка 3,0 тыс. м2 общей площади | 55 |
| 1-3 | Усадебная застройка 8,5 тыс. м2 общей площади | 156 |
| 1-7 | Общеобразовательная школа 200 мест | 50 |
| 1-8 | Стационар 50 коек | 82 |
| 1-10 | Спортивные сооружения 0,5 га общей площади | 5 |
| 1-11 | Спортивные сооружения 1,5 га общей площади | 15 |
| 1-13 | Клуб 250 мест | 115 |
|  | Рыночный комплекс 300 м2 торговой площади | 70 |
|  | Гостиница 40 мест | 18 |
|  | Предприятие общественного питания 50 мест | 52 |
|  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 25 рабочих места | 38 |
| 1-15 | Магазин 100 м2 торговой площади | 25 |
|  | Предприятие общественного питания 50 мест | 52 |
| 1-16 | Магазин 75 м2 торговой площади | 19 |
|  | Предприятие общественного питания 20 мест | 21 |
| 1-34 | Поликлиника 100 посещений в смену | 55 |
|  | Молочная кухня 255 тыс. порций в сутки | 10 |
| д. Кочерикова |
| 2-1 | Усадебная застройка 0,4 тыс. м2 общей площади | 4 |
| 2-2 | Усадебная застройка 0,6 тыс. м2 общей площади | 11 |
| 2-4 | Магазин 20 м2 торговой площади | 5 |
| 2-5 | Спортивные сооружения 0,3 га общей площади | 3 |
| с. Холмушино |
| 3-2 | Усадебная застройка 1,4 тыс. м2 общей площади | 26 |
| 3-3 | Спортивные сооружения 0,5 га общей площади | 5 |
| 3-4 | Магазин 50 м2 торговой площади | 13 |
|  | Предприятие общественного питания 20 мест | 21 |
| д. Буреть |
| 4-1 | Усадебная застройка 1,8 тыс. м2 общей площади | 33 |
| 4-5 | Спортивные залы 100 м2 площади пола | 10 |
|  | Спортивные сооружения 0,6 га общей площади | 6 |
| 4-6 | Магазин 60 м2 торговой площади | 15 |
|  | Предприятие общественного питания 30 мест | 31 |
|  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 25 рабочих места | 5 |
| Итого |  | 1 054 |

Таблица 5.54

Расчетные электрические нагрузки жилищного строительства и объектов социального, культурного и бытового назначения на расчётный срок строительства

| Номер на плане | Наименование | Электрические нагрузки, кВт |
| --- | --- | --- |
| р.п. Тайтурка |
| 1-4 | Усадебная застройка 5,8 тыс. м2 общей площади | 107 |
| 1-5 | Усадебная застройка 6,5 тыс. м2 общей площади | 120 |
| 1-6 | Блокированная 2-этажная застройка 5,0 тыс. м2 общей площади | 104 |
| 1-9 | Спортивные залы 400 м2 площади пола | 40 |
|  | Бассейн 200 м2 зеркала воды | 200 |
| 1-12 | Спортивные сооружения 2,5 га общей площади | 25 |
| 1-14 | Прачечная 70 кг белья в смену | 5 |
|  | Химчистка 30 кг белья в смену | 2 |
|  | Баня 35 мест | 20 |
| 1-17 | Магазин 100 м2 торговой площади | 25 |
|  | Предприятие общественного питания 40 мест | 42 |
| 1-18 | Магазин 100 м2 торговой площади | 25 |
| 1-19 | Магазин 75 м2 торговой площади | 19 |
| 1-20 | Магазин 50 м2 торговой площади | 13 |
| 1-21 | Магазин 50 м2 торговой площади | 13 |
| 1-22 | Спортивные сооружения 2,0 га общей площади | 20 |
| д. Кочерикова |
| 2-3 | Усадебная застройка 0,6 тыс. м2 общей площади | 11 |
| с. Холмушино |
| 3-1 | Усадебная застройка 1,0 тыс. м2 общей площади | 18 |
| д. Буреть |
| 4-2 | Усадебная застройка 0,9 тыс. м2 общей площади | 17 |
| 4-3 | Усадебная застройка 1,0 тыс. м2 общей площади | 18 |
| 4-4 | Амбулатории 20 посещений в смену | 36 |
|  | Аптека 1 объект | 10 |
| 4-7 | Магазин 60 м2 торговой площади | 15 |
| Итого |  | 905 |
| Итого на расчетный срок строительства | 1 959 |

Таблица 5.55

Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на расчётный срок строительства (с учётом электрического отопления)

| Населенные пункты | Проектируемый жилищный фонд | Тепловая нагрузка | Нагрузка объектов социального, культурного и бытового назначения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебный | 2-3 секционный |  |  |  |
|  | тыс. м2 | кВт | тыс. м2 | кВт | кВт | кВт | кВт |
| р.п. Тайтурка | 25,3 | 466 | 5,0 | 104 | 1 222 | 1 076 | 2 868 |
| д. Кочерикова | 1,6 | 26 | - | - | 132 | 8 | 166 |
| с. Холмушино | 2,4 | 44 | - | - | 268 | 39 | 351 |
| д. Буреть | 3,7 | 68 | - | - | 374 | 128 | 570 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 3 955 |

Проектируемые объекты электроснабжения

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Тайтурском муниципальном образовании, строительства новых и реконструкции существующих источников электроснабжения  не потребуется, поскольку ПС «Тайтурка» и ПС «Буреть» обладают достаточным резервом мощности для подключения новых потребителей электроэнергии.

Проектируемый рост нагрузок на источниках электроснабжения представлен в таблице 5.56.

Таблица 5.56

Сводная таблица прироста нагрузок по основным источникам электроснабжения

| Наименование ПС | Система напряжений кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС*, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существ. (2011 г.) | 1 очередь (2022 г.) | р. срок (2032 г.) |
|  |  | 2011г | 2032г | на шинах 10кВ | прирост | на шинах 10кВ | прирост | на шинах 10кВ |
| Буреть | 35/10 | 2х2,5 | 2х2,5 | 2,09 | 0,365 | 2,455 | 0,371 | 2,826 |
| Тайтурка | 35/10 | 2х6,3 | 2х6,3 | 4,91 | 2,088 | 6,998 | 0,780 | 7,778 |
| Итого по ПС |  |  |  | 7,00 |  | 9,453 |  | 10,604 |
| Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 6,65 |  | 8,98 |  | 10,074 |

* - Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС не учитывает нагрузки с. Холмушино. Электроснабжение данного населенного пункта предполагается от ПС «Половина», находящейся за границами Тайтурского МО. Электрические нагрузки, планируемые на расчетный срок в с. Холмушино (351 кВт), должны быть учтены при рассмотрении Мишелёвского МО на шинах ПС «Половина».

Телефонизация, радиофикация и телевидение

1. Существующее состояние

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи в Тайтурском муниципальном образовании, является ОАО "Ростелеком".

Обеспечение телефонной связью абонентов р.п. Тайтурка осуществляется от автоматической телефонной станции типа МС-240, находящейся по адресу р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского, 17. Монтируемая ёмкость данной АТС составляет 528 телефонных номеров. Через данную АТС осуществляется междугородняя и международная связь.

Наряду с предоставлением услуг проводных средств связи, в Тайтурском МО предоставляются услуги беспроводной радиотелефонной связи. Услуги сотовой связи в цифровом и аналоговом стандартах предоставляют крупнейшие операторы сотовой связи в Сибири - компании «Байкалвестком», «МТС», «Билайн», «Мегафон». Вышки сотовой связи компании ЗАО «БайкалВестКом» располагаются в р.п. Тайтурка (ул. Пролетарская, 8), в д. Буреть, в районе п. Средний. В районе д. Кочерикова располагается вышка связи ОАО «Сибирская телефонная компания». В д. Буреть по ул. Трактовая планируется строительство вышки сотовой связи компании ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (Мегафон).

Прием программ телевизионного вещания осуществляется от телевизионного ретранслятора, расположенного в г. Усолье-Сибирское («Первый канал»; ТК «Россия» + ИГТРК; «Районное телевидение»; «Информационный центр Усолье»).

Приём программ радиовещания ведётся от радиоволнового передатчика, расположенного в г. Усолье-Сибирское. От данного передатчика ведётся прием следующих теле- и радиоканалов: «Радио России + ИГТРК», «Радио Маяк».

Охват населения телевещанием составляет 84,5%, радиовещанием – 100%.

2. Проектные предложения

Расчет перспективной потребности в телефонных номерах определяется по укрупненным показателям, исходя из следующих условий:

- Установка одного телефона на дом (квартиру) с резервом 1,5%

| Муниципальное образование | Количество домов (квартир) | Количество телефонных номеров жилищного фонда |
| --- | --- | --- |
| р.п. Тайтурка | 234 | 234· 1,15 = 351 |
| д. Кочерикова | 11 | 11· 1,15 = 17 |
| с. Холмушино | 16 | 16· 1,15 = 24 |
| д. Буреть | 25 | 25· 1,15 = 38 |

2. Количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из расчета 20% от общего количества квартирных телефонов:

| Муниципальное образование | Количество телефонных номеров жилищного фонда | Количество телефонных номеров |
| --- | --- | --- |
| р.п. Тайтурка | 351 | 351· 0,2 = 70 |
| д. Кочерикова | 17 | 17· 0,2 = 3 |
| с. Холмушино | 24 | 24· 0,2 = 5 |
| д. Буреть | 38 | 38· 0,2 = 8 |

Таким образом, суммарная потребность в телефонных номерах на расчетный срок составит:

| Муниципальное образование | Количество телефонных номеров жилищного фонда | Количество телефонных номеров объектов культурно-бытового назначения | Суммарное количество телефонных номеров |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Тайтурка | 351 | 70 | 421 |
| д. Кочерикова | 17 | 3 | 20 |
| с. Холмушино | 24 | 5 | 29 |
| д. Буреть | 38 | 8 | 46 |

Общая дополнительная потребность в телефонных номерах на территории Тайтурского МО на расчётный срок составит 516 номеров.

Для покрытия проектируемого роста числа абонентов стационарной телефонной связи потребуется провести расширение существующей автоматической телефонной станции в р.п. Тайтурка до 1 045 телефонных номеров.

В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расширение зоны покрытия и списка услуг сотовой связи, снижение их стоимости, а также модернизация сетей NMT-450 на базе цифровых технологий, создание многодиапазонных сетей GSM.

Дополнительное количество абонентов радиотрансляционной сети Тайтурского МО на расчетный срок составит:

N=A∙ (1+B)/K, где

А – прирост численности населения, чел;

К – коэффициент семейности, равный 3,0 чел;

В – процент радиоточек общественного сектора, равный 0,05.

N= 400 х 1,05/3,0 = 140 радиоточек.

Данная потребность покроется за счёт существующих объектов радиотрансляционной сети.

В системе телевидения и радиовещания предполагается переход на цифровое вещание согласно Федеральной Целевой Программе «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Санитарная очистка территории

1. Существующее состояние

Ежегодно на территории Тайтурского МО, по данным администрации, образуется порядка 15,.З5 тыс.м3.ТБО и приравненных к ним отходов. Преобладающая часть ТБО от всех населённых пунктов поступает на полигон твердых бытовых отходов Усольского районного муниципального образования (свидетельство о государственной регистрации права 38АД 597703 от 04.10.2011 г.) площадью 8,09 га, расположенный в 1,2 км северо-западнее р.п. Тайтурка на земельном участке с кадастровым номером 38:16:000040:1139:23.

В настоящее время у администрации Усольского районного муниципального образования (утилизация и переработка бытовых отходов находится в ее полномочиях) отсутствует лицензия на складирование, однако все согласовывающие документы на размещение и оформление полигона ТБО имеются. Лицензия на складирование будет получена в 2013 году.

Часть отходов попадает на стихийные свалки, существующие в окрестностях всех населённых пунктов Тайтурского поселения.

Сбором и доставкой бытовых отходов с территории Тайтурского МО занимается ООО «Автомобилист». В благоустроенном секторе р.п. Тайтурка и д. Буреть используется система несменяемых сборников (металлические контейнеры). Вывоз ТБО с контейнерных площадок производит ООО «УК Теплосервис». На территории усадебной застройки посёлка и других населённых пунктов оборудованных площадок для временного хранения ТБО нет.

В настоящее время проблемой является удаление отходов из частного сектора, где не хотят заключать договора на вывоз ТБО, в итоге образуются несакционированные свалки.

ЖБО от муниципальной жилой и общественной застройки р.п.Тайтурка и д. Буреть поступают в выгребные ямы с последующим их вывозом ассенизационным транспортом на сливные пункты ЖБО. Выгребные ямы частного сектора вычищаются на огороды.

По состоянию на 01.01.2012г.на сборе и вывозе ТБО задействовано 6 единиц спецавтотранспорта различных марок:

-экскаватор Самсунг,

-ЗИЛ-130 мусоровоз,

-ГАЗ-Саз 3901-10 мусоровоз с установкой,

-трактор МТЗ-80,

-2 ассенизаторские машины ГАЗ-3307.

Для обеззараживания трупов падших животных, на территории Тайтурского МО располагается один действующий скотомогильник, находящийся в ведении ФГУП «Буретское».

На территории р.п.Тайтурка расположено кладбище ,занимающее территорию площадью 2.56 га. Кладбище д.Холмушино расположено в 250 м от северной границы села и занимает территорию 0,4 га. Вдоль автодороги Кочерикова-Буреть расположены кладбища этих населённых пунктов. Кладбище д.Кочерикова расположено в 1 км от деревни, площадь территории кладбища 0,8 га. В д.Буреть кладбище расположено в 0.8 км от деревни и занимает территорию площадью 2.9га.

2. Проектные предложения

В связи с проектируемым жилищным строительством и строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО, которые на 1 очередь ориентировочно составят - 16,1 тыс.м3 и 16,6 тыс.м3 на расчётный срок.

Складирование ТБО предполагается на полигоне. Все несакционированные свалки на перспективу подлежат ликвидации.

Организация работ по санитарной очистке территории предусматривается по планово-регулярной системе с использованием несменяемых сборников для благоустроенного жилого сектора и объектов общественного назначения. Сбор и удаление ТБО для частного сектора предусматривается по системе непосредственного сбора мусоровозным транспортом для всех населённых пунктов Тайтурского МО.

Очистка территории от ЖБО предусматривается путём вывоза нечистот ассенизационным транспортом и сбросом на сливные пункты ЖБО.

Обезвреживание трупов животных предлагается на новом скотомогильнике, предусматриваемом к размещению в районе существующего скотомогильника ФГУП «Буретское».

Существующие кладбища, в основном, сохраняются. На 1 очередь предусматривается размещение нового кладбища для р.п.Тайтурка в 1 км от северной границы застройки посёлка и 2км от уреза р.Белой. Площадь территории-4,1 га. Кладбище, расположенное на территории посёлка, из-за нехватки земель для захоронения, подлежит закрытию.

Инженерная подготовка территории

1.Существующее состояние

Территории населенных пунктов Тайтурского муниципального образования находится в пределах Иркутско - Черемховской равнины с преобладающими отметками 400-420 м, максимальными - 600-700 м. Для территории характерны болотно-лесные, лугово-болотные, луговые и антропогенные ландшафты.

По инженерно-строительным условиям территория проектируемых поселков имеет ряд неблагоприятных факторов:

- наличие заболоченных территорий и повышенный уровень грунтовых вод;

- затопление территории паводковыми водами;

- разрушение защитной дамбы в р.п. Тайтурка;

- отсутствие  организованного стока поверхностных вод.

Защитная дамба

Территория р.п. Тайтурка находиться в зоне затопления и подтопления р. Белая. В связи с чем в 1984 - 1986 гг. была построена дамба протяженностью 843 м.

Дамба укрепляет берег реки и служит для защиты жилой застройки. В связи с тем, что на протяжении всего срока службы ремонт не производился, в настоящее время гидротехническое сооружение разрушается, происходят просадки гребня.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Мероприятия, предложенные Проектом схемы территориального планирования Иркутской области

Проектом схемы территориального планирования Иркутской области мероприятия не предусматриваются.

Мероприятия, предложенные Проектом схемы территориального планирования Усольского района

Проектом схемы территориального планирования Усольского района предусматривались:

- реконструкция защитных дамб в р.п. Тайтурка;

- организация поверхностного стока.

2. Проектные решения

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

### - защита территории от затопления;

- реконструкция защитной дамбы в р.п. Тайтурка;

- вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностных вод.

### Защита территории от затопления

В 2002 г. Ангаро-Байкальское бассейновое водное управление Министерства природных ресурсов России разработало «Проект зон риска затопления на участке р. Белая в пределах р.п. Тайтурка (от створа 240 м ниже ж/д моста до створа выше 8,6 км выше ж/д моста)». Исследования проведенные в работе показали, что южная часть р.п. Тайтурка попадает в зону затопления при прохождении паводка расходом 1%-ной обеспеченности.

На основании этих данных для защиты территорий населенных пунктов от паводковых вод и наводнений проектом предусматривается строительство защитных дамб совмещенных с автомобильными дорогами в р.п. Тайтурка и с. Холмушино:

-в юго-восточной части р.п. Тайтурка в районе проектируемой жилой застройки и в районе железнодорожного мостового перехода, протяженностью 5,9 км.

- в юго-западной части с. Холмушино для защиты территории жилой застройки, протяженностью 3 км.

Проектная отметка по гребню дамбы принимается на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод 1%-ной обеспеченности. Верховой откос дамбы укрепляется камнем или габионами, низовой откос укрепляется посевом трав.

Так же проектом предусматривается реконструкция и восстановление существующей защитной дамбы. Все мероприятия по защите территории от  затопления предусматриваются на 1 очередь строительства.

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока

Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами. В населенных пунктах, подверженных подтоплению, необходимо обеспечение поверхностного водоотвода вертикальной планировкой улиц и устройством открытых дренажных канав.

Вертикальная планировка территории предусматривает:

- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем придания улицам и дорогам уклонов, не превышающих нормативных – не более 8%;

- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на горизонтальных участках для обеспечения поверхностного водоотвода;

- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий жилых районов в зоне капитальной застройки в лотки прилегающих улиц.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

6.1. Экологическое состояние окружающей среды

6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха поселения оказывают: промышленные предприятия, котельные (работающие на угле), предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление частного сектора, скотомогильники, несанкционированные свалки.

На территории Тайтурского муниципального образования, предприятия снабжены угольными котельными. Благоустроенное жилье р.п. Тайтурка имеет централизованное теплоснабжение. Частный сектор (неблагоустроенное жилье) р.п. Тайтурка, д. Буреть, д. Кочерикова и с. Холмушино используют дровяное отопление.

Выбросы золы характерны для выбросов при сжигании твердого топлива.

Учитывая, что население использует дровяное отопление и существующие котельные имеют малую мощность, негативное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

На территории Тайтурского поселения, жилая застройка входит в границы санитарно-защитных зон следующих объектов:

- кладбище, расположенное в р.п. Тайтурка по ул. Пушкина;

- Усольский цех ООО «Иркутск-терминал» в р.п. Тайтурка;

- предприятие по эксплуатации печей по обжегу извести в с. Холмушино;

- ОПХ Петровское СХ ОАО «Белореченское» отделение Кочерикова в д. Кочерикова.

Автотранспорт проходящий по автодороге федерального значения М-53 «Байкал» не окажет негативного влияния на здоровье населения, из-за значительного расстояния до населенных пунктов Тайтурского поселения.

В границах населенных пунктов Тайтурского поселения, улично-дорожная сеть представлена автодорогами местного значения, проездами, второстепенными улицами. Отрицательное воздействие на здоровье население выхлопными газами и шумовым загрязнением будет минимальным из-за низкой интенсивности, малого количества автотранспорта и перегруженности автомагистралей.

Перечень предприятий, расположенных на территории Тайтурского поселения, представлен в таблице 6.1.

Информация по формам статистической отчетности 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2010 год по Тайтурскому муниципальному образованию Усольского района Иркутской области в Управление Росприроднадзора по Иркутской области не предоставлялась, таким образом, дать оценку воздействия на атмосферный воздух от предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду не представляется возможным.

Таблица 6.1

Перечень существующих предприятий,

источников загрязнения Тайтурского городского поселения

| №№ пп | Наименование предприятия | Отраслевая направленность | Класс опасности | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тайтурское МО |  |  |  |
|  | р.п. Тайтурка |  |  |  |
| 1 | ООО "Новотранс" вагоноремонтное предприятие | Машиностроение | IV | 100 |
| 2 | ООО "Телец" | Пищевая промышленность | III | 50 |
| 3 | ИП Степанов | Пищевая промышленность | V | 50 |
| 4 | ИП Буйков | Переработка пищевых продуктов | V | 50 |
| 5 | ООО "Автомобилист" | Транспорт | IV | 100 |
| 6 | ООО "Иркутск-терминал" Усольский цех | Склады | IV | 100 |
| 7 | Котельная (5 шт) (на угле) | теплоснабжение | V | 50* |
| 8 | АЗС | Транспорт | V | 50 |
| 9 | АЗС (не действ) | Транспорт | V | 50 |
| 10 | Свалка ТБО | Санитарная очистка | III | 300 |
| 11 | Кладбище | Санитарная очистка | IV | 100 |
|  | д. Буреть |  |  |  |
| 12 | Карьер | Добыча нерудных ископаемых | IV | 100 |
| 13 | ФГУП "Буретское" Россельхозакадемии | с/х производство, животноводство | III | 300 |
| 14 | Котельная (2 шт) на угле | Теплоснабжение | V | 50* |
| 15 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
| 16 | Скотомогильник (закрытый) | Санитарная очистка | I | 1000 |
| 17 | Скотомогильник | Санитарная очистка | I | 1000 |
|  | д. Кочерикова |  |  |  |
| 18 | ОПХ Петровское СХ ОАО "Белореченское" Площадка №1 | с/х производство | III | 300 |
| 19 | Площадка №2 | с/х производство | V | 50 |
| 20 | Котельная на угле | Теплоснабжение | V | 50* |
| 21 | АЗС (не действ) | Транспорт | V | 50 |
| 22 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
| 23 | Скотомогильник (закрытый) | Санитарная очистка | I | 1000 |
|  | с. Холмушино |  |  |  |
| 24 | Площадка известкового завода | Обжег извести | II | 500 |
| 25 | Карьер | Добыча доломита | IV | 100 |
| 26 | Котельная (3 шт) на угле | Теплоснабжение | V | 50* |
| 27 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
|  | п. Средний |  |  |  |
| 28 | АЗС | Транспорт | IV | 100 |

Примечание:

* - рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных расположенных в Тайтурском поселении, устанавливаются аналогично котельным, имеющим малую мощность до 200 Гкал и составляют ориентировочную санитарно-защитную зону 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г).

Источники, оказывающие негативное влияние на атмосферный воздух различного рода деятельности, представленные в таблице 6.1.1, установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010г).

Выводы:

- на территории Тайтурского городского поселения предприятия со значительными выбросами в атмосферный воздух отсутствуют;

- в целом, территория поселения имеет относительно благоприятную экологическую обстановку;

- часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне от предприятий различного вида деятельности.

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- не допускается строительство объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования, в зонах негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы, характеризующихся превышением 0,8 ПДК по одному или нескольким компонентам;

- не допускается строительство стационарных промышленных объектов, эксплуатация которых приведет к превышению нормативов ПДК загрязняющих веществ в границах жилых зон, а также 0,8 ПДК близ объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования;

- не допускается строительство промышленных производств 1 и 2 класса санитарной вредности в пределах территорий с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы.

- организация и благоустройство СЗЗ: промышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

Проектом Генеральный план Тайтурского муниципального образования предусматривается:

- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны предприятия по эксплуатации печей по обжигу извести в с. Холмушино;

- закрытие существующего кладбища в р.п. Тайтурка и устройство площадки для нового кладбища площадью 4 га в северо-восточном направлении от р.п. Тайтурка.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.1 реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области.

6.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов

Водные ресурсы Тайтурского поселения представлены как поверхностными (река Белая), так и подземными водами.

Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей (содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых задаются соответствующими нормативными документами.

Водоснабжение в поселении осуществляется за счет ресурсов реки Белая и подземными источниками (колодцами). Забор воды осуществляется из р. Белая.

Централизованное водоотведение имеется в р.п. Тайтурка, населенные пункты д. Кочерикова, с. Холмушино и д. Буреть используют выгребные ямы. Откачку выгребных ям населенных пунктов Татурского поселения осуществляет ООО «УК Теплосервис» ежедневно по заявке.

Организованное отведение поверхностного стока на территории Тайтурского муниципального образования не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.

Основные источники загрязнения вод

Современный уровень загрязнения водных объектов на территории поселения определяется сбросами загрязненных вод объектов сельского хозяйства, промышленными предприятиями, объектами жилищно-коммунального хозяйства.

Характеристика негативного воздействия на водные объекты Тайтурского городского поселения представлена Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области по данным государственной статистической отчетности по форме № 2-ТП (водхоз) в за 2005-2010 гг. включительно.

Данные представлены по р.п. Тайтурка, информация по населённым пунктам: с. Холмушино, д. Буреть и д. Кочерикова – отсутствует.

По данным Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области сброс сточных вод в р.п. Тайтурка за 2005-2010 гг. представлен на рисунке 1.

Сброс сточных, транзитных и других вод в р.п. Тайтурка за период 2005-2010 гг.

Рис. 1.

Из рисунка 1 видно, что самые высокие показатели сброса сточных вод зафиксированы в 2005 г – 120 тыс. м3 и в 2010 г – 134 тыс. м3, в период с 2006-2009 гг. показатели практически не изменились.

Данная график показывает, что сброс сточных вод в 2010 г. увеличился, вероятнее всего, это связано с тем, что на территории поселения, предприятия осуществляющие сброс сточных вод увеличили мощность выпускаемой продукции.

Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников в поселении, являются:

- отсутствие водопроводных очистных сооружений;

- отсутствие организованного отведения дождевых стоков;

- отсутствие сетей хозяйственно-бытовой канализации;

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в Тайтурском поселении являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки.

Необходимо отметить, что в р.п. Тайтурка в санитарно-защитной зоне предприятия ООО «ВРП Новотранс» находится водозабор (осуществляющий забор воды из р. Белая), который снабжает население рабочего поселка питьевой водой.

В 2011 году ООО «Эко Проект» был разработан проект расчетной санитарно-защитной зоны ООО «ВРП Новотранс». По итогам проекта, исходя из результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с учетом фона, результаты показали, что концентрации загрязняющих веществ и групп суммации, создаваемые выбросами предприятия на расстоянии 330 м от трубы котельной, расположенной на территории ООО «ВРП Новотранс», а так же на границе нормативной санитарно-защитной зоны 100 м и границе жилой застройки, не превышают предельно-допустимых.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010г, часть V пункта 5.2:

- в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В р.п. Тайтурка, с. Холмушино и д. Буреть, строения и огороды расположены в пределах водоохранных и прибрежных зон р. Белая и Братского водохранилища. Жилые и хозяйственные постройки, являются постоянными источниками антропогенного загрязнения.

Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников

Источником водоснабжения населённых пунктов Тайтурского муниципального образования является река Белая.

Источником водоснабжения р.п. Тайтурка является водозабор на р. Белая, д. Буреть и с. Холмушино снабжается водой из собственных скважин, д. Кочерикова использует привозную воду.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, необходимо проводить регулярный контроль качества воды во всех населенных пунктах Тайтурского муниципального образования, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.

Выводы:

- загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие отсутствия водопроводных очистных сооружений в Тайтурском МО;

- в населенных пунктах Тайтурского поселения не организовано отведение поверхностного стока;

- население Тайтурского образования недостаточно обеспечены качественной питьевой водой;

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

Рекомендации:

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса;

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению Тайтурского МО.

Проектом планируется:

- строительство водопроводных очистных сооружений мощностью 3 тыс. м3/сут в р.п. Тайтурка;

- строительство водозаборных сооружений в р.п. Тайтурка;

- строительство водозаборной скважины в с. Холмушино;

- устройство открытого отвода поверхностных вод по лоткам на рельеф местности в населенных пунктах Тайтурского муниципального образования.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.2 реализация проекта окажет положительное влияние на поверхностные и подземные воды, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области.

6.1.3 Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

В качестве источников элекромагнитного излучения на территории поселения можно отметить:

- вышки сотовой связи фирмы ЗАО «БайкалВестКом» располагаются в р.п. Тайтурка, в д. Буреть, в районе п. Средний, в районе д. Кочерикова располагается вышка связи ОАО «Сибирская телефонная компания».

Электромагнитные излучения промышленной частоты

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).

По территории Тайтурского поселения проходят воздушные линии электропередачи следующих напряжений – 500, 220, 110, 35 кВ.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Таким образом, линии электропередачи напряжением 500, 220, 110, 35 кВ не окажут электромагнитного воздействия на население Тайтурского поселения, из-за значительного расстояния до жилой застройки, а линия напряжением 35 кВ имея малую мощность, также не повлияет на здоровье населения.

Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории Тайтурского МО следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971).

Необходимо отметить, при соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Строительство новых и реконструкция существующих источников электроснабжения на территории Тайтурского муниципального образования проектом не планируется.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на электромагнитную обстановку в районе, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области.

Шумовое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Источники шумового загрязнения

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Источником внешнего шума на территории поселения является железнодорожный транспорт, проходящий по Восточно-Сибирской железной дороге рядом с р.п. Тайтурка.

Шумовое воздействие, оказываемое на население автомобильным транспортом не существенно, из-за низкой интенсивности автотранспорта и перегруженности автомагистралей.

Рекомендации:

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсеместно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2010 году» на территории Иркутской области радиационных аварий, способных повлиять на радиационную обстановку, не зафиксировано.

Источники радиационного загрязнения

Основным источником радиоактивного загрязнения атмосферы техногенными радионуклидами, по-прежнему, являлся ветровой подъём радиоактивных продуктов с поверхности почвы, загрязнённой в предыдущие годы в процессе глобального выведения из стратосферы испытаний ядерного оружия, проводившихся в 1945-1980 гг. Другим источником загрязнения являлись естественные радионуклиды: уран, радий, торий и продукты их распада. Кроме того, в приземную атмосферу постоянно поступали естественные радионуклиды, образующиеся в воздухе под воздействием космических лучей.

Кроме того, источниками облучения населения на территории поселения остаются природные источники и медицинское рентгенорадиологическое диагностическое оборудование Тайтурской участковой больницы в р.п. Тайтурка.

Рекомендации:

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории Тайтурского муниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо:

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области.

6.1.4 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Техногенная интенсификация производства способствовала загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению, эрозии почв и др. негативным последствиям.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Муниципальным образованием нарушается санитарное законодательство в области утилизации бытовых отходов, не исполняется Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: размещение отходов производится на свалке.

ЖБО от муниципальной жилой и общественной застройки населенных пунктов Тайтурского поселения поступают в выгребные ямы с последующим их вывозом ассенизационным транспортом на сливные пункты ЖБО. Выгребные ямы частного сектора вычищаются на огороды.

В связи со значительным увеличением в последние годы объема образующихся бытовых отходов и изменением их структуры вопрос хранения и утилизации приобрел большую актуальность.

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

Вывоз отходов с территорий населенных пунктов Тайтурского поселения производится специализированным автотранспортом ООО «Автомобилист» и ООО «УК Теплосервис» по заявке.

Все отходы захораниваются на полигоне, расположенный в 1,2 км от р.п. Тайтурка, с левой стороны от Восточно-Сибирско железной дороги, сортировка и уничтожение отходов, отсутствует система селективного сбора, переработки мусора и отходов.

Сводный отчет по форме 2ТП-отходы «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировке и размещению отходов производства и потребления» за 2010 год по Тайтурскому муниципальному образованию были представлены Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области таблица 6.2.

Таблица 6.2

Данные предприятий, расположенных в Тайтурском поселении, по статистической отчетности 2-ТП (отходы) за 2010 год:

| Класс опасности отходов для окружающей природной среды | Образовано отходов за отчетный год, тонн/год | Обезврежено отходов за отчетный год, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 класс опасности | 0,000 | 0,000 |
| 2 класс опасности | 0,000 | 0,000 |
| 3 класс опасности | 0,106 | 0,000 |
| 4 класс опасности | 0,076 | 0,000 |
| 5 класс опасности | 0,043 | 0,000 |
| Всего: | 0,225 | 0,000 |

Из таблицы видно, что в целом по поселению больше всего образовано отходов третьего класса опасности, к такому классу отходов относятся различного вида моторные отработанные масла.

Согласно Приказу Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» таблице 1, отходы 3 класса опасности относятся к умеренно опасным отходам, имеют среднюю степень вредного воздействия на окружающую среду. Для самовосстановления окружающей природной среды потребуется не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующих источников.

Воздействие на почвы в поселении оказывает и горнодобывающая промышленность.

На территории Тайтурского поселения возле д. Буреть и с. Холмушино разработаны месторождения по добыче нерудных полезных ископаемых и доломита.

При добыче полезных ископаемых открытым способом полностью уничтожается естественный почвенный покров, а на образовавшихся при этом антропогенных формах рельефа - отвалах и карьерах - начинается первичное почвообразование, темпы которого зависят от химического состава пород.

При интенсивных осадках на нарушенных антропогенным воздействием склонах вполне возможны проявление или активизация водно-эрозионных процессов - плоскостного смыва и линейной эрозии. Последняя наиболее активна по колеям неулучшенных грунтовых автомобильных дорог.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения почвы отходами производства и потребления являются:

- строительство полигонов для утилизации бытовых и промышленных отходов;

- внедрение схемы сбора, транспортировки и утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

-механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации горнолыжных трасс и коммуникаций (дорог, подъемников и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;

-химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

Необходимо отметить, что на территории Тайтурского поселения в р.п. Тайтурка непосредственно среди жилой застройки расположено кладбище площадью 3,3 га.

В д. Буреть, д. Кочерикова, с. Холмушино кладбища находятся за границами населенных пунктов.

Выводы:

-мониторинг за состоянием почв на территории поселения не проводится;

- образуются стихийные свалки, приводящие к микробному загрязнению почвы;

- несоответствие скотомогильников ветеринарно-санитарным требованиям;

Рекомендации:

- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон, предприятий, лесных и водоохранных зон;

- проводить санитарную очистку территории;

- проводить мероприятия по рекультивации нарушенных территорий (отработанных карьеров, несанкционированных свалок) лесокультурными методами.

Проектом планируется:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- рекультивация нарушенной территории (бывшая ферма) площадью 14,9 га расположенной в р.п. Тайтурка по ул. Плеханова;

- закрытие существующего кладбища в р.п. Тайтурка и устройство площадки для нового кладбища площадью 4 га в северо-восточном направлении от р.п. Тайтурка.

- устройство скотомогильника в районе существующего скотомогильника ФГУП «Буреть»;

- ликвидация карьера с последующей рекультивацией, расположенного в районе д. Буреть.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области.

6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов и оценка влияния планируемых объектов

6.1.5.1 Лесной фонд

Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница. На территории произрастают высокопродуктивные сосново-лиственично-березовые леса с разнотравной и зеленомошной групп типов леса.

Территория Тайтурского городского поселения находится в границах Усольского лесничества.

В соответствии с ЛК РФ леса, расположенные на землях лесного фонда Усольского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные леса и эксплуатационные леса.

К защитным лесам отнесены следующие категории лесов:

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах рек;

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

В том числе:

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

2.2. Зеленые зоны;

3.Ценные леса:

3.1. Нерестоохранные полосы лесов;

3.2. Запретные полосы лесов расположенные вдоль водных объектов;

3.3. Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

На территории Тайтурского поселения леса представлены следующими категориями:

- Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации – 1338 га;

- Нерестоохранные полосы лесов - 1398 га;

- Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах - 282 га.

Зеленые насаждения общего пользования

На территории Тайтурского поселения зеленые насаждения общего пользования отсутствуют. Все зеленые насаждения представлены в виде лесов и естественного ландшафта:

В границах р.п. Тайтурка, д. Буреть, д. Кочерикова, с. Холмушино – естественный ландшафт.

В населенных пунктах Тайтурского поселения отсутствуют места для отдыха и прогулки, как местного населения, так и приезжих.

Проектом предусматривается озеленение территории:

- в р.п. Тайтурка: озеленение территорий общего пользования – 65,5 га;

- в с. Холмушино: озеленение территорий общего пользования – 2,53 га;

- в д. Кочерикова: озеленение территорий общего пользования – 8,65 га;

- в д. Буреть: озеленение территорий общего пользования – 3,32 га.

Кроме того, необходимо оборудовать площадки для отдыха населения мусоросборными урнами.

Зеленые насаждения специального назначения

На сегодняшний день на территории Тайтурского поселения зеленые насаждения специального назначения отсутствуют.

Зеленые насаждения специального назначения - территории, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах землеотвода автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети.

Проектом предусматривается создание озеленения санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, охранных зон на территориях:

- в р.п. Тайтурка – 31,33 га в том числе:

- вокруг существующего кладбища – 4,92 га;

- вдоль предприятий, расположенных вдоль железной дороги – 8,66 га;

- вокруг водозабора существующего и предприятия ООО «ВРП Новотранс» - 17,75 га.

- в д. Буреть (между предприятием ФГУП "Буретское" Россельхозакадемии и жилой застройкой) – 4,32 га;

- в д. Кочерикова и с. Холмушино создание озеленения специального назначения проектом не предусматривается.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

6.2 Охрана окружающей среды

6.2.1 Охрана атмосферного воздуха

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:

- установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.);

- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны предприятия по эксплуатации печей по обжигу извести в с. Холмушино;

- закрытие существующего кладбища в р.п. Тайтурка и устройство площадки для нового кладбища площадью 4 га в северо-восточном направлении от р.п. Тайтурка;

- проведение мониторинга и инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

6.2.2 Охрана подземных и поверхностных вод

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния поверхностных и подземных вод и качества питьевого водоснабжения:

- строительство водопроводных очистных сооружений мощностью 3 тыс. м3/сут в р.п. Тайтурка;

- строительство водозаборных сооружений в р.п. Тайтурка;

- строительство водозаборной скважины в с. Холмушино;

- устройство открытого отвода поверхностных вод по лоткам на рельеф местности в населенных пунктах Тайтурского муниципального образования.

6.2.3 Физические факторы окружающей среды

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды:

Электромагнитное загрязнение

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи напряжением 500, 220, 110, 35, 10 кВ, установить охранные зоны 40, 30, 25, 20, 10 м согласно (ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны линий электропередачи»).

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Шумовое загрязнение

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсеместно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории муниципального образования с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

6.2.4 Охрана почв

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния почв:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- рекультивация нарушенной территории (бывшая ферма) площадью 14,9 га расположенной в р.п. Тайтурка по ул. Плеханова;

- закрытие существующего кладбища в р.п. Тайтурка и устройство площадки для нового кладбища площадью 4 га в северо-восточном направлении от р.п. Тайтурка.

- устройство скотомогильника в районе существующего скотомогильника ФГУП «Буретское»;

- ликвидация карьера с последующей рекультивацией, расположенного в районе д. Буреть.

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения;

6.2.5 Охрана лесного фонда

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрипоселковых систем озеленения общего пользования и специального назначения.

6.3 Особо охраняемые территории и объекты

6.3.1 Особо охраняемые природные территории

1. Существующие особо охраняемы природные территории

Согласно информации, представленной Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области (исх. от 14.01.2011г. № 66-37-52/11) на территории Тайтурского муниципального образования, особо охраняемые природные территории отсутствуют.

2. Планируемые особо охраняемы природные территории

Согласно «Схемы развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в Иркутской области», информации, представленной Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области (исх. от 14.01.2011г. № 66-37-52/11) и «Лесохозяйственного регламента Усольского лесничества» на территории Тайтурского муниципального образования не планируются особо охраняемые природные территории.

6.3.2 Территории и объекты культурного наследия

Информация об объектах культурного наследия представлена Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области (от 20.02.2012 г. №76-37-689/12).

В пределах Тайтурского городского поселения на 01.02.2012 г. на учете в государственном органе по охране объектов культурного наследия Иркутской области состоят:

- 36 объектов археологического наследия, в том числе, 29 памятников археологии, 7 достопримечательных мест, границы всех объектов определены и закоординированы в системе координат WGS-84;

- 18 объектов культурного наследия – памятников истории, архитектуры, градостроительства.

Историко-архитектурные опорные планы и проекты зон охраны на памятники культурного наследия Тайтурского МО не разрабатывались. Границы территорий объектов культурного наследия архитектуры, истории не определялись.

При составлении карт-схем территорий объектов культурного наследия в составе материалов по обоснованию градостроительной документации служба рекомендует:

- отображать границы объектов культурного наследия, в случае отсутствия установленных органом охраны границ, в границах усадеб;

- места расположения могил, монументов показывать условным обозначением;

- для объектов культового назначения, в случае отсутствия материалов кадастрового учета, территория памятника уточняется со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В мероприятиях по охране объектов культурного наследия, проектом рекомендуется разработать проект охранных зон объектов культурного наследия (архитектура, история, градостроительство) При этом в плане реализации «Схемы территориального планирования Усольского района» предусмотреть мероприятия по внесению соответствующих изменений в градостроительную документацию после утверждения границ территорий и зон охраны ОКН, а так же градостроительных регламентов для данных зон.

Перечень объектов культурного наследия (история, архитектура) и объектов археологического наследия, расположенных на территории Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области по состоянию на 1.02.2012 г представлен в Приложении 2.

В соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №ФЗ-73 от 25.06.2002 года объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий, также законом установлен режим использования земель:

- для памятников археологии на основании ст. 35 ФЗ-73 запрещается проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных видов работ, в исключительных случаях допускается проведение спасательных археологических работ (ст.40 ФЗ-73);

- для археологического достопримечательного места - ограничение строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения границ распространения, сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя. Археологическое обследование проводится до начала осуществления всех видов земляных, строительных работ и иной хозяйственной деятельности. По результатам обследования земельных участков государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения:

- в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение;

- в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

6.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

6.4.1 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранные зоны линий электропередачи

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов (согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Система стнадартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В»).

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

На территории Тайтурского муниципального образования проходят воздушные линии электропередачи с охранными зонами:

- ВЛ - 500 кВ - 40 м;

- ВЛ - 220 кВ - 30 м;

- ВЛ - 110 кВ - 25 м;

- ВЛ - 35 кВ - 20 м;

- ВЛ – 10 кВ – 10 м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горючесмазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395, и определяет.

Придорожные полосы:

- автодорога федерального значения от Челябинска через Курган, Омск, Нвосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, улан-Удэ до Читы (М-53 «Байкал») - 50 м;

- автодорога местного значения «Тельма-Раздолье» – 50 м;

- автодорога местного значения п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка – 25 м;

- автодорога местного значения подъезд к д. Буреть – 50 м;

- автодорога местного значения п. Средний-Мальта-Бадай – 50 м;

- - автодорога местного значения подъезд к ст. Белая – 50 м.

6.4.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с изменениями от 9 сентября 2010г).

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:

1.Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых определяется расчетным путем.

В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют:

акустической вредности от автомобильных дорог региональных,

акустической вредности от поселковых улиц.

2.Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на территории Тайтурского городского поселения представлены в таблице 6.3

Таблица 6.3

Перечень существующих предприятий,

источников загрязнения Тайтурского городского поселения

| №№ пп | Наименование предприятия | Отраслевая направленность | Класс опасности | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тайтурское МО |  |  |  |
|  | р.п. Тайтурка |  |  |  |
| 1 | ООО "Новотранс" вагоноремонтное предприятие | Машиностроение | IV | 100 |
| 2 | ООО "Телец" | Пищевая промышленность | III | 50 |
| 3 | ИП Степанов | Пищевая промышленность | V | 50 |
| 4 | ИП Буяков | Переработка пищевых продуктов | V | 50 |
| 5 | ООО "Автомобилист" | Транспорт | IV | 100 |
| 6 | ООО "Иркутск-терминал" Усольский цех | Склады | IV | 100 |
| 7 | Котельная (5 шт) (на угле) | теплоснабжение | V | 50* |
| 8 | АЗС | Транспорт | V | 50 |
| 9 | АЗС (не действ) | Транспорт | V | 50 |
| 10 | Свалка ТБО | Санитарная очистка | III | 300 |
| 11 | Кладбище | Санитарная очистка | IV | 100 |
|  | д. Буреть |  |  |  |
| 12 | Карьер | Добыча нерудных ископаемых | IV | 100 |
| 13 | ФГУП "Буретское" Россельхозакадемии | с/х производство, животноводство | III | 300 |
| 14 | Котельная (2 шт) на угле | Теплоснабжение | V | 50* |
| 15 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
| 16 | Скотомогильник (закрытый) | Санитарная очистка | I | 1000 |
| 17 | Скотомогильник | Санитарная очистка | I | 1000 |
|  | д. Кочерикова |  |  |  |
| 18 | ОПХ Петровское СХ ОАО "Белореченское" площадка №1 | с/х производство | III | 300 |
| 19 | площадка №2 | с/х производство | V | 50 |
| 20 | Котельная на угле | Теплоснабжение | V | 50* |
| 21 | АЗС (не действ) | Транспорт | V | 50 |
| 22 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
| 23 | Скотомогильник (закрытый) | Санитарная очистка | I | 1000 |
|  | с. Холмушино |  |  |  |
| 24 | Площадка известкового завода | Обжег извести | II | 500 |
| 25 | Карьер | Добыча доломита | IV | 100 |
| 26 | Котельная (3 шт) на угле | Теплоснабжение | V | 50* |
| 27 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
|  | п. Средний |  |  |  |
| 28 | АЗС | Транспорт | IV | 100 |

Примечание:

* - рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных расположенных в Тайтурском поселении, устанавливаются аналогично котельным, имеющим малую мощность до 200 Гкал и составляют ориентировочную санитарно-защитную зону 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г).

Таблица 6.4

Планируемые к размещению территории и объекты

| №№ пп | Наименование предприятия | Отраслевая направленность | Класс опасности | Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое кладбище | закрытие существующего кладбища в р.п. Тайтурка и устройство площадки для нового кладбища площадью 4 га в северо-восточном направлении от р.п. Тайтурка; | IV | 100 |
| 2 | Скотомогильник | Строительство скотомогильника в районе существующего скотомогильника ФГУП «Буреть» | I | 1000 |
| 3 | Карьер в д. Буреть | ликвидация карьера с последующей рекультивацией | IV | 100* |
| 4 | Нарушенная территория | рекультивация нарушенной территории (бывшая ферма) площадью 14,9 га расположенной в р.п. Тайтурка по ул. Плеханова. | IV | 50* |

Примечание:

* - санитарно-защитная зона объектов остается неизменной до момента его ликвидации.

6.4.3. Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями от 21 июля 2011г).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Зоны охраны водоемов подразделяются на:

- водоохранные зоны водных объектов;

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- береговые полосы;

Зоны охраны наиболее крупных водоемов, протекающих по территории Тайтурского городского поселения таблица 6.5

Таблица 6.5

| Наименование водного объекта | Длина водотока, км | Береговая полоса, м | Прибрежно-защитная полоса, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Белая | 359 | 20 | 50 | 200 |
| Братское водохранилище | 570 | 20 | 50 | 200 |
| Малые реки и ручьи | До 10 | 5 | 50 | 50 |

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10).

Источником водоснабжения населённых пунктов Тайтурского муниципального образования является река Белая и подземные источники (скважины, колодцы).

На территории поселения зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважины) I, II, III пояса не установлены.

Таким образом, от существующего поверхностного источника (водозабора) на период строительства нового водозабора на р. Белая в р.п. Тайтурка необходимо установить:

- зоны санитарной охраны первого пояса –

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

- зоны санитарной охраны второго пояса устанавливаются согласно пункту 2.3.2.1. Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий (в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- зоны санитарной охраны третьего пояса устанавливаются согласно пункту 2.3.3.1. Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

От подземных источников водоснабжения (скважины) в д. Буреть и с. Холмушино, которые устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 2.2:

- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г №10.

Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шламохранилища и т.д.).

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей очисткой.

Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады ядохимикатов, ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шламохранилищ, складирование мусора, промышленных отходов и т.д.).

Проектом предусматривается ликвидация существующего водозабора на р. Белая, т.к. он расположен в санитарно-защитной зоне предприятия ООО «ВРП Новотранс» и строительство нового водозабора, в западном направлении от существующего за границей санитарно-защитной зоны предприятия ООО «ВРП Новотранс» с установлением зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г №10:

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах (водотоки, реки):

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий согласно п. 2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

РАЗДЕЛ 7 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах поселения | га м2/чел | 18 084,2* 28 705,1 | 18 081,9 26 987,9 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 351,9 1,9 | 436,0 2,4 |
| 5-этажная застройка | га % | 5,2 0,0 | 5,2 0,0 |
| малоэтажная застройка | га % | 242,7 1,3 | 382,4 2,1 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 237,2 1,3 | 377,3 2,1 |
| прочие малоэтажные | га % | 5,5 0,0 | 5,1 0,0 |
| садоводства | га % | 104,0 0,6 | 48,4 0,3 |
| общественно-деловых зон | га % | 10,0 0,0 | 28,2 0,2 |
| производственных зон | га % | 224,0 1,2 | 277,0 1,5 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 433,5 2,4 | 451,6 2,5 |
| рекреационных зон | га % | 4307,4* 23,8 | 4180,9 23,1 |
| сельскохозяйственного использования | га % | 12691,0 70,2 | 12638,6 69,9 |
| зон специального назначения | га % | 19,8 0,1 | 19,8 0,1 |
| режимных зон | га % | 25,3 0,1 | 26,7 0,1 |
| иных зон | га % | 21,3 0,1 | 23,1 0,1 |
| 1.2 из общей площади земель территории общего пользования | га % | 98,0 0,5 | 188,0 1,0 |
| из них зеленые насаждения общего пользования | га % | - - | 72,8 0,4 |
| улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки | га % | 98,0 0,5 | 115,2 0,6 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения Тайтурского городского поселения | тыс. чел. | 6,3 | 6,7 |
| в т. ч. городское население | тыс. чел. | 4,9 | 5,3 |
| сельское население | тыс. чел. | 1,4 | 1,4 |
| 2.2 Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,09 | 0,09 |
| убыль | тыс. чел. | 0,09 | 0,08 |
| 2.3 Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,11 | 0,10 |
| убыль | тыс. чел. | 0,08 | 0,08 |
| 2.4 Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 1,02 16,2 | 1,0 15,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 3,49 55,4 | 3,4 51,0 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 1,79 28,4 | 2,3 34,0 |
| 2.5 Численность занятого населения – всего | тыс. чел. | 2,0 | 2,78 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 1,41 70,5 | 1,58 56,8 |
| в т. ч. промышленность | то же | 0,55 27,5 | 0,65 23,4 |
| сельское и лесное хозяйство | то же | 0,18 9,0 | 0,30 10,8 |
| работающие за пределами поселения | то же | 0,63 31,5 | 0,55 19,8 |
| прочие | то же | 0,05 2,5 | 0,08 2,8 |
| в обслуживающей сфере | то же | 0,59 29,5 | 1,2 43,2 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 116,1 | 147,4 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади / % к общему объему жилищного фонда | 40,5 34,9 | 48,6 33,0 |
| ведомственной собственности | то же | 7,9 6,8 | 7,9 5,3 |
| частной собственности | то же | 67,7 58,3 | 90,9 61,7 |
| 3.2 Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в 5–этажных жилых домах | то же | 18,3 15,8 | 18,3 12,4 |
| в малоэтажных домах | то же | 97,8 84,2 | 129,1 87,6 |
| в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | то же | 90,3 77,8 | 121,6 82,5 |
| в 2-этажных многоквартирных жилых домах | то же | 7,5 6,4 | 7,5 5,1 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 5,4 4,6 | - - |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - | 6,7 |
| из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир % к объему убыли жилищного фонда | - - | 5,4 80,6 |
| организации санитарно-защитных зон | то же | - - | 1,3 19,4 |
| 3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 116,1 | 109,4 |
| 3.6 Новое жилищное строительство – всего | то же | - | 38,0 |
| в т. ч. за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади /% к объему нового жилищного строитель- ства | - - | 8,1 21,3 |
| за счет средств населения | то же | - - | 29,9 78,7 |
| 3.7 Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
| малоэтажное | то же | - - | 38,0 100,0 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | - - | 33,0 86,8 |
| 2-этажные многоквартирные жилые дома | то же | - - | 5,0 13,2 |
| 3.8 Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | - - | 33,0 86,8 |
| на реконструируемых территориях | то же | - - | 5,0 13,2 |
| 3.9 Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | 20,9 | 100,0 |
| канализацией | то же | 20,9 | 16,5 |
| теплом | то же | 23,6 | 41,0 |
| горячей водой | то же | 24,7 | 41,8 |
| 3.10 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,4 | 22,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел. | место | 410 65 | 430 64,2 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел. | место | 636 101 | 836 124,8 |
| Больницы – всего на 1000 чел. | койка | 50 7,9 | 100 14,9 |
| Поликлиники – всего на 1000 чел. | посещений в смену | 100 15,9 | 120 17,9 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | 1 186,7 188,0 | 1926,7 287,6 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел. | место | 80 12,7 | 290 43,3 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания – всего на 1000 чел. | рабочее место | 4 0,6 | 32 4,8 |
| Клубы – всего на 1000 чел. | зрительское место | 500 79,4 | 750 111,9 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел. | тыс. ед. хранения | 60,2 9,5 | 60,2 9,0 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел. | м2 площади пола | - - | 50 74,6 |
| Плавательные бассейны – всего на 1000 чел. | м2 зеркала воды | - - | 200 29,8 |
| Гостиницы – всего на 1000 чел. | место | - - | 40 6,0 |
| Бани – всего На 1000 чел. | место | - - | 35 5,2 |
| Отделения связи | объект | 2 | 2 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 | 1 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: | км |  |  |
| автобус | км | 6,1 | 6,1 |
| 5.2 Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 10,8 | 26,9 |
| в т. ч. магистральных улиц районного значения | км | 10,8 | 26,9 |
| 5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 42,5 | 76,2 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | 12,0 | 76,2 |
| 5.4 Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |  |  |  |
| в пределах застроенных территорий | км/км2 | 1,3 | 0,9 |
| 5.6 Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 1 |
| 5.7 Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | н/д | 180 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 3,42 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | н/д | 2,74 |
| на производственные нужды | то же | н/д | 0,68 |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 0,32 | 3,42 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | н/д | 510 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | н/д | 410 |
| 6.1.4 Протяженность магистральных сетей | км | 9,82 | 16,76 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 3,07 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды населения | то же | н/д | 2,46 |
| на производственные сточные воды | то же | н/д | 0,61 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | то же | - | - |
| 6.2.3 Протяженность магистральных сетей | км | 3,75 | 3,75 |
| 6.2.4 Производительность очистных сооружений ливневой канализации | тыс. м3/сут. | - | - |
| 6.2.5 Протяженность магистральных сетей ливневой канализации | км | - | - |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт-ч/год | 32 648 | 58 353 |
| в т. ч. на производственные нужды | то же | - | - |
| на коммунально-бытовые нужды | то же | 32 648 | 58 353 |
| 6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 5 182 | 8 709 |
| 6.3.3 Источники покрытия электронагрузок | МВт | 6,16 | 10,604 |
| 6.3.4 Протяженность сетей | км | 87,0 | 87,0 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла | тыс. Гкал/год | 11,2 | 38,3 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 11,2 | 38,3 |
| 6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 6,4 | 7,3 |
| 6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | н/д | 6,9 |
| 6.4.4 Протяженность сетей | км | 6,4 | 6,4 |
| 6.5 Связь |  |  |  |
| 6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 84,5 | 100,0 |
| 6.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 23,7 | 100,0 |
| 6.6 Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 Защита территории от затопления Дамбы | км | 0,84 | 9,74 |
| 6.7 Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 15,35 | 16,6 |
| 6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) | га | 8,1 | 8,1 |
| 6.7.3 Общая площадь свалок | га | - | - |
| в т. ч. стихийных | га | - | - |
| 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га | 6,4 | 7,9 |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | т/год | - | - |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод на рельеф | тыс. м3/год | 134,0 | - |
| 8.3 Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 36,2 |
| 8.4 Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | - | - |
| 8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,3 | 0,1 |
| 8.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 35,8 |
| 8.9 Защита почв и недр | тыс. чел. | - | - |

* в т.ч. 2,3 га - за границами муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЯ

Состав приложений:

Приложение №1 - Задание на разработку Генерального плана Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области;

Приложение №2 –

- Перечень объектов культурного наследия (история, архитектура) расположенных на территории Тайтурского муниципального образования  Усольского района Иркутской области по состоянию на 01.02.2012 г. - 2 л.

- Перечень объектов археологического наследия – памятников, расположенныхв пределах Тайтурского МО Усольского района по состоянию на 01.02.2012 г. - 2 л.

- Каталог координат точек углов поворота границ объектов археологического наследия - памятников археологии Тайтурского муниципального образования Усольского района (WGS-84) -1л.

- Каталог координат точек углов поворота границ объектов археологического наследия - достопримечательных мест Тайтурского муниципального образования Усольского района (система координат  - WGS-84)-1л.

Приложение №1

Приложение №2

|  | Каталог координат точек углов поворота границ объектов археологического наследия - памятников археологии Тайтурского муниципального образования Усольского района (WGS-84) |
| --- | --- |
| № в перечне | Название памятника | № точки | ВД | СШ |
| 1 | Холмушинская пещера | вход | 103,07,18.11 | 52,50,28.98 |
| 4 | Холмушино 3 | 1 | 103,19,40.07 | 52,50,59.26 |
|  |  | 2 | 103,19,19.76 | 52,51,23.65 |
|  |  | 3 | 103,18,28.99 | 52,52,10.49 |
|  |  | 4 | 103,18,13.85 | 52,52,38.72 |
|  |  | 5 | 103,19,28.61 | 52,52,15.13 |
|  |  | 6 | 103,21,21.04 | 52,50,5.618 |
|  |  | 7 | 103,21,00.73 | 52,51,18.47 |
|  |  | 8 | 103,21,29.09 | 52,51,46.69 |
|  |  | 9 | 103,21,24.49 | 52,51,42.06 |
|  |  | 10 | 103,22,00.21 | 52,51,46.91 |
|  |  | 11 | 103,21,53.31 | 52,51,39.74 |
| 28 | Тайтурка1 | 1 | 103,18,41.54 | 52,51,04.91 |
|  |  | 2 | 103,19,03.38 | 52,51,02.37 |
|  |  | 3 | 103,19,15.64 | 52,50,47.91 |
|  |  | 4 | 103,17,24.17 | 52,53,55.40 |
| 29 | Грязная1 | 1 | 103,23,18.6 | 52,53,03.00 |
|  |  | 2 | 103,23,18.80 | 52,53,02.60 |
|  |  | 3 | 103,23,41.85 | 52,53,03.31 |
|  |  | 4 | 103,09,44.59 | 52,52,28.47 |
|  |  | 6 | 103,11,00.86 | 52,52,39.16 |
|  |  | 6 | 103,05,13.80 | 52,27,10.70 |
|  |  | 7 | 103,05,09.40 | 52,27,09.60 |
|  |  | 8 | 103,05,09.61 | 52,27,12.27 |
|  |  | 9 | 103,05,13.99 | 52,27,11.50 |
|  |  | 10 | 103,05,14.1 | 52,27,13.20 |
| 20, 21 | Приводная1,2 | 1 | 103,32,58.56 | 52,57,40.06 |
|  |  | 2 | 103,32,56.64 | 52,57,41.91 |
|  |  | 3 | 103,32,24.55 | 52,57,53.16 |
|  |  | 4 | 103,32,35.85 | 52,57,51.71 |
|  |  | 5 | 103,32,34.70 | 52,57,49.99 |
|  |  | 5 | 103,32,31.35 | 52,57,50.74 |
| 18, 19 | Буреть3,4 | 1 | 103,32,24.07 | 52,57,51.89 |
|  |  | 2 | 103,31,35.21 | 52,58,07.81 |
|  |  | 3 | 103,31,58.97 | 52,58,01.58 |
|  |  | 4 | 103,31,58.49 | 52,58,00.89 |
|  |  | 5 | 103,31,58.49 | 52,57,59.85 |
|  |  | 6 | 103,31,35.40 | 52,58,05.39 |
|  |  | 7 | 103,31,35.59 | 52,58,06.60 |
|  |  | 8 | 103,31,24.00 | 52,58,10.93 |
| 15 | Приводная3 | 1 | 103,31,27.83 | 52,58,10.07 |
|  |  | 2 | 103,31,26.97 | 52,58,09.31 |
|  |  | 3 | 103,31,24.10 | 52,58,09.60 |
|  |  | 4 | 103,31,23.43 | 52,58,09.95 |
|  |  | 5 | 103,30,11.77 | 52,58,31.99 |
| 16 | Приводная4 | 1 | 103,30,52.39 | 52,58,21.49 |
|  |  | 2 | 103,30,50.86 | 52,58,20.4 |
|  |  | 3 | 103,30,07.65 | 52,58,28.13 |
|  |  | 4 | 103,28,46.89 | 52,58,23.16 |
|  |  | 5 | 103,28,56.66 | 52,58,24.32 |
|  |  | 6 | 103,29,04.99 | 52,58,26.17 |
| 25 | Верхняя Буреть карьер | 1 | 103,29,14.77 | 52,58,26.4 |
|  |  | 2 | 103,29,26.46 | 52,58,25.36 |
|  |  | 3 | 103,29,26.74 | 52,58,22.13 |
|  |  | 4 | 103,29,16.30 | 52,58,22.01 |
|  |  | 5 | 103,29,09.41 | 52,58,20.68 |
| 26 | Верхняя Буреть пойма | 1 | 103,28,54.94 | 52,58,20.51 |
|  |  | 2 | 103,28,46.89 | 52,58,22.42 |
|  |  | 3 | 103,26,54.71 | 52,58,42.73 |
|  |  | 4 | 103,27,18.76 | 52,58,40.77 |
| 23, 24 | Сенной лог 1, Сенной лог 2 | 1 | 103,27,18.76 | 52,58,40.07 |
|  |  | 2 | 103,27,19.33 | 52,58,39.32 |
|  |  | 3 | 103,27,18.66 | 52,58,38.45 |
|  |  | 3 | 103,26,54.81 | 52,58,38.39 |
|  |  | 5 | 103,26,54.42 | 52,58,40.36 |
|  |  | 6 | 103,34,44.80 | 52,50,35.15 |
|  |  | 7 | 103,35,00.13 | 52,50,44.29 |
|  |  | 8 | 103,35,49.75 | 52,50,11.91 |
|  |  | 9 | 103,35,41.51 | 52,50,05.20 |
|  |  | 10 | 103,35,17.46 | 52,50,25.15 |
| 22 | Падь Шутова (пункты 1-6) | 1 | 103,29,20.80 | 52,51,44.54 |
|  |  | 2 | 103,29,36.51 | 52,51,58.18 |
|  |  | 3 | 103,29,48.97 | 52,51,58.53 |
|  |  | 4 | 103,30,00.08 | 52,51,46.73 |
|  |  | 5 | 103,30,49.13 | 52,51,39.1 |
|  |  | 6 | 103,31,36.65 | 52,51,18.28 |
|  |  | 7 | 103,30,58.52 | 52,51,01.75 |
| 1, 2, 4 | Холмушино 1, 4, | 1 | 103,10,20.03 | 52,52,19.35 |
|  |  | 2 | 103,10,05.85 | 52,52,19.81 |
|  |  | 3 | 103,09,59.53 | 52,52,21.32 |
|  |  | 4 | 103,09,39.03 | 52,52,35.66 |
|  |  | 5 | 103,09,32.71 | 52,52,48.73 |
|  |  | 6 | 103,09,24.66 | 52,52,59.37 |

| Каталог координат точек углов поворота границ объектов археологического наследия - достопримечательных мест Тайтурского муниципального образования Усольского района (система координат - WGS-84) |
| --- |
| № п/п | Название ДМ | № точки | широта | долгота |
| 1 | Холмушинское 2 | т.ц. | 103,19,8.796 | 52,50,23.7588 |
|  |  | 1 | 103,17,19.7268 | 52,54,33.1596 |
|  |  | 2 | 103,17,46.1688 | 52,54,51.4224 |
|  |  | 3 | 103,18,32.9184 | 52,53,38.8284 |
|  |  | 4 | 103,18,3.4128 | 52,53,22.4124 |
|  |  | 5 | 103,17,59.964 | 52,53,34.8972 |
|  |  | 6 | 103,17,48.084 | 52,53,50.8488 |
|  |  | 7 | 103,17,43.8684 | 52,54,1.9476 |
|  |  | 8 | 103,18,3.4092 | 52,53,21.7212 |
| 2 | Холмушинское 1 | т.ц. | 103,25,16.716 | 52,53,33.5472 |
|  |  | 1 | 103,18,33.2964 | 52,53,38.3676 |
|  |  | 2 | 103,19,40.7388 | 52,53,30.9696 |
|  |  | 3 | 103,21,54.0936 | 52,53,9.006 |
|  |  | 4 | 103,22,19.3836 | 52,52,23.9196 |
|  |  | 5 | 103,21,57.5424 | 52,52,13.2852 |
|  |  | 6 | 103,21,35.316 | 52,51,51.3216 |
|  |  | 7 | 103,21,17.6904 | 52,51,56.6388 |
|  |  | 8 | 103,20,25.1916 | 52,51,11.0916 |
|  |  | 9 | 103,20,6.0324 | 52,51,5.7744 |
|  |  | 10 | 103,19,21.5796 | 52,51,43.6932 |
|  |  | 11 | 103,18,55.908 | 52,52,25.0752 |
|  |  | 12 | 103,18,17.9712 | 52,53,16.404 |
|  |  | 13 | 103,18,7.6248 | 52,53,14.5536 |
|  |  | 14 | 103,22,19.3872 | 52,52,24.384 |
| 3 | Тайтурское | т.ц. | 103,29,43.3104 | 52,50,5.1756 |
|  |  | 1 | 103,21,54.4788 | 52,53,8.772 |
|  |  | 2 | 103,22,20.9208 | 52,53,33.972 |
|  |  | 3 | 103,23,24.1476 | 52,53,46.9176 |
|  |  | 4 | 103,22,3.6768 | 52,54,22.986 |
|  |  | 5 | 103,22,13.2564 | 52,54,38.9376 |
|  |  | 6 | 103,23,35.2608 | 52,54,39.3984 |
|  |  | 7 | 103,25,7.2264 | 52,54,22.5216 |
|  |  | 8 | 103,25,57.8064 | 52,54,43.56 |
|  |  | 9 | 103,26,45.708 | 52,54,34.776 |
|  |  | 10 | 103,28,38.7516 | 52,53,13.6284 |
|  |  | 11 | 103,28,26.8716 | 52,52,44.7276 |
|  |  | 12 | 103,28,24.9564 | 52,52,25.0752 |
|  |  | 13 | 103,27,4.4856 | 52,52,41.952 |
|  |  | 13 | 103,26,46.4748 | 52,52,33.6288 |
|  |  | 14 | 103,25,35.1984 | 52,52,42.8772 |
|  |  | 15 | 103,24,20.4768 | 52,52,42.6468 |
|  |  | 16 | 103,26,26.5452 | 52,52,10.5096 |
| 4 | Тайтурское_поселок | т.ц. | 103,20,11.9796 | 52,52,21.2988 |
|  |  | 1 | 103,26,29.6124 | 52,52,25.77 |
|  |  | 2 | 103,26,46.4712 | 52,52,33.8628 |
|  |  | 3 | 103,27,4.482 | 52,52,42.186 |
|  |  | 4 | 103,28,24.5712 | 52,52,23.6892 |
|  |  | 5 | 103,28,59.8224 | 52,52,11.2044 |
|  |  | 6 | 103,29,14.3844 | 52,51,45.0792 |
|  |  | 7 | 103,29,0.2076 | 52,51,44.3844 |
|  |  | 8 | 103,28,55.6068 | 52,51,53.8632 |
|  |  | 9 | 103,28,49.476 | 52,51,59.1804 |
|  |  | 10 | 103,28,32.6172 | 52,52,4.7316 |
|  |  | 11 | 103,28,19.5888 | 52,52,5.1924 |
|  |  | 12 | 103,28,5.7936 | 52,52,2.6508 |
|  |  | 13 | 103,28,2.3448 | 52,51,53.172 |
|  |  | 14 | 103,27,52.7652 | 52,51,53.172 |
|  |  | 15 | 103,27,37.0548 | 52,51,45.774 |
|  |  | 16 | 103,27,20.9592 | 52,51,6.2388 |
|  |  | 17 | 103,27,13.2948 | 52,51,1.152 |
|  |  | 18 | 103,26,46.4712 | 52,50,59.9964 |
|  |  | 19 | 103,26,30.3756 | 52,51,9.2448 |
|  |  | 20 | 103,25,57.4212 | 52,51,35.136 |
|  |  | 21 | 103,25,29.8308 | 52,51,38.6064 |
|  |  | 22 | 103,25,17.5692 | 52,51,33.2892 |
|  |  | 23 | 103,25,3.3924 | 52,51,43.9236 |
|  |  | 24 | 103,25,32.1312 | 52,52,0.8004 |
|  |  | 25 | 103,28,41.0484 | 52,53,12.4728 |
| 14 | Средний | т.ц. | 103,27,8.8236 | 52,51,49.9428 |
|  |  | 1 | 103,29,48.1056 | 52,51,59.4144 |
|  |  | 2 | 103,29,40.8264 | 52,51,58.95 |
|  |  | 3 | 103,29,14.7696 | 52,51,45.3096 |
|  |  | 4 | 103,28,59.8224 | 52,52,10.5096 |
|  |  | 5 | 103,28,26.868 | 52,52,23.2284 |
|  |  | 6 | 103,29,25.4976 | 52,51,16.1784 |
| 22 | Буретское | т.ц. | 103,29,28.2876 | 52,57,25.6104 |
|  |  | 1 | 103,24,34.272 | 52,58,50.9448 |
|  |  | 2 | 103,24,43.8516 | 52,58,54.4116 |
|  |  | 3 | 103,24,47.682 | 52,58,59.268 |
|  |  | 4 | 103,26,21.5664 | 52,58,47.9388 |
|  |  | 5 | 103,27,20.5776 | 52,58,46.3188 |
|  |  | 6 | 103,28,7.7124 | 52,58,32.2176 |
|  |  | 7 | 103,30,7.65 | 52,58,35.2236 |
|  |  | 8 | 103,32,19.4712 | 52,58,2.1612 |
|  |  | 9 | 103,34,12.8964 | 52,57,24.9372 |
|  |  | 10 | 103,35,14.5896 | 52,56,52.5696 |
|  |  | 11 | 103,35,10.3776 | 52,56,48.1776 |
|  |  | 12 | 103,34,48.5328 | 52,55,52.4604 |
|  |  | 13 | 103,32,54.3408 | 52,56,13.9596 |
|  |  | 14 | 103,30,24.1272 | 52,56,22.9776 |
|  |  | 15 | 103,25,56.658 | 52,57,14.5332 |
|  |  | 16 | 103,32,28.6656 | 52,58,14.4156 |
| 23 | О.Шайдоров | т.ц. | 103,33,27.5328 | 52,57,50.9328 |
|  |  | 1 | 103,33,7.7544 | 52,58,10.0236 |
|  |  | 2 | 103,33,58.3344 | 52,57,53.6076 |
|  |  | 3 | 103,34,17.8788 | 52,57,44.5896 |
|  |  | 4 | 103,34,27.4584 | 52,57,32.3388 |
|  |  | 5 | 103,34,22.8576 | 52,57,27.9432 |
|  |  | 6 | 103,33,9.6696 | 52,57,46.6704 |
|  |  | 7 | 103,32,52.0404 | 52,57,54.5328 |
|  |  | 8 | 103,34,45.8508 | 52,50,35.952 |

# Text boxes

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 42,46 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц | 10,8 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 9,03 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц | 2,30 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 4,70 км2 |

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 76,18 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц | 26,91 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 11,15 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц и дорог | 3,94 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 6,83 км2 |