Российская Федерация

Иркутская  область

ДУМА

Городского поселения

Тайтурского муниципального образования

РЕШЕНИЕ

от «_26_»_декабря_ 2012г.                                                                        №_20_

п. Тайтурка

Об утверждении Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования на 2013-2018гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь ст.ст. 31, 47 Устава городского поселения Тайтурского муниципального образования, Дума городского поселения Тайтурского муниципального образования

РЕШИЛА:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования на 2013-2018гг.

(далее-Программа).

2.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением данного решения возложить  на Черепанова А.В. – депутата Думы Тайтурского МО председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, муниципальной собственности и муниципальным отношениям.

Глава городского поселения

Тайтурского муниципального

образования                                                                                             Е.А.Артёмов

Утверждено

Решением Думы

Городского поселения

Тайтурского муниципального образования

от «26» декабря 2012 г. № 20

Раздел 1.Паспорт Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования на 2013-2018гг.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования на 2013-2018гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации Генеральный план Тайтурского муниципального образования |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Основной разработчики Программы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2018 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | 1.Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 2.Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; 3. Обеспечение населения качественной питьевой водой; 4. . Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 5.Сокращение потерь и производственных расходов коммунальных услуг; 6..Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами населения и объекты социальной сферы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | понижение среднего физического износа систем теплоснабжения и водоснабжения с 70% до 40%; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы -2013-2018 годы. |
| Объёмы и источники финансирования | Инвестиционная надбавка к тарифам, средства местного бюджета, средства областного бюджета. Объёмы финансирования определяются при разработке инвестиционных программ Всего: 56,45млн.руб., в т.ч.: на развитие сетей водоснабжения- 23,15 млн.руб.; на развитие сетей водоотведения – 15,5 млн.руб.; на развитие сетей теплоснабжения – 16,2 млн.руб.; на развитие сетей электроснабжения – 1,0 млн.руб.; на развитие объектов утилизации ТБО - 0,6 млн.руб. |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения; Обеспечение санитарного благополучия населения и экологической безопасности; Продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов; Модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования. |

## Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

## программным методом

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии района. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Тайтурского муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования базируется на следующих принципах:

- определение качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования  базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского  муниципального образования.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Тайтурского муниципального образования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Тайтурского муниципального образования  осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Тайтурского муниципального образования  имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Тайтурского муниципального образования необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского  муниципального образования;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Тайтурского муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Тайтурского муниципального образования осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Тайтурского МО  имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организации коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Тайтурского муниципального образования необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организации коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Тайтурского МО :

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского МО;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского  МО;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

2.1. Краткая характеристика Тайтурского муниципального образования

Тайтурское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Усольского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области». Кроме того, в Тайтурское муниципальное образование входят следующие населенные пункты: село Холмушино, деревни Буреть и Кочерикова. Все они относятся к сельским населенным пунктам. Рабочий поселок Тайтурка является административным центром Тайтурского муниципального образования. По данным администрации, по состоянию на 01.01.2011 г. общая численность населения муниципального образования составляет 6,3 тыс. чел. (см. таблицу 2.1.1).

Тайтурское городское поселение расположено в южной лесостепной зоне, в предгорьях Восточного Саяна, на пологой Иркутско-Черемховской равнине, в долине р. Белой – левого притока р. Ангары, с абсолютными высотами 400-500 м. Рельеф местности спокойный, благоприятный для размещения застройки. Выгоды экономико-географическое положение поселения связаны с размещением на Транссибирской железнодорожной магистрали (ст. Белая, расстояние по железной дороге до областного центра составляет 83 км), автодороге федерального значения М-53 Красноярск-Иркутск, в пригородной зоне районного значения – г. Усолье-Сибирское (расстояние до города по автомобильной дороге составляет 31 км) и наличием территориальных резервов для развития.

Таблица 2.1.1

Населенные пункты Тайтурского муниципального образования

|  | Население на 01.01.2011 г. | Расстояние до р. п. Тайтурка |
| --- | --- | --- |
| р. п. Тайтурка | 4 913 | - |
| д. Буреть | 626 | 11 |
| д. Кочерикова | 318 | 2 |
| с. Холмушино | 482 | 10 |
| Всего по поселению | 6 339 |  |

Тайтурское муниципальное образование расположено в северной части территории Усольского района, входит в Усольскую районную систему расселения и находится в административном подчинении г. Усолье-Сибирское - как центра Усольского муниципального района.

КЛИМАТ

Климат на территории Тайтурского муниципального образования резко континентальный, с суровой зимой и сравнительно теплым летом. Климат характеризуется заметной неоднородностью климатических условий. Количество атмосферных осадков увеличивается по мере роста высоты местности. Вблизи устья р. Белой выпадает 350-400 мм осадков в год, далее на запад – 400-500 мм, а вверх по макросклону их годовая сумма увеличивается до 500-700 мм и более.

Среднегодовая температура воздуха в приангарской части территории -1,2(- -1,4(; в предсаянье –2,6- -3,0(; продолжительность безморозного периода 112 и <100 дней, соответственно. Только среднеиюльские (18,6(-17,0(), а особенно среднеянварские (-21,3- -23,4() температуры, а также абсолютные минимумы (-43,1() и абсолютные максимумы температур (+32,6() слабо реагируют или не реагируют на орографию.

НАСЕЛЕНИЕ

Таблица 2.1.2

Численность населения в границах Тайтурского муниципального образования по данным переписей населения

чел.

| год | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2011* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Тайтурка | 1537 | 3320 | 5453 | 7100 | 5900 | 6100 | 5236 | 4913 |
| д. Буреть | 609 | 423 | 467 | 487 | 487 | 594 | 682 | 626 |
| д. Кочерикова | 165 | 221 | 390 | 367 | 366 | 387 | 378 | 318 |
| с. Холмушино | 833 | 799 | 706 | 708 | 497 | 502 | 548 | 482 |
| Всего | 3144 | 4763 | 7016 | 8662 | 7250 | 7583 | 6844 | 6339 |

Рождаемость р.п. Тайтурка в 2000-2006 гг. составляла 8,5-14,1 чел. на 1000 жителей, смертность – 19,6-27,6 чел. на 1000 жителей, естественная убыль – 7,2-15,0 чел. на 1000 жителей. За 2000-2006 г. население р.п. Тайтурки сократилось на 0,5 тыс. чел.

В 2007-2010 гг. естественная убыль населения сменилась естественным приростом (кроме 2010 г.), составляющем 0,2-4,5 чел. на 1000 жителей, или 1-23 чел. в год. Механический прирост в 2002-2005 гг. достигал 2-57 чел. в год, но в последние годы (2006-2010 гг.) он сократился до 2-3 чел. в год.

Таблица 2.1.3

Динамика численности населения р.п. Тайтурка по данным текущего статистического учета

| Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел.* | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,9 |
| Родилось чел. | 79 | 69 | 70 | 44 | 64 | 71 | 63 | 74 | 94 | 90 | 92 |  |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 14,1 | 12,8 | 13,2 | 8,5 | 12,5 | 13,9 | 12,3 | 14,5 | 18,4 | 17,3 | 17,7 |  |
| Умерло чел. | 121 | 149 | 138 | 122 | 130 | 113 | 100 | 73 | 71 | 75 | 93 |  |
| Смертность (на 1000 жит.) | 21,6 | 27,6 | 26,0 | 23,5 | 25,5 | 22,1 | 19,6 | 14,3 | 13,9 | 14,4 | 17,9 |  |
| Естественный прирост (убыль) чел. | -42 | -80 | -68 | -78 | -66 | -42 | -37 | 1 | 23 | 15 | -1 |  |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | -7,5 | -14,8 | -12,8 | -15,0 | -12,9 | -8,2 | -7,2 | 0,2 | 4,5 | 2,9 | -0,2 |  |
| Прибыло чел. | 134 | 110 | 147 | 153 | 176 | 180 | 170 | 159 | 115 | 42 | 110 |  |
| Выбыло чел. | 102 | 117 | 145 | 143 | 120 | 123 | 157 | 146 | 118 | 40 | 76 |  |
| Механический прирост (убыль) чел. | 32 | -7 | 2 | 10 | 56 | 57 | 13 | 13 | -3 | 2 | 34 |  |
| Прирост (убыль), тыс. чел.* | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,3 |  |

За последние два десятилетия общая численность населения населенных пунктов муниципального образования в целом уменьшилась на 0,9 тыс. жителей (в 1989-2009 гг. – на 13,4%). По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения муниципального образования составила 6,3 тыс. чел., в том числе население р.п. Тайтурка - 4,9 тыс. чел.

Сокращение рождаемости в 90-е годы ХХ века привело к значительному сокращению удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста к 2010 г. по сравнению с 1989 г. (с 30,4% до 16,2%). Демографическая структура населения Тайтурского муниципального образования значительно отличается от демографической структуры в целом по городскому населению области, где удельный вес детских возрастов на 2010 г. составил 18,0%, а пенсионных возрастов – 19,0%.

Таблица 2.1.4

Прогноз возрастной структуры населения Тайтурского муниципального образования

в % к общей численности

| Возрастные группы | по данным переписи населения | по данным текущего учета | прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 г. | 2002 г. | 2010 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 30,4 | 23,0 | 16,2 | 15,0 | 15,0 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 52,3 | 56,9 | 55,4 | 53,0 | 51,0 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 17,3 | 20,1 | 28,4 | 32,0 | 34,0 |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время на рассматриваемой территории Тайтурского МО размещается 15 объектов производственного, коммунально-складского, транспортного и сельскохозяйственного назначения. По отраслевому составу преобладают предприятия IV-V класса по санитарной классификации. Площадь занимаемой территории составляет свыше 92га.Площадки предприятий прекративших свою деятельность учитываются и часть из них может быть использована как резерв для размещения коммунально-складских и иных объектов.

Таблица 2.1.5

Перечень предприятий с их краткой характеристикой

|  | Наименование | Профиль | Численность чел. | S тер.га | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р.п.Тайтурка |  |  |  |  |
|  | А.Объекты производственного назначения |  |
| 1. | ООО Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» | Машиностроение | 498 | 4,7 | 100 |
| 2. | ООО «Телец» | Пищевая | 39 | 3,2 | 50 |
| 3. | ИП Степанов хлебопекарня | Пищевая | 15 | 0.9 | 50 |
| 4. | ИП Буяков переработка пищевых продуктов | Пищевая |  | 2,1 | 50 |
| 4а. | Прочие производственные территории (в т.ч. территория б.МТФ) |  |  | 29,9 | 50-100 |
| 5. | Б.Объекты коммунально-складского и транспортного назначения |
| 6. | ООО «Автомобилист» | Транспорт | 45 | 8.5 | 100 |
| 7. | АЗС | Транспорт |  | 0,4 | 50 |
| 8. | АЗС | Транспорт |  |  | 100 |
| 9. | Усольский цех ООО «Иркутск-Терминал» | Складское хозяйство |  | 4,3 | 100 |
|  | д.Буреть |  |  |  |  |
| 1. | Карьер | Добыча нерудных ископаемых |  | 21,2 | 100 |
| 2. | ФГУП «Буретское» Россельхозакадемии | Сельхозпроизводство, животноводство | 119 | 72,9 | 100 300 |
|  | д.Кочерикова |  |  |  |  |
| 1. | ОПХ Петровское СХОАО «Белореченское» площадка №1 | Животноводство | 60 | 7,7 | 300 |
| 2. | площадка №2 | Сельхозпроизводство |  | 4,1 | 50 |
|  | с.Холмушино |  |  |  |  |
| 1. | Площадка известкового завода (печи для обжига извести) |  |  | 0,9 | 500 |
| 2. | Карьер доломита | Добыча нерудных ископаемых |  | 0,6 | 100 |

Размещение объектов обслуживания по населенным пунктам поселения отражено в таблице 2.1.6

Таблица 2.1.6

Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания

Население 6,3 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| Детские учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 51 | 410 | 65 | 100,0 |
| Общеобразовательные школы | место | 108 | 636 | 101 | 93,5 |
| Внешкольные учреждения | место | 11 | 108 | 17 | 100,0 |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационары | койка | 13,47 | 50 | 7,9 | 58,6 |
| Поликлиники, амбулатории | посещение в смену | 18,15 | 100 | 15,9 | 87,6 |
| Станция скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 на 6,3 тыс. чел. | 100,0 |
| Молочные кухни число детей до 1 года – 76 чел. | 4 порции в сутки на 1 ребенка | 48 | - | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 на 6,3 тыс. чел. | 100,0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | - | - | - |
| Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | - | - | - |
| Бассейны крытые и закрытые | м2 зеркала воды | 20 | - | - | - |
| Учреждения культуры и отдыха |
| Клубные учреждения | зрительское место | 80 | 500 | 79,4 | 99,2 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4 | 60,2 | 9,5 | 100,0 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 торговой площади | 280 | 1 186,7 | 188 | 67,1 |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | - | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 80 | 12,7 | 31,7 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 4 | 0,6 | 12,0 |
| Учреждения и предприятия коммунального обслуживания |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | - | - | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | - | - | - |
| Бани | место | 5 | - | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | - | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 2 | 1 на 3,15 тыс. чел. | 100,0 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 1 на 6,3 тыс. чел. | 100,0 |

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда района.

На I очередь строительства (2022 г.) в Тайтурском городском поселении средняя жилищная обеспеченность принимается в существующей и проектируемой малоэтажной застройке в размере 20 м2 общей площади на одного жителя. В соответствии с проектным решением, общий жилищный фонд поселения составит 130,0 тыс. м2 общей площади.

Существующий жилищный фонд населенных пунктов поселения составляет 116,1 тыс. м2 общей площади, до конца I очереди строительства в качестве опорного подлежит сохранению 112,8 тыс. м2 жилищного фонда городского поселения. К сносу на I очередь предусмотрены дома со сверхнормативным износом – 2,5 тыс. м2, а также жилые дома, предлагаемые к сносу в связи с организацией санитарно-защитных зон в д. Холмушино от известкового карьера – 0,8 тыс. м2.

Общий объем сноса, предусмотренного на I очередь составит 3,3 тыс. м2 или 49,2% от всего объема сноса, предусмотренного по проекту (таблица 5.20).

Проектное решение на I очередь генерального плана населенных пунктов Тайтурского городского поселения предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории и на территории бывших производственных зон. Общий объем жилищного строительства на I очередь составит 17,2 тыс. м2 общей площади или 45,3% всего нового строительства проекта. Проектируемый жилищный фонд распределяется по населенным пунктам следующим образом:

в р.п. Тайтурка – 13,0 тыс. м2 общей площади – 75,6%;

в д. Буреть – 1,8 тыс. м2 общей площади – 10,5%;

в д. Кочерикова – 1,0 тыс. м2 общей площади – 5,8%;

в с. Холмушино - 1,4 тыс. м2 общей площади – 8,1%.

Таблица 2.1.7

Распределение выбывающего жилищного фонда на I очередь по населенным пунктам, причинам сноса и этажности, тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Существую-щий жилищный фонд | убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию санитарно-защитных зон | убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |
| р.п. Тайтурка | 89,5 | 0,1 | 2,4 | - | 2,5 | 87,0 |
| д. Буреть | 12,2 | - | - | - | - | 12,2 |
| д. Кочерикова | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
| с. Холмушино | 9,4 | - | - | 0,8 | 0,8 | 8,6 |
| Всего | 116,1 | 0,1 | 2,4 | 0,8 | 3,3 | 112,8 |

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организации жилищно-коммунального комплекса.

Анализ эксплуатации отопительных котельных, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Тайтурского муниципального образования  показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии. Имеют место большие потери: тепла при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителями и воды при ее транспортировке от водозабора до потребителя.

Администрацией Тайтурского муниципального образования  и предприятием коммунальной службы  ОАО «Облжилкомхоз» при значительной поддержке министерства жилищной политики Иркутской области была проделана значительная работа по повышению эффективности тепло- и водоснабжения Тайтурского МО. Администрацией Тайтурского МО ежегодно утверждались и выполнялись неотложные мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным сезонам.

Невысокая собираемость платежей с населения и прочих потребителей за жилищно-коммунальные услуги привела к тому, что системы жизнеобеспечения Тайтурского муниципального образования, такие как водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснаюжение находятся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время средний уровень износа водопроводных сетей – 70%,  тепловых – 50 %, канализационных – 75%.

Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры является низкое предоставление коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Также отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, минимальным их потребностям.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 40 % произведенной тепловой энергии.

Серьезной проблемой Тайтурского муниципального образования является многоэтажный жилищный фонд (20 домов), в которых проживает около 1011 человек. В структуре расходов ЖКХ удельный вес ремонта составляет 1-2 % от потребности 50 – 60 %.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Тайтурского муниципального образования путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить объемы ветхого и аварийного жилого фонда;

- решить проблему водоснабжения с.Холмушино, д.Кочерикова;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории  возможно только путем объединения усилий  органов власти и привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2.2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Тайтурского муниципального образования и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

Водоснабжение

Источником водоснабжения населённых пунктов Тайтурского муниципального образования  является река Белая и подземные источники.

Водоснабжение рабочего посёлка Тайтурка представлено поверхностным водозабором мощностью 0,018 тыс.м³/сут. Водозабор открытого типа расположен на левом берегу реки Белая. В состав водозаборных сооружений входит насосная станция первого подъёма и два водовода. Диаметр водоводов 400 мм, протяжённость 158 метров. Насосная станция оборудована четырьмя насосами марки Д-320, три из которых находятся в резерве.

Протяжённость сетей водоснабжения составляет 9,82 км из них 5,46 км ветхие. На сетях установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки. Часть населения пользуется водой из колодцев.

По информации предоставленной «Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области» водопотребление р.п. Тайтурка за 2010 г. составило 136 тыс. м³ в год.

Водоснабжение д. Буреть осуществляется  подземными источниками – двумя артезианскими скважинами, оборудованными насосами ЭЦВ-6-6,3-125. Часть населения деревни для хозяйственных нужд пользуется водой из реки.

Сети водоснабжения д. Буреть имеют общую протяженность 2,8 км, в том числе ветхие – 0,5 км.

Потребность в питьевой воде населения д. Кочерикова обеспечивается привозной водой из р.п. Тайтурка и д. Буреть.

В настоящее время население с. Холмушино снабжается водой из собственных скважин и колодцев. Подача воды из скважины в сеть водопровода с водоразборными колонками прекращена. Для противопожарных целей в селе Холмушино имеется противопожарный резервуар 250 м³, год ввода в эксплуатацию 1965 г., который в настоящее время не функционирует.

Мероприятия, предусмотренные Программой развития коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования:

Водоснабжение р.п. Тайтурка выполняется по существующему состоянию из р. Белая с реконструкцией водозабора и строительством станции очистки воды. Также возможно провести разведку месторождений подземных вод с утверждением запасов и последующей организацией водоснабжения населённых пунктов из подземных источников.

Резервуары чистой воды (РЧВ)

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный  и аварийный объемы воды.

Рабочий поселок Тайтурка Усольского района Иркутской области, согласно картам сейсмического районирования ОСР-97 относится к зоне с расчетной сейсмической интенсивностью 8 баллов. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях предусматривается объем воды на пожаротушение в два раза больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов (п. 15.3 СНиП 2.04.02-84*).

Для обеспечения водой питьевого качества, населения р.п. Тайтурка Программой предусматривается строительство:

- резервуаров чистой воды;

- водопроводных очистных сооружений;

- магистральных и распределительных сетей водоснабжения с установкой на сети пожарных гидрантов;

В населенных пунктах д. Буреть, с. Холмушино и д. Кочерикова Программой предусматривается децентрализованные системы водоснабжения от существующих скважин со строительством распределительных сетей. В с. Холмушино строительство водозаборной скважины..

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1

Ориентировочные объемы работ

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| р.п. Тайтурка |  |  |
| Строительство резервуаров чистой воды – 600 м3 | шт. | 1 |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду100 мм | км | 3,88 |
| Реконструкция магистральных сетей водоснабжения, 2Ду200 мм | км | 0,12 |
| с. Холмушино |  |  |
| Строительство водозаборной скважины | шт. | 1 |
| д.Буреть |  |  |
| Строительство очистных сооружений на существующей скважине | шт. | 1 |

Водоотведение

В Тайтурском муниципальном образовании централизованная система водоотведения существует только в п. Тайтурка. Протяжённость сетей канализации составляет 3,75 км. Канализационных очистных сооружений в посёлке нет. Стоки перекачиваются на очистные сооружения посёлка Средний. Для перекачки стоков в поселке имеются 3 канализационных насосных станции. Неблагоустроенное жильё,  населённых пунктов Тайтуркского муниципального образования, обустроено дворовыми туалетами и выгребными ямами. В посёлке Тайтурка 46 выгребных ям. Стоки из выгребов откачиваются автоцистернами и вывозятся на канализационные насосные станции.

Общее количество поступающих стоков, в том числе проходящих через КОС р.п. Средний – 100,8 тыс. м3/год.

В населенных пунктах Тайтурского муниципального образования предусматривается канализование сточных вод в непроницаемые выгребы для вновь размещаемых объектов капитального строительства с последующим вывозом на очистные сооружения п. Средний.

За  годы эксплуатации водоотводные трубы и выгребные ямы пришли в негодность, что требует капитального ремонта данных инженерных инфраструктур.

Теплоснабжение

Жилищный фонд Тайтурского городского поселения составляет 1703 ед., площадью  105,89 тыс. м2. Имеют централизованное теплоснабжение 70 ед. площадью 28,27 тыс.м2 из них 19 домов имеют этажность 2 и более этажа, имеют централизованное водоснабжение 4,11% .

Тепловую энергию на территории Тайтурского городского поселения  вырабатывают 13 теплоисточников.

В р.п. Тайтурка функционируют 6 теплоисточников из них 5 котельных работают на угле, 1 котельная на электроэнергии. Наиболее крупной является котельная №1 с установленной мощностью 8 Гкал/ч. В котельной установлены 4 котла КВВТшп. Наряду с котельной №1 функционируют: котельная №2 ст.Белая, котельная МЛПУ «Тайтурская участковая больница», котельная библиотеки, котельная ООО «ВРП Новотранс» - теплоисточники работают на угле. Котельная ЗАО «Иркутскагроснаб» работает на электроэнергии.

В д. Буреть действуют 2 теплоисточника: котельная №3 и котельная ДК, оба теплоисточника работают на угле. Наиболее крупным источником является котельная №3.   В котельной установлены 3 котла КВм-0,6КБ, установленная мощность котельной 1,5 Гкал/ч.

В остальных населенных пунктах действуют мелкие локальные теплоисточники:

В с. Холмушино действуют 3 теплоисточника: котельная ФАП, котельная школы  - работают на электроэнергии, котельная ДК – на угле.

В д. Кочерикова действуют 2 теплоисточника: котельная ДК - работает на угле, котельная ФАП -  в составе котельной ФАП: воздушные электрообогреватели, печное отопление.

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

Протяженность тепловых сетей в Тайтурском муниципальном образовании  составляет 6,37 км, из них ветхие 1,35 км.

Мероприятия предусмотренные Программой комплексного развития коммунальных инфраструктур Тайтурского муниципального образования.

Для обеспечения теплоснабжения, в основном, предусматривалось расширение имеющихся котельных при одновременной модернизации оборудования.

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применены:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории Тайтурского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -8,5С, продолжительность отопительного периода  240 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -36С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55С на одного жителя принята 120 л/сутки. Все расчетные данные сведены в таблицы 2.2.2

Таблица 2.2.2

Расчетные тепловые нагрузки

| Номер на плане | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо | Qв | Qгвс.ср | ∑ Q |
| д. Кочерикова |
| 2-1 | Усадебная застройка 0,4 тыс м2 общей площади | 0,03 0,035 |  | 0,005 0,006 | 0,036 0,041 |
| 2-2 | Усадебная застройка 0,6 тыс м2 общей площади | 0,045 0,053 |  | 0,008 0,01 | 0,053 0,062 |
| 2-4 | Магазин 20 м2 торговой площади | 0,002 0,002 |  |  | 0,002 0,002 |
| Итого |  | 0,077 0,089 |  | 0,013 0,015 | 0,091 0,105 |
| с. Холмушино |
| 3-2 | Усадебная застройка 1,4 тыс м2 общей площади | 0,105 0,123 |  | 0,019 0,022 | 0,124 0,145 |
| 3-4 | Магазин 50 м2 торговой площади | 0,004 0,005 | 0,005 0,006 | 0,0005 0,0006 | 0,009 0,011 |
|  | Предприятие общественного питания 20 мест | 0,011 0,013 | 0,036 0,042 | 0,02 0,023 | 0,067 0,078 |
| Итого |  | 0,12 0,139 | 0,041 0,047 | 0,039 0,045 | 0,2 0,232 |
| д. Буреть |
| 4-1 | Усадебная застройка 1,8 тыс м2 общей площади | 0,136 0,158 |  | 0,025 0,029 | 0,16 0,186 |
| 4-5 | Спортивный зал 100 м2 площади пола | 0,031 0,036 | 0,058 0,067 | 0,015 0,018 | 0,104 0,121 |
| 4-6 | Магазин 60 м2 торговой площади | 0,005 0,006 | 0,006 0,007 | 0,0007 0,0008 | 0,011 0,013 |
|  | Предприятие общественного питания 30 мест | 0,017 0,019 | 0,054 0,063 | 0,03 0,035 | 0,101 0,117 |
|  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 3 рабочих места | 0,008 0,009 | 0,016 0,019 | 0,006 0,007 | 0,03 0,035 |
| Итого |  | 0,197 0,229 | 0,134 0,155 | 0,076 0,089 | 0,406 0,472 |
| р.п. Тайтурка |
| 1-1 | Усадебная застройка 1,5 тыс м2 общей площади | 0,113 0,131 |  | 0,02 0,024 | 0,133 0,155 |
| 1-2 | Усадебная застройка 3 тыс м2 общей площади | 0,226 0,263 |  | 0,041 0,048 | 0,267 0,31 |
| 1-3 | Усадебная застройка 8,5 тыс м2 общей площади | 0,64 0,744 |  | 0,116 0,135 | 0,756 0,879 |
| 1-7 | Школа 200 мест | 0,098 0,114 | 0,149 0,173 | 0,06 0,07 | 0,307 0,357 |
| 1-8 | Стационар 50 коек | 0,24 0,279 | 0,333 0,388 | 0,105 0,122 | 0,678 0,789 |
| 1-34 | Поликлиника 100 посещений в смену | 0,061 0,071 | 0,058 0,067 | 0,04 0,047 | 0,159 0,167 |
|  | Молочная кухня 225 порций в смену | 0,002 0,003 | 0,009 0,01 | 0,008 0,009 | 0,019 0,022 |
| 1-13 | Клуб 250 мест | 0,082 0,095 | 0,073 0,085 | 0,009 0,01 | 0,164 0,191 |
|  | Рыночный комплекс 300 м2 торговой площади | 0,024 0,028 | 0,029 0,034 | 0,0033 0,0038 | 0,056 0,065 |
|  | Предприятие общественного питания 50 мест | 0,028 0,032 | 0,09 0,104 | 0,05 0,058 | 0,168 0,195 |
|  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 25 рабочих мест | 0,064 0,075 | 0,134 0,156 | 0,05 0,058 | 0,248 0,289 |
|  | Гостиница 40 мест | 0,047 0,054 | 0,05 0,058 | 0,034 0,04 | 0,131 0,152 |
| 1-15 | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,0011 0,0013 | 0,019 0,022 |
|  | Предприятие общественного питания 50 мест | 0,028 0,032 | 0,09 0,104 | 0,05 0,058 | 0,168 0,195 |
| 1-16 | Магазин 75 м2 торговой площади | 0,006 0,007 | 0,007 0,008 | 0,0008 0,0009 | 0,014 0,016 |
|  | Предприятие общественного питания 20 мест | 0,011 0,013 | 0,036 0,042 | 0,02 0,023 | 0,067 0,078 |
| Итого |  | 1,678 1,951 | 1,068 1,242 | 0,608 0,707 | 3,354 3,9 |
| Итого на первую очередь строительства | 2,072 2,409 | 1,243 1,445 | 0,736 0,855 | 4,051 4,711 |

д.Кочерикова, с.Холмушино

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок  д.Кочерикова составит на расчетный срок 0,143 Гкал/ч/0,166 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,091 Гкал/ч/0,105 Мвт, с.Холмушино - на расчетный срок 0,289 Гкал/ч/0,336 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,2 Гкал/ч/0,232.

Перспективная застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Суммарная тепловая нагрузка перспективных объектов соцкультбыта незначительна и составит на расчетный срок 0,078 Гкал/ч/0,09 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,078 Гкал/ч/0,09 Мвт.

Теплопотребность перспективных объектов предлагается обеспечить установкой индивидуальных источников тепла.

д.Буреть

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок  составит на расчетный срок 0,67 Гкал/ч/0,779 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,406 Гкал/ч/0,472 Мвт.

В настоящее время котельная №3 не имеет резерва тепловой мощности. Для покрытия тепловых нагрузок перспективных объектов 4-5, 4-6 и 4-11 проектом предлагается устройство групповой котельной на твердом топливе на первую очередь строительства, на расчетную тепловую нагрузку 0,296 Гкал/ч/0,344 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,246 Гкал/ч/0,286 Мвт.  Теплопотребность объектов 4-7 и 4-4, планируемых на расчетный срок строительства, составит 0,043 Гкал/ч/0,05 Мвт, проектом предлагается обеспечить эти объекты тепловой энергией установкой индивидуальных теплогенераторов. Прирост теплопотребности проектируемой жилой застройки усадебного типа предлагается обеспечить установкой индивидуальных теплогенераторов.

р.п.Тайтурка

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок  составит на расчетный срок 6,779 Гкал/ч/7,883 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 3,354 Гкал/ч/3,9 Мвт.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки объекта 1-8 на первую очередь строительства потребуется реконструкция котельной МЛПУ «Тайтурская участковая больница» с увеличением отпуска тепла на 0,678 Гкал/ч/ 0,788 Мвт. Устройство групповой котельной на первую очередь строительства предлагается для обеспечения теплом перспективных объектов 1-7 и 1-15, расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,494 Гкал/ч/0,574 Мвт, котельная предлагается на твердом топливе. Теплообеспечение первоочередных объектов 1-13 и 1-34 с расчетной тепловой нагрузкой 0,945 Гкал/ч/ 1,099 Мвт предусматривается от существующей котельной №1 с использованием резерва тепловой мощности источника.

Таким образом, основные проблемы тепловых сетей сводятся к :

- низкому техническому состоянию и изношенности трубопроводов и оборудования;

- разрегулированности гидравлических режимов в большинстве систем;

- разборку теплоносителя на нужды ГВС.

Согласно корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области, выполненной ОАО «Газпром Промгаз» в 2014-2015 году ожидается строительство магистрального газопровода Саянск-Ангарск-Иркутск и газораспределительной станции (ГРС) Усолье-Сибирское. Схемой намечается газификация р.п. Тайтурка от газораспределительной станции (ГРС) Усолье-Сибирское строительством межпоселкого газопровода ГРС Усолье-Сибирское – Тайтурка в 2016 году. В связи с этим теплообеспечение перспективных объектов на расчетный срок строительства предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе. Также на перспективу представляется целесообразным перевод теплоисточников, работающих на твердом топливе, на газ.

Обеспечение теплом перспективных объектов соцкультбыта, находящихся на значительном удалении друг от друга и имеющих небольшие тепловые нагрузки, а также  перспективной жилой застройки предусматривается установкой  индивидуальных теплогенераторов, в том числе работающих на природном газе.

Газоснабжение

1. Существующее состояние

В Тайтурском муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

2. Проектное предложение

Согласно корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области, выполненной ОАО «Газпром Промгаз» в 2014-2015 году ожидается строительство магистрального газопровода Саянск-Ангарск-Иркутск и газораспределительной станции (ГРС) Усолье-Сибирское.

Схемой намечается газификация р.п. Тайтурка. Для этого в 2016 году намечается строительство межпоселкового газопровода ГРС Усолье-Сибирское – Тайтурка протяженностью 2,58 км, потребность в газе составит 20,59 млн м3/год.

Электроснабжение

1. Существующее состояние

Основными источниками электроснабжения Тайтурского МО являются ПС «Тайтурка» 35/10кВ и ПС «Буреть» 35/10 кВ. ПС «Буреть» получает питание  от ПС «Белореченская» по двухцепной воздушной линии (ВЛ) 35кВ.  ПС «Тайтурка» получает питание от ВЛ 35кВ ПС «Белореченская» - ПС «Мальта».

Электроснабжение р.п. Тайтурка осуществляется от ПС «Тайтурка», электроснабжение д. Кочерикова и д. Буреть – от ПС «Буреть», а электроснабжение с. Холмушино осуществляется от ПС «Половина», расположенной за границами рассматриваемой территории в Мишелевском МО.

Данные по источнику электроснабжения представлены в таблице 2.2.3

Таблица 2.2.3

Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Тайтурского муниципального образования

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Загрузка ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ |
| 1 | Буреть | 35/10 | 2х2,5 | 2,09 | 2,09 |
| 2 | Тайтурка | 35/10 | 2х6,3 | 4,91 | 4,91 |
|  | Итого по ПС |  |  |  | 7,00 |
|  | Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 6,65 |

Из таблицы 2.2.3 видно, что  ПС «Буреть» и ПС «Тайтурка» в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов) имеют загрузку, удовлетворяющую работе в аварийном режиме. К данным подстанциям возможно подключение дополнительных нагрузок.

По территории Тайтурского МО проходят следующие воздушные линии напряжением 35кВ и выше:

ВЛ 500кВ УПК «Тыреть» - ПС «Иркутская»;

ВЛ 220кВ ПС «Иркутская» - ПС «Лесная»;

ВЛ 110кВ ТЭЦ№11 - ПС «Мальта».

Электрические сети 35-500 кВ, проходящие по территории Тайтурского МО, выполнены воздушными двухцепными.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Тайтурском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).

Таблица 2.2.4

Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

| №№ п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 7,00 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 9,70 | 2,70 | 38,6 |
| 3 | Расчетный срок | 11,01 | 4,01 | 57,3 |

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Тайтурском МО на расчетный срок cоставит 58 353 МВт ∙ ч в год. При численности населения данного района 6,7 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 8 709  кВт ∙ ч на человека в год.

Таблица 2.2.5

Расчетные электрические нагрузки жилищного строительства и объектов социального, культурного и бытового назначения на 1 очередь строительства

| Номер на плане | Наименование | Электрические нагрузки, кВт |
| --- | --- | --- |
| р.п. Тайтурка |
| 1-1 | Усадебная застройка 1,5 тыс. м2 общей площади | 28 |
| 1-2 | Усадебная застройка 3,0 тыс. м2 общей площади | 55 |
| 1-3 | Усадебная застройка 8,5 тыс. м2 общей площади | 156 |
| 1-7 | Общеобразовательная школа 200 мест | 50 |
| 1-8 | Стационар 50 коек | 82 |
| 1-10 | Спортивные сооружения 0,5 га общей площади | 5 |
| 1-11 | Спортивные сооружения 1,5 га общей площади | 15 |
| 1-13 | Клуб 250 мест | 115 |
|  | Рыночный комплекс 300 м2 торговой площади | 70 |
|  | Гостиница 40 мест | 18 |
|  | Предприятие общественного питания 50 мест | 52 |
|  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 25 рабочих места | 38 |
| 1-15 | Магазин 100 м2 торговой площади | 25 |
|  | Предприятие общественного питания 50 мест | 52 |
| 1-16 | Магазин 75 м2 торговой площади | 19 |
|  | Предприятие общественного питания 20 мест | 21 |
| 1-34 | Поликлиника 100 посещений в смену | 55 |
|  | Молочная кухня 255 тыс. порций в сутки | 10 |
| д. Кочерикова |
| 2-1 | Усадебная застройка 0,4 тыс. м2 общей площади | 4 |
| 2-2 | Усадебная застройка 0,6 тыс. м2 общей площади | 11 |
| 2-4 | Магазин 20 м2 торговой площади | 5 |
| 2-5 | Спортивные сооружения 0,3 га общей площади | 3 |
| с. Холмушино |
| 3-2 | Усадебная застройка 1,4 тыс. м2 общей площади | 26 |
| 3-3 | Спортивные сооружения 0,5 га общей площади | 5 |
| 3-4 | Магазин 50 м2 торговой площади | 13 |
|  | Предприятие общественного питания 20 мест | 21 |
| д. Буреть |
| 4-1 | Усадебная застройка 1,8 тыс. м2 общей площади | 33 |
| 4-5 | Спортивные залы 100 м2 площади пола | 10 |
|  | Спортивные сооружения 0,6 га общей площади | 6 |
| 4-6 | Магазин 60 м2 торговой площади | 15 |
|  | Предприятие общественного питания 30 мест | 31 |
|  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 25 рабочих места | 5 |
| Итого |  | 1 054 |

Проектируемые объекты электроснабжения

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Тайтурском муниципальном образовании, строительства новых и реконструкции существующих источников электроснабжения  не потребуется, поскольку ПС «Тайтурка» и ПС «Буреть» обладают достаточным резервом мощности для подключения новых потребителей электроэнергии.

Проектируемый рост нагрузок на источниках электроснабжения представлен в таблице 2.2.6

Таблица 2.2.6

Сводная таблица прироста нагрузок по основным источникам электроснабжения

| Наименование ПС | Система напряжений кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС*, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существ. (2011 г.) | 1 очередь (2022 г.) | р. срок (2032 г.) |
|  |  | 2011г | 2032г | на шинах 10кВ | прирост | на шинах 10кВ | прирост | на шинах 10кВ |
| Буреть | 35/10 | 2х2,5 | 2х2,5 | 2,09 | 0,365 | 2,455 | 0,371 | 2,826 |
| Тайтурка | 35/10 | 2х6,3 | 2х6,3 | 4,91 | 2,088 | 6,998 | 0,780 | 7,778 |
| Итого по ПС |  |  |  | 7,00 |  | 9,453 |  | 10,604 |
| Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 6,65 |  | 8,98 |  | 10,074 |

* - Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС не учитывает нагрузки с. Холмушино. Электроснабжение данного населенного пункта предполагается от ПС «Половина», находящейся за границами Тайтурского МО. Электрические нагрузки, планируемые на расчетный срок в с. Холмушино (351 кВт), должны быть учтены при рассмотрении Мишелёвского МО на шинах ПС «Половина».

Поставщиками электрической энергии для нужд абонентов Тайтурского муниципального образования служат энергосбытовые компании ГУЭП «Облкоммунэнерго» и «Центральные электрические сети» г. Ангарск. В общей сложности на территории ТМО находится 12 ТП, обслуживаемых Усольским отделением ГУЭП «Облкоммунэнерго» и  7 ТП, обслуживаемых ОАО «Иркутская электросетевая компания». В настоящее время в Тайтурском муниципальном образовании остро стоит проблема обеспечения населения качественным электроснабжением, на вводах потребителей отмечается низкое напряжение от 180 В и ниже.

Причина создавшейся ситуации – увеличение нагрузки потребителей до величин, превышающих пропускную способность электрических сетей и мощность установленного оборудования на фоне высокого износа оборудования электрических сетей. По укрупненным расчетам потребность в финансовых средствах составляет 35 млн.рублей. Инвестиционные программы вследствие действующих ограничений повышения тарифов (не более 15 % в год) не работают должным образом.

Пути решения проблемы:

1. Сокращение непроизводительных потерь (неучтенной эл.энергии) в электрических сетях. Непроизводительные потери составляют 9 % от общего потребления. Снижение потерь – это источник финансирования капитальных и текущих затрат ремонта электрических сетей. Согласно 261- ФЗ  все потребители до 1 июля 2012 года обязаны установить приборы учета. Таким образом сетевая организация получает узаконенный механизм контроля баланса между отпуском и потреблением электрической энергии.

2. Реконструкция электрических сетей через технологическое присоединение с целью увеличения мощности подстанций, увеличения пропускной способности линии передач (увеличения сечения проводов).

Данную работу необходимо проводить комплексно и организовать взаимодействие между администрацией и филиалом УП АЭС ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Повышение напряжения в сетях даст прирост потребления, поэтому необходимо предусмотреть резервы мощности линий электрических передач.

Утилизация  твердых бытовых отходов

Годовой объем образования твердых бытовых отходов (ТБО) от населения на территории Тайтурского муниципального образования за 2011 год составил 900 тонн в год. Отходы вывозятся на полигон складирования отходов в п. Тайтурка.

Вывоз твердых бытовых отходов на площадку осуществляет  управляющая компания  ООО «Автомобилист».

Работа спецавтотранспорта по вывозке ТБО осуществляется  в соответствии с маршрутными графиками.

## 2.3. Перспектива нового жилищного строительства

В Тайтурском муниципальном образовании

Жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2011 составлял 106,5 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность по МО общей площадью на 1 человека – 18,4 м2 при населении 6,339 тыс. человек. Ветхий и аварийный жилищный фонд – 2,5 тыс.м2

Обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

Водопровод – 20,9%

Канализацией – 20,9%

Центральным отоплением – 23,6%

Горячим водоснабжением – 24,7%

В основном строительство жилья ведётся преимущественно индивидуальными  застройщиками. С 2002 года объемы индивидуального строительства растут.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных условий;

- модернизацию и реконструкцию жилищного фонда, ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда;

- ликвидацию на жилых территориях объектов, противоречащих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности жилья, объектов и центров повседневного обслуживания.

## 2.4. Перспектива развития коммунальной инфраструктуры

В данном направлении проведена определенная работа, в частности  администрацией Тайтурского муниципального образования в рамках реализации 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» от 23 ноября 2009 года была разработана и утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности  на период 2011-2015 годы.

В соответствии со схемой территориального планирования     определены основные пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и реконструкции сроком до 2020 года, позволяющие:

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| МЕРОПРИЯТИЯ | ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Жилищное строительство |  |  |
| Застройка жилыми домами | Размещение жилищного фонда на I очередь - 130,0 тыс. м2 общей площади, в т.ч проектируемый жилищный фонд - 17,2 тыс. м2, сохраняемый существующий - 112,8 тыс. м2 | Размещение жилищного фонда на расчетный срок - 147,4 тыс. м2 общей площади, в т.ч проектируемый жилищный фонд - 38,0 тыс. м2, сохраняемый существующий - 109,4 тыс. м2 |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | с. Холмушино – 1х20 (в составе школы) | с. Холмушино – 1х20 (в составе школы) |
| Общеобразовательные школы | р.п. Тайтурка– 1х200 | р.п. Тайтурка– 1х200 |
| Внешкольные учреждения | - | - |
| Стационары | р.п. Тайтурка – 1х50 койко-мест | р.п. Тайтурка – 1х50 койко-мест |
| Поликлиники, амбулатории | р.п. Тайтурка – 1х100 посещений в смену | р.п. Тайтурка – 1х100 посещений в смену д. Буреть – 1х20 посещений в смену |
| Молочные кухни | р.п. Тайтурка – 1х255 порций в сутки | р.п. Тайтурка – 1х255 порций в сутки |
| Станции скорой помощи |  | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты | - | - |
| Аптеки | - | д. Буреть - 1 объект |
| Клубы | р.п. Тайтурка – 1х250 мест д. Буреть – 1х110 мест | р.п. Тайтурка – 1х250 мест д. Буреть – 1х110 мест |
| Библиотеки | д. Кочерикова – 1х2 тыс. ед. хранения (в составе клуба) | д. Кочерикова – 1х2 тыс. ед. хранения (в составе клуба) |
| Спортивные залы | д. Буреть – 1х100 м2 площади пола | р.п. Тайтурка – 1х400 м2 площади пола д. Буреть – 1х100 м2 площади пола |
| Спортивные сооружения | р.п. Тайтурка – 1х0,5 га, 1х1,5 га д. Буреть – 1х0,6 га с. Холмушино – 1х0,5 га д. Кочерикова – 1х0,3 га | р.п. Тайтурка – 1х0,5 га, 1х1,5 га, 1х2,0 га, 1х2,5 га д. Буреть – 1х0,6 га с. Холмушино – 1х0,5 га д. Кочерикова – 1х0,3 га |
| Бассейны |  | р.п. Тайтурка - 1х200 м2 зеркала воды |
| Магазины | р.п. Тайтурка – 1х75, 1х100 м2 торг. площади д. Буреть – 1х60 м2 торг. площади с. Холмушино – 1х50 м2 торг. площади д. Кочерикова – 1х20 м2 торг. площади | р.п. Тайтурка –2х50, 2х75, 3х100 м2 торг. площади д. Буреть – 2х60 м2 торг. площади с. Холмушино – 1х50 м2 торг. площади д. Кочерикова – 1х20 м2 торг. площади |
| Рыночные комплексы | р.п. Тайтурка – 1х300 м2 торг. площади | р.п. Тайтурка – 1х300 м2 торг. площади |
| Предприятия общественного питания | р.п. Тайтурка – 1х20, 2х50 посадочных мест д. Буреть – 1х30 посадочных мест с. Холмушино – 1х20 посадочных мест | р.п. Тайтурка – 1х20, 1х40, 2х50 посадочных мест д. Буреть – 1х30 посадочных мест с. Холмушино – 1х20 посадочных мест |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | р.п. Тайтурка – 1х25 рабочее место д. Буреть – 1х3 рабочее место | р.п. Тайтурка – 1х25 рабочее место д. Буреть – 1х3 рабочее место |
| Бани | - | р.п. Тайтурка – 1х35 мест |
| Прачечные | - | р.п. Тайтурка – 1х700 кг белья в смену |
| Химчистки | - | р.п. Тайтурка – 1х30 кг вещей в смену |
| Отделение банка | - | - |
| Гостиницы | р.п. Тайтурка – 1х40 мест | р.п. Тайтурка – 1х40 мест |
| Производственные объекты | - | Предусматривается организация МП по добыче и производству извести в с.Холмушино (территория бывшего известкового завода) |
| Коммунальные объекты IV,V класса опасности | - | - |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| Улично-дорожная сеть | в р.п. Тайтурка: - формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта, общей протяженностью 0,68 км; реконструкция ул. Речная, протяженностью 0,94 км; продление ул. Пролетарская, общей протяженностью 0,27 км; строительство улицы параллельно ул. Речная, протяженностью 0,82 км; строительство связок ул. Речная и проектируемой улицы параллельно ул. Речная, общей протяженностью 0,22 км; формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта, общей протяженностью 3,27 км; реконструкция ул. Совхозная, протяженностью 0,14 км; продление ул. Совхозная до ул. Пролетарская, протяженностью 0,29 км. | в р.п. Тайтурка: строительство связки от ул. Нефтебазовская до пер. Железнодорожный, протяженностью 0,21 км; реконструкция части ул. Пеньковского, протяженностью 0,49 км; продление ул. Нефтебазовская, протяженностью 0,17 км; строительство связки от ул. Мичурина до ул. Томсона, протяженностью 0,36 км; строительство улицы от ул. Мичурина до ул. Пеньковского, протяженностью 0,45 км; реконструкция ул. Ломоносова, протяженностью 0,99 км; продление ул. Ломоносова, протяженностью 1,2 км; строительство с реконструкцией улицы от ул. Жданова до ул. Ломоносова, протяженностью 0,81 км; продление ул. Пушкина до ул. Ленина, протяженность 0,36 км; реконструкция ул. Ленина, протяженностью 1,36 км; строительство связок от продлеваемой ул. Ломоносова до территории существующей жилой застройки, общей протяженностью 1,15 км; строительство улицы от ул. Ломоносова до ул. Пролетарская, протяженностью 0,65 км; продление ул. Совхозная, протяженностью 0,3 км; строительство связки от ул. Пролетарская до проектируемой улицы идущей от ул. Ломоносова до ул. Пролетарской, протяженностью 0,84 км. |
|  | в с. Холмушино: продление ул. Новая, протяженностью 0,30 км; строительство улицы параллельно ул. Новая, протяженностью 0,54 км; строительство связки от ул. Новая до проектируемой улицы идущей параллельно ул. Новая, протяженностью 0,14 км; реконструкция ул. Набережная, протяженностью 2,86 км. | в с. Холмушино: формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта, общей протяженностью 1,06 км. |
|  | в д. Кочерикова: продление ул. Совхозная, протяженностью 0,38 км. | в д. Кочерикова: формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта, общей протяженностью 2,34 км. |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| Электроснабжение | - | - |
| Связь | - | в р.п. Тайтурка: Реконструкция АТС: - Расширение существующей АТС на 517 номеров (до 1045 телефонных номеров); |
| Теплоснабжение | в р.п. Тайтурка: - Устройство индивидуальных теплогенераторов; - Устройство групповой котельной с расчетной тепловой нагрузкой 0,494 Гкал/ч/0,574 Мвт; - Реконструкция котельной МЛПУ «Тайтурская участковая больница»; - Реконструкция тепловыхсетей с 2d 70 на 2d 125 72м, с 2d 50 на 2d 70 140м; | в р.п. Тайтурка: - Устройство индивидуальных теплогенераторов, |
|  | в д.Буреть - Устройство индивидуальных теплогенераторов; - Устройство групповой котельной с расчетной тепловой нагрузкой 0,296 Гкал/ч/0,344 Мвт.; | в д.Буреть: - Устройство индивидуальных теплогенераторов; |
|  | в с.Холмушино: - Устройство индивидуальных теплогенераторов; | в с.Холмушино: - Устройство индивидуальных теплогенераторов; |
|  | д.Кочерикова: - Устройство индивидуальных теплогенераторов; | д.Кочерикова: - Устройство индивидуальных теплогенераторов; |
| Газоснабжение | - | - |
| Водоснабжение | в р.п. Тайтурка: - Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду100 мм. - протяженностью 3,88 км; | в р.п. Тайтурка: - Строительство резервуаров чистой воды – 600 м3- 2шт.; - Строительство водопроводных очистных сооружений, производительностью – 3 тыс. м3/сут- 1 шт.; - Строительство водозаборных сооружений, производительностью – 3 тыс. м3/сут – 1 шт.; - Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду100 мм. - протяженностью 2,65 км; - Строительство магистральных сетей водоснабжения, 2Ду200 мм- протяженностью 0,41 км; - Реконструкция магистральных сетей водоснабжения, 2Ду200 мм протяженностью 0,27 км; |
|  | село Холмушино: Строительство водозаборной скважины– 1 шт.; |  |
| Канализация | Устройство непроницаемых выгребов; | Устройство непроницаемых выгребов; |
| Ливневая канализация | Устройство лотков и кюветов с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки (протяженность определяется проектом); | Устройство лотков и кюветов с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки (протяженность определяется проектом); |
| Инженерная подготовка | в р.п. Тайтурка: - строительство защитных дамб, общей протяженностью 5,9 км; - реконструкция существующей защитной дамбы протяженностью - 0,843 км; с. Холмушино: - строительство защитных дамб, общей протяженностью - 3 км; |  |
| Санитарная очистка | в р.п.Тайтурка: Предусматривается размещение нового кладбища для р.п.Тайтурка. Площадь территории-4,1га. в д.Буреть: Строительство нового скотомогильника (в районе существующего скотомогильника ФГУП «Буреть»); |  |
| Охрана окружающей среды |
| Атмосферный воздух | - | - Установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010г.); - вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны предприятия по эксплуатации печей по обжигу извести в с. Холмушино; - закрытие существующего кладбища в р.п. Тайтурка и устройство площадки для нового кладбища площадью 4 га в северо-восточном направлении от р.п. Тайтурка; - проведение мониторинга и инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу. |
| Подземные и поверхностные воды |  | - строительство водопроводных очистных сооружений мощностью 3 тыс. м3/сут в р.п. Тайтурка; - строительство водозаборных сооружений в р.п. Тайтурка; - строительство водозаборной скважины в с. Холмушино; - устройство открытого отвода поверхностных вод по лоткам на рельеф местности в населенных пунктах Тайтурского муниципального образования. |
| Почвы |  | - ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией; - рекультивация нарушенной территории (бывшая ферма) площадью 14,9 га расположенной в р.п. Тайтурка по ул. Плеханова; - закрытие существующего кладбища в р.п. Тайтурка и устройство площадки для нового кладбища площадью 4 га в северо-восточном направлении от р.п. Тайтурка. - устройство скотомогильника в районе существующего скотомогильника ФГУП «Буретское»; - ликвидация карьера с последующей рекультивацией, расположенного в районе д. Буреть. - ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения. |

## Раздел 3. Основные цели и задачи Программы

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования  является обеспечение потребителей к 2018 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования являются:

1.Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

2.Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг;

3. Обеспечение  населения качественной питьевой водой;

4. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

5. Сокращение потерь и производственных расходов коммунальных услуг;

6. Бесперебойное обеспечение  коммунальными услугами населения

Раздел 4. Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного

развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

Выполнение представленных мероприятий возможно лишь при осуществлении планируемых объемов финансирования.

Раздел 5.Сроки реализации программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского МО  разрабатывается на период до 2018 года.

Раздел 6. Система программных мероприятий

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Система программных мероприятий направлена на реализацию поставленных в Программе целей и задач. Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий:

- мероприятия по развитию системы водоснабжения;

- мероприятия по развитию системы водоотведения;

- мероприятия по развитию системы электроснабжения;

- мероприятия по развитию системы теплоснабжения;

- мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития района, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий, и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

- надбавка к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры муниципального образования (к сетям инженерно-технического обеспечения);

- федеральный, областной, районный, местный бюджеты в рамках адресных инвестиций и целевых программ.

Раздел 8. Организация контроля исполнения программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского МО являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского МО включает следующие этапы:

1.          Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий
Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной
инфраструктуры.

2.        Анализ   данных   о   результатах   проводимых   преобразований   систем
коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Тайтурского муниципального образования на период 2013-2018гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Объемы финансирования, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция системы теплоснабжения: |
| 1 | Замена тепловых сетей: | Снижение потерь при передаче тепловой энергии | 8,0 |
| 2 | Ремонт электрооборудования котельной ст.Белая | Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | 0,4 |
| 3 33 | Установка общедомовых приборов учета | Учет и снижение потребления энергетических ресурсов | 0,5 |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых камер | Повышение надежности работы системы теплоснабжения | 0,8 |
| 5 | Капитальный ремонт котельной МЛПУ | Повышение надежности работы системы теплоснабжения | 1,5 |
| 6 | Гидравлический расчет и установка балансировочных клапанов тепловых сетей | Повышение надежности работы системы теплоснабжения | 1,0 |
| 7 | Реконструкция котельной ст.Белая с заменой котлов, установки системы водоподготовки и прибора коммерческого учета | Повышение надежности работы системы теплоснабжения | 4,0 |
|  | ИТОГО: |  | 16,2 |
| Реконструкция системы водоснабжения: |
| 5 | Реконструкция сетей водоснабжения | Снижение потерь при передаче воды, повышение надежности и качества водоснабжения | 5,0 |
| 6 | Строительство очистных сооружений водонапорной башни д.Буреть | _//_ | 2,0 |
| 7 | Строительство резервуара чистой воды п.Тайтурка | _//_ | 6,0 |
| 8 | Установка общедомовых приборов учета на ХВС | _//_ | 0,150 |
| 9 | Строительство водопроводных очистительных сооружений, производительностью – 3 тыс.м3/сут с изготовлением ПСД в р.п.Тайтурка | _//_ | 4,5 |
| 10 | Реконструкция водозаборной скважины в с.Холмушино |  | 0,5 |
| 11 | Строительство магистральных сетей водоснабжения с установкой водоразборных колонок в д.Кочерикова с изготовлением ПСД |  | 5,0 |
| 12 | Разработка проекта зоны санитарной защиты водозаборных скважин д.Буреть |  | 0,05 |
|  | ИТОГО: |  | 23,15 |
| Реконструкция системы водоотведения: |
| 12 | Замена самотечных сетей водоотведения | Повышение надежности и качества водоотведения | 4,0 |
| 13 | Капитальный ремонт КНС-2, КНС-4 | Снижение расхода электроэнергии | 1,5 |
| 14 | Капитальный ремонт системы водоотведения в жилых домах | повышение надежности и качества водоотведения | 1,0 |
| 15 | Чистка и капитальный ремонт канализационных колодцев |  | 0,50 |
| 16 | Капитальный ремонт канализационной системы здания администрации |  | 1,5 |
| 17 | Строительство канализационных сетей от СОШ №16 до КНС-3 с ПСД |  | 7,0 |
|  | ИТОГО: |  | 15,5 |
| ТБО |
| 1 17 | Проведение разъяснительной кампании среди населения (изготовление вывесок, баннеров, аншлагов) | Повышение уровня экологической культуры населения | 0,1 |
| 18 | Проведение работ по очистке несанкционированных свалок |  | 0,5 |
|  | ИТОГО: |  | 0,6 |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  | 0,200 |
|  | Замена деревянных опор 0,4 кВ |  | 0,350 |
|  | Увеличение мощности трансформаторов |  | 0,300 |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: |  | 0,150 |
|  | ИТОГО: |  | 1,0 |
|  | ИТОГО по МО: |  | 56,45 |