Материалы по обоснованию расчетных показателей,

содержащихся в основной части нормативов градостроительного

проектирования

Введение

Основанием для разработки местных нормативов градостроительного проектирования Тайтурского городского поселения являются:

 Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Местные нормативы градостроительного проектирования Тайтурского городского поселения выполнены в соответствии с:

1. Законами и иными правовыми актами Российской Федерации:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесным кодексом Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр;

- Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области:

- Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области» в редакции от 25 мая 2017 г.;

- Законом Иркутской области от 23 июля 2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности на территории Иркутской области»;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, утверждёнными постановлением правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 г. № 712-пп.

3. Муниципальными правовыми актами Тайтурского поселения:

 Уставом Тайтурского муниципального образования;

- Генеральный план городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области, утвержденный решением Думы Тайтурского муниципального образования № 6 от 28 ноября 2012 г. (в редакции решения Думы от 03 июля 2017 г. №205).

4. Иными документами:

 Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71;

 МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации».

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами социально-экономического развития муниципального образования, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории муниципального образования.

Основной задачей местных нормативов градостроительного проектирования является установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации, а именно расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения  и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тайтурского муниципального образования.

В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

 основную часть (расчетные показатели);

 материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

 правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Основаниями для разработки Проекта являются:

- Постановление администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования от 27 октября 2014 года № 83а «О разработке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Тайтурского муниципального образования»;

- Ст.8, гл. 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Иные нормативные правовые акты, регулирующие градостроительную деятельность на территории Российской Федерации, Иркутской области, Усольского муниципального района и Тайтурского городского поселения.

Проектом установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тайтурского муниципального образования.

В проекте учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Тайтурского городского поселения:

Правила землепользования и застройки городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Тайтурского муниципального образования № 25 от 26 августа 2020 г.

Раздел 1. Определение перечня вопросов местного значения поселения для установления совокупности расчетных показателей

В основе определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения лежит определение перечня объектов местного значения.

Определение перечня объектов местного значения поселения основывается на утверждении, в соответствии с п.4 ст. 29.2 ГрК РФ – нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Вопросы местного значения поселения определены в п.1 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

На основании ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перечень вопросов местного значения Тайтурского муниципального образования определяется Уставом Тайтурского муниципального образования.

Соответственно определение перечня вопросов местного значения поселения для составления перечня объектов местного значения поселения основывается на перечне вопросов согласно Уставу Тайтурского муниципального образования – приложение 2.

В таблице 1.1 приводится перечень объектов местного значения Тайтурского городского поселения в отношении которых установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 1.1 – Перечень объектов местного значения поселения

Перечень объектов местного значения поселения

1

Жилой фонд

объекты муниципального жилищного фонда

Учреждения и предприятия обслуживания

объекты культуры и досуга

библиотеки

объекты физкультуры и спорта

объекты связи

объекты торговли

объекты общественного питания

объекты бытового обслуживания

кладбища традиционного захоронения

Рекреационные территории

озелененные территории общего пользования

объекты и места массового отдыха

проходы (проезды) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

Транспорт и улично-дорожная сеть

автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов

сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

велосипедные дорожки в границах населенных пунктов

Инженерное обеспечение

объекты электроснабжения

объекты теплоснабжения

объекты водоснабжения

объекты водоотведения

объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (контейнеры)

объекты газоснабжения

Иные объекты

участковые пункты полиции

Раздел 2. Общие сведения

2.1 Общая информация о Тайтурском муниципальном образовании. Географическое положение. Административно-территориальное устройство. Положение в системе расселения. Природно-климатические условия

Тайтурское муниципальное образование (городское поселение) расположено в северной части территории Усольского муниципального района. Оно граничит с юго-востока с Новомальтинским и Среднинским муниципальными образованиями, с юга – с Мальтинским и Сосновским муниципальными образованиями, с юго-запада – с Мишелевским муниципальным образованием (все – Усольский муниципальный район); с северо-запада – с Черемховским муниципальным районом, с севера и северо-востока (по р. Ангаре) – с Боханским муниципальным районом Усть-Ордынского Бурятского округа.

Тайтурское городское поселение расположено в южной лесостепной зоне, в предгорьях Восточного Саяна, на пологой Иркутско-Черемховской равнине, в долине р. Белой (левого притока р. Ангары), с абсолютными высотами 400 – 500 м. Рельеф местности спокойный, благоприятный для размещения застройки.

Тайтурское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Усольского района Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области». В Тайтурское муниципальное образование входят рабочий поселок Тайтурка (городской населенный пункт), а также село Холмушино, деревни Буреть и Кочерикова (сельские населенные пункты). Административным центром Тайтурского муниципального образования является рабочий поселок Тайтурка. По данным службы государственной статистики, по состоянию на 1 января 2014 г. общая численность населения муниципального образования составила 6,4 тыс. чел., в т. ч. 4,9 тыс. чел. городского и 1,5 тыс. чел. – сельского населения. Территория Тайтурского городского поселения в границах муниципального образования, установленных законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № 84-оз, составляет 18081,9 га, средняя плотность населения – 35,4 чел/км2, что существенно выше, чем в среднем по Иркутской области.

Транспортно-географическое положение муниципального образования можно охарактеризовать как выгодное. По территории поселения проходят Транссибирская железнодорожная магистраль (в р.п. Тайтурка размещается станция Белая, расстояние по железной дороге до областного центра составляет 83 км) и автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь». Муниципальное образование входит в пригородную зону г. Усолье-Сибирское (расстояние от р.п. Тайтурка до города по автомобильной дороге составляет 31 км), и характеризуется наличием территориальных резервов для развития.

Тайтурское муниципальное образование входит в Усольскую районную систему расселения, административный центр Усольского муниципального района – р.п. Белореченский. Муниципальное образование поддерживает самые тесные культурно-бытовые и трудовые связи с г. Усолье-Сибирское и близлежащими населенными пунктами. За пределами поселения работает значительная часть его населения, занятого в экономике.

В качестве центра муниципального образования р.п. Тайтурка осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении трех подчиненных сельских населенных пунктов с постоянным населением 1,5 тыс. чел., связан с ними и близлежащими городами автомобильными дорогами. Расстояние до наиболее удаленного населенного пункта поселения, д. Буреть, составляет 11 км.

Климат на территории Тайтурского муниципального образования резко континентальный, с суровой зимой и сравнительно теплым летом. Он характеризуется заметной неоднородностью климатических условий. Количество атмосферных осадков увеличивается по мере увеличения высоты местности. Вблизи устья р. Белой выпадает 350 – 400 мм осадков в год, далее на запад – 400 –500 мм, а вверх по макросклону их годовая сумма увеличивается до 500 – 700 мм и более.

Среднегодовая температура воздуха в приангарской части территории – 1,2(С…– 1,4(С; в Предсаянье – 2,6(С … – 3,0(С; продолжительность безморозного периода 112 и менее 100 дней соответственно. Только среднеиюльские (18,6(С…17,0(С), а особенно среднеянварские (– 21,3(С … – 23,4(С) температуры, а также абсолютные минимумы (– 43,1(С) и абсолютные максимумы температур (+ 32,6(С) слабо реагируют или не реагируют на орографию.

Преобладающее направление ветров – западное. Наибольшая сила ветра наблюдается в мае – 5,1 м/сек, наибольшее количество ветреных дней также в мае и июне. Из неблагоприятных климатических факторов следует отметить суровую продолжительную зиму с малым количеством осадков и глубоким промерзанием почвы (до 250 см), скоротечную весну с резкими температурными колебаниями, сильными ветрами и поздними весенними заморозками и холодную продолжительную осень с затяжными дождями и ранними осенними заморозками. Короткое жаркое лето отличается низкой относительной влажностью воздуха в начале вегетационного периода (май – июнь) и значительным количеством осадков в конце вегетационного периода (август – сентябрь).

Наиболее крупные водные объекты Тайтурского городского поселения – река Белая и Братское водохранилище, по территории муниципального образования протекают также мелкие реки и ручьи. Водные объекты территории относятся к бассейну р. Ангары, которая находится в подпоре от плотины Братской ГЭС.

Природные условия Тайтурского городского поселения согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» относятся к категории средней сложности. На территории поселения проявлены следующие опасные процессы:

- подтопление;

- эрозия:

- береговая;

- речная;

- плоскостная;

- овражная;

- деформации грунтов, в том числе, связанные с криогенными процессами:

- просадка;

- пучение;

- солифлюкция.

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27декабря  2010 г. № 779.

Территория Тайтурского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности: А (10 %) – 7, В (5 %) – 8, С (1 %) – 9 баллов (для р.п. Тайтурка).

2.2 Экономическая база развития и формирование населения

Населенные пункты Тайтурского муниципального образования возникли и развивались в ходе освоения юга Восточной Сибири, начавшегося в XVII веке. Все они имели сельскохозяйственный функциональный профиль, связанный с благоприятными условиями для развития хлебопашества, скотоводства и рыболовства. В начале ХХ века появилась промышленность (лесопиление и деревообработка), получившая значительное развитие в советский период.

В начале 90-х годов, в условиях экономических реформ, предприятия муниципального образования значительно сократили объемы производства, некоторые из них обанкротились. Распался совхоз «Мальтинский», резко сократил объемы производства, а с 2003 г. прекратил работу Тайтурский ЛДК. Трудоспособное население стало работать за пределами поселения, главным образом в гг. Усолье-Сибирском и Ангарске.

В настоящее время на территории городского поселения действуют предприятия машиностроения, пищевой промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи. Важнейшими предприятиями являются ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс», ИП Степанов Н. К., ООО «Телец», ФГУП «Опытная станция Буретская», ОПХ «Петровское» – отделение СХПАО «Белореченское» ОПХ «Петровское» отделение Кочерикова. В то же время преобладающая часть трудоспособного населения работает за пределами муниципального образования. Таким образом, Тайтурское городское поселение имеет пригородный профиль, который сохраняется на перспективу.

Дальнейшее экономическое развитие муниципального образования предполагает развитие существующих производств, размещение предприятий по производству строительных материалов, развитие малых предприятий туристско-рекреационного обслуживания и народных промыслов. Тесные трудовые связи с близлежащими городами и другими населенными пунктами на перспективу сохраняются.

Формирование постоянного населения на территории Тайтурского муниципального образования относится ко второй половине XVII века. Так, первое русское поселение на территории муниципального образования, с. Тайтурка, было основано в 1666 г. В начале XX века в связи с вводом Транссибирской железной дороги произошел механический приток населения, поскольку дорога требовала постоянного обслуживания. К 1926 г. численность жителей на территории муниципального образования составила 3,1 тыс. чел.

Основным источником формирования населения было миграционное движение, связанное с развитием промышленности. Максимальная численность жителей на территории муниципального образования достигала 8,7 тыс. чел. (в 1970 г.). В 70-е годы прошлого века, в условиях урбанизации, наблюдался отток жителей в крупные города, и численность жителей сократилась к 1979 г. до 7,25 тыс. чел. В 70-е годы население в границах муниципального образования стабилизировалось.

В 90-х гг. XX века, в период перестройки, резко ухудшилось экономическое положение предприятий, расположенных на территории поселения. Экономическая ситуация негативно сказалась на демографических процессах: резко снизилась рождаемость, выросла смертность. Естественная убыль была дополнена миграционным оттоком. В итоге к 2002 г. численность населения муниципального образования составила 6,8 тыс. чел., сократившись на 9,7% по сравнению с 1989 г. Тем не менее, численность жителей в границах городского поселения уменьшилась не столь значительно, как во многих других муниципальных образованиях области. В благоприятных условиях транспортной доступности сельхозпродукция территории находила сбыт на рынках г. Усолье-Сибирское.

В течение первого десятилетия XXI века население Тайтурского городского поселения несколько сократилось (до 5,95 тыс. чел. к 2022 г.), при этом естественная убыль в целом играла ведущую роль, превышая механический приток жителей.

2.3 Программы социально-экономического развития

- Стратегия социально-экономического развития Тайтурского муниципального образования до 2030 года, утвержденная решением Думы городского поселения Тайтурского муниципального образования №65 от 26.12.2018 г.

Раздел 3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, иными объектами местного значения поселения и перечня расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

Расчетные показатели для местных нормативов градостроительного проектирования уточняют базовые показатели применительно к территории с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, а также с учетом природно-климатических условии.

Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, иными объектами местного значения населения поселения и перечня расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения приведен в Приложении 3.

3.1. Жилой фонд

Согласно п 5.3 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* при определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом, а для государственного и муниципального жилищного фонда - с учетом нормы предоставления площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Минимальная обеспеченность населения муниципальными жилыми помещениями по договору социального найма и учетная норма площади жилого помещения принимаются в соответствии с постановлением администрации Тайтурского городского поселения от 23.12.2021 №279 в размере:

 норма предоставления площади жилого помещения - 16 м2 общей площади на одного человека;

 учетная норма площади жилого помещения для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 16 м2 общей площади жилого помещения на одного человека.

Специализированный жилой фонд предоставляется согласно Жилищному кодексу Российской Федерации:  для служебных жилых помещений – не менее 15,0 м2 общей площади на 1 человека;  для жилых помещений в общежитиях – не менее 6,0 м2 общей площади на 1 человека;  для жилых помещений маневренного фонда – не менее 6,0 м2 общей площади на 1 человека.

Средняя расчетная жилищная обеспеченность устанавливается генеральным планом.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности жилых помещений муниципального жилищного фонда не нормируется.

3.2 Учреждения и предприятия обслуживания

Объекты культуры и досуга

Минимальный уровень обеспеченности населения городских поселений учреждениями культуры устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)» и составляет 4,5 тыс. единиц хранения и 3 читательских места на 1000 жителей.

Минимальный уровень обеспеченности жителей сельских населенных пунктов учреждениями культуры устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)» и приводится в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры

| Численность населения сельских населенных пунктов или их групп | Вместимость клубов, мест на 1000 жителей | Сельские массовые библиотеки |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. единиц хранения | читательских мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| свыше 0,2 до 1 | 500 – 300 | 6 – 7,5 | 5 – 6 |

Примечание:

1. Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов.

2.  Вместимость сельских библиотек принимается в расчете на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при 30-минутной доступности.

Объекты торговли и общественного питания

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения объектами торговли принимается на основании приказа Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 сентября 2016 г. № 33-спр «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Иркутской области».

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов – 412 м2 на 1000 чел:

 минимальный норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров – 136 м2 на 1000 чел;

 минимальный норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров – 276 м2 на 1000 чел.

Под торговыми объектами местного значения понимаются магазины и торговые павильоны по продаже продовольственных товаров и товаров смешанного ассортимента с площадью торгового объекта до 300 кв.м включительно, кроме магазинов и торговых павильонов, размещаемых в крупных торговых центрах (комплексах). Под крупными торговыми центрами (комплексами) понимаются торговые центры (комплексы) с торговой площадью: более 1500 кв.м (в муниципальных образованиях с численностью населения до 100 тыс.чел).

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения для Тайтурского городского поселения составляет 37 торговых объектов.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 291 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» радиус зоны торгового обслуживания для городских населенных пунктов принимается равным 0,25 км (250 м), для сельских населенных пунктов - 0,5 км (500 м).

Предельно допустимый радиус обслуживания населения предприятиями общественного питания – 800 м в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)».

Объекты физкультуры и спорта

Минимальный уровень обеспеченности населения спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Минимальный уровень обеспеченности территорией физкультурно-спортивных сооружений принимается в 0,7 га на 1000 чел., спортивными залами общего пользования – 60 м2 площади пола на 1000 чел., помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий – 70 м2 общей площади на 1000 чел.

Радиус обслуживания для физкультурно-спортивных центров жилых районов принимается, как правило, не более 1 500 м, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут.

Объекты связи

Уровень обеспеченности населения отделениями связи устанавливается в соответствии с Приложением Д, доступность – в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и принимается по таблице 3.2.

Радиус обслуживания населения отделениями связи следует принимать, как правило, не более 500 м.

Таблица 3.2 – Уровень обеспеченности населения предприятиями связи

| Группы отделений связи | Уровень обеспеченности | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| III - IV | 1 объект на население до 6 тыс. чел. | 0,07 – 0,08 га на объект |

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями жилищно-коммунального хозяйства устанавливается в соответствии СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и принимается по таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Уровень обеспеченности населения учреждениями жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование | Уровень обеспеченности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1000 чел |

В городских поселениях предусматриваются бюро похоронного обслуживания из расчета 1 объект на поселение.

3.3 Рекреационные территории

Рекреационные территории предназначены для организации массового отдыха населения, туризма, занятия физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки, и включают парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств.

Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования.

На рекреационных территориях не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов.

Минимальный уровень обеспеченности территории населенного пункта озелененными территориями общего пользования устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и принимается для городского населенного пункта (с населением до 20 тыс. чел.) 10 м2 на человека, для сельского населенного пункта – 12 м2 на человека.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее - зон отдыха) следует принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Проходы (проезды) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

Свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам обеспечивается посредством установления максимально допустимого уровня территориальной доступности, минимально допустимый уровень обеспеченности обеспеченность не нормируется.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности устанавливается для осуществления прохода (проезда) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам с учетом планируемой улично-дорожной сети и принимается по таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Максимально допустимый уровень доступности проходов (проездов) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Проход (проезд) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | м | 250 |

Примечание: За максимально допустимый уровень территориальной доступности прохода (проезда) к водным объектам общего пользования и их береговой полосе принимается половина расстояния между соседними проходами.

Проход (проезд) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, как правило, устанавливается в границах территории общего пользования, при невозможности – обеспечивается путем установления публичных сервитутов.

3.5 Транспорт и улично-дорожная сеть

Cогласно п. 11.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» при планировании развития населенного пункта следует обеспечивать сбалансированное развитие территории и транспортных сетей. Проектировать транспортную сеть и УДС городских и сельских поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Структура УДС должна обеспечивать возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям.

Отсюда автомобильные дороги – объекты, обеспечивающие доступ населения к различным территориям и объектам, в том числе и к объектам местного значения. Доступ населения к объектам и территориям зависит от пропускной способности сети улиц, дорог и транспортных пересечений.

В соответствии с п. 11.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок.

Поскольку уровень автомобилизации не установлен Региональными нормативами градостроительной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 № 712-пп, предлагается установить справочный расчетный показатель в Местных нормативах градостроительного проектирования.

Учитывая существующее положение, а также с учетом СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» предлагается принять минимально допустимый уровень автомобилизации в размере 300 автомобилей на 1000 человек, включая 3 такси и 3 ведомственных автомобиля, 25 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

Генеральным планом утверждается классификация автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а затем органом местного самоуправления утверждается перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется дорожная деятельность органов местного самоуправления поселения.

Классификация автомобильных дорог:

- в зависимости от их значения и от вида разрешенного использования определяется в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- по основному назначению в соответствии с обязательным к применению п. 11.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

Основной характеристикой, утверждаемой в генеральном плане, является протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов, указанная характеристика необходима для подготовки проектов планировки, составления муниципальных программ в отношении автомобильных дорог местного значения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры в рамках реализации генерального плана.

Ширина улиц и дорог определяется и утверждается в проектах планировки путем установления красных линий, согласно ст. 42 ГрК РФ.

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны в соответствии с обязательными к применению пп. 11.6, 11.7, 11.9 – 11.12, 11.14, 11.15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

Классификация автомобильных дорог местного значения приводится в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Основные параметры и категории улиц, дорог

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Улицы районного значения | Связь с внешними дорогами общей сети | 50 | 3,0 – 3,5 | 2-4 | 1,5 |
| Улицы и дороги местного значения: |
| улицы в зонах жилой застройки | Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам | 30 - 40 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным учреждениям и др. | 40 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. | 50 | 3,5 | 2 | 1,5 |

Примечания:

- На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.

- Протяженность тупиковых проездов –  не более 150 м.

- Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, с учетом обеспечения радиуса разворота (не менее):

- для разворота легковых автомобилей – 12 м;

- для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенных на приквартирных участках.

Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, но не менее 15 м.

Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных дорогах допускается устройство пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия. Для прокладки инженерных сетей и коммуникаций необходимо предусматривать полосы озеленения или технических коммуникаций (металлические трубопроводы горячей и холодной воды, отопления и т.д.) шириной не менее 3,5 м.

Вблизи учебных и общественно деловых зон необходимо предусматривать оборудованные пешеходные переходы.

Сеть общественного транспорта

При планировании сети общественного транспорта основным расчетным показателем максимально допустимого уровня территориальной доступности является дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта. Данный показатель определяется обязательными положениями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и составляет 500 м. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.

Расстояния между остановочными пунктами в границах населенных пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом следует принимать 800 м.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания принимается по таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Количество парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания

| Учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Здания и сооружения |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 20 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Школы | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Больницы | 100 коек | 5 |
| Поликлиники | на 100 посещений | 3 |
| Предприятия бытового обслуживания | 30 м2 общей площади | 1 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
| Магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | 100 м2 торговой площади | 7 |
| Рынки | на 50 торговых мест | 25 |
| Предприятия общественного питания, клубы | на 100 мест | 15 |
| Гостиницы | на 100 мест | 15 |
| Парки | на 100 единовременных посетителей | 7 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| Парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 30 |
| Лесопарки и заповедники | - " - | 20 |
| Базы кратковременного отдыха | - " - | 30 |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10 |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10-15 |

Обоснование расчетных показателей велосипедных дорожек

Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Расчетная интенсивность движения велосипедистов

| Интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), автомобилей/час | До 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, велосипедов/час | 70 | 50 | 30 |

В городских и сельских поселениях велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям - и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно1.5 и 3 м.

Велосипедные дорожки располагают на отдельном земляном полотне, у подошвы насыпей и за пределами выемок или на специально устраиваемых бермах. На подходах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки допустимо размещать на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными полосами.

Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 1,5 м. В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением бордюром.

Таблица 3.8 - Расчетные параметры велосипедных дорожек.

| Нормируемые параметры* | Рекомендуемые значения |
| --- | --- |
|  | При новом строительстве | Минимальные при благоустройстве и стесненных условиях |
| Расчетная скорость, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м: однополосного двухполосного двухполосного со встречным движением | 1,0 1,75 2,50 | 0,75 1,5 2,00 |
| Велопешеходная дорожка с разделением пешеходного и велосипедного движения, м | 4** | 3,25** |
| Велопешеходная дорожка без разделения пешеходного и велосипедного движения, м | 2,5*** | 2,0***** |
| Велосипедная полоса, м | 1,20 | 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,50 | 0,50 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |

Примечания: * Наименьший радиус кривых в плане, наименьший радиус вертикальных кривых, наибольший продольный уклон, поперечный уклон проезжей части, уклон виража предусматривают в соответствии с СП 34.13330.2012.

** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.

*** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м.

**** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 15 пеш/ч.

***** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 50 пеш/ч

Однополосные велосипедные дорожки располагают с наветренной стороны от дороги (в расчете на господствующие ветры в летний период), двухполосные - при возможности по обеим сторонам дороги.

Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения, должны иметь твердое покрытие из асфальтобетона, бетона или каменных материалов, обработанных вяжущим.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

Таблица 3.9 - Расчетные показатели расстояния безопасности от края велодорожки

| Расстояние | Ед. измерения, м |
| --- | --- |
| до проезжей части, опор, деревьев | 0,75 |
| до тротуаров | 0,5 |
| до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта | 1,5 |

Примечание: Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

3.6 Инженерное обеспечение

Объекты водоснабжения

Проектирование вновь строящихся и реконструируемых систем наружного хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и других населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается по таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 150 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 250 |

Примечания:

- Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 50 л/сут.

- Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» и технологическим данным.

- Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 – 20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

- Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:

Kсут.max = 1,3;  Kсут.min = 0,9.

Удельное, среднесуточное за поливочный сезон, потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 – 90 литров в сутки в зависимости от мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Для р. п. Тайтурка, для застройки зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости, для числа жителей в поселении более 5 тыс. человек, но не более 10,  расход воды на наружное пожаротушение принимается - 15 л/с на один пожар, расчетное количество одновременных пожаров – 1. Для д. Буреть, д. Кочерикова, с. Холмушино для застройки зданиями не более 2-х этажей независимо от степени их огнестойкости, для числа жителей в каждом поселение не более 1 тысячи человек, расход воды на наружное пожаротушение принимается – 5 л/с на один пожар, расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону № 123-ФЗ от 22 июня 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», и настоящими Нормативами.

Проектирование систем водоснабжения в районах с сейсмичностью 6 баллов и более следует выполнять в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Для систем водоснабжения III категории и, при обосновании, для II категории, а также для систем водоснабжения всех категорий в районах 7 баллов допускается использование одного источника водоснабжения.

В сейсмических районах при использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод из трещиноватых и карстовых пород для систем водоснабжения всех категорий следует принимать второй источник – поверхностные или подземные воды из песчаных и гравелистых пород.

В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с высокой сейсмичностью в емкостях следует предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 7 баллов и не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов.

В системах водоснабжения III категории и, при обосновании, II категории допускается прокладка водоводов в одну линию, при этом объем емкостей следует принимать из расчета 10-минутной производительности насоса большей производительности, или  в соответствии с предыдущим абзацем.

Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми.

Объекты водоотведения

Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих объектов систем  хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»,  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", а также СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Выбор схем и систем канализации объектов следует производить с учетом требований к очистке сточных вод, климатических условий, рельефа местности, геологических и гидрологических условий, существующей ситуацией в системе водоотведения и других факторов.

Основные технические решения, применяемые в проектах, очередность их осуществления должны быть обоснованы технико-экономическим сравнением возможных вариантов, с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно СП 30.13330.2012.

Удельные показатели водоотведения могут быть пересмотрены по мере внедрения водосберегающих технологий.

Удельные показатели водоотведения допускается изменять (увеличивать или уменьшать) на 10 – 20% в зависимости от местных условий территории и степени благоустройства.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

Проектирование и прокладка трубопроводов систем хозяйственно-бытовой канализации должны производиться в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 18.13330.2011.

Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территории выполнять в соответствии с технологическими требованиями, указаниями СП 42.13330.2016 и общими требованиями СП 32.13330.2012

Объекты теплоснабжения

Тепловые нагрузки потребителей следует определять:

- для существующих зданий жилищно- коммунального сектора, построенных до 1999 года в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- для нового строительства в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с учетом климатической зоны по величине градусо-суток отопительного периода поселения.

Удельный (на 1 м2отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м3отапливаемого объёма]) расход тепловой энергии на отопление здания должен быть меньше или равен значению:

- при подключении жилых и общественных зданий к системам централизованного теплоснабжения – нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания по таблице 3.11 или 3.12;

- при устройстве в здании поквартирных и автономных (встроенных или пристроенных котельных) систем теплоснабжения или стационарного электроотопления – нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания по таблице 3.11 или умноженного на отношение расчетного коэффициента энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения или стационарного электроотопления  к расчетному коэффициенту централизованной системы теплоснабжения (принимаемому по проектным данным за отопительный период).

Таблица 3.11 – Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление qhreq жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2.°С.сут)

| Отапливаемая площадь дома, м2 | Количество этажей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 и более | 140 | – | – | – |
| 100 | 125 | 135 | – | – |
| 150 | 110 | 120 | 130 | – |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | – | 90 | 95 | 100 |
| 600 | – | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | – | 70 | 75 | 80 |

Примечание: При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции.

Проектирование и строительство новых, а также реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утверждёнными схемами теплоснабжения.

Таблица 3.12 – Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий qhreq, кДж/ (м2.°С.сут ) или [кДж/ (м3.°С.сут )]

| Типы зданий | Этажность зданий |
| --- | --- |
|  | 1 – 3 | 4 – 5 |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 3.4.18 | 85 [31] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов–по таблице 3.4.18 |
| Общественные, кроме поликлиник, лечебных учреждений, домов-интернатов, детских садов и предприятий сервисного обслуживания | [42]; [38];[36] соответственно нарастанию этажности | [32] |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33];[32] соответственно нарастанию этажности | [31] |
| Дошкольные учреждения | [45] | - |
| Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] |
| Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] |

Примечание: Для регионов, имеющих значение Dd= 8000° С∙ сут. и более, нормируемые qhred следует снизить на 5%.

При отсутствии централизованного теплоснабжения на территории одно- и двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел/га и выше, а также для отдельно стоящих многоквартирных жилых домов и общественных зданий, находящихся на значительном расстоянии от возможной точки подключения к централизованному теплоснабжению, допускается предусматривать теплоснабжение от местных котельных на группу жилых и общественных зданий либо от встроенно-пристроенных котельных при условии соблюдения технических регламентов, экологических, санитарно- гигиенических, а также противопожарных требований.

Объекты газоснабжения

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию сетей газораспределения, сетей газопотребления и объектов сжиженного углеводородного газа (далее по тексту СУГ) следует осуществлять в соответствии с требованиями СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Размещение магистральных газопроводов на территории населённых пунктов не допускается. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Внутренние диаметры газопроводов определяются расчетом из условия обеспечения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Расходы газа потребителями следует определять в соответствии с нормами потребления газа, приведёнными в СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для учреждений здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведённым в таблице 3.13. Нормы расхода газа для потребителей, не перечисленных в таблице 3.4.21, следует принимать по нормам расхода газа других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переводе на газовое топливо. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома. Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Таблица 3.13 – Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды

| Потребители газа | Показатель потребления газа | Нормы расхода, МДж (тыс. ккал) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Население |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: Природным газом СУГ | На 1 чел. в год То же | 4100 (970) 3850 (920) |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя ( при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: Природным газом СУГ | То же То же | 10000 (2400) 9400 (2250) |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: Природным газом СУГ | То же То же | 6000 (1430) 5800 (1380) |
| Предприятия бытового обслуживания населения |
| Фабрики - прачечные: на стирку белья в механизированных прачечных на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение | На 1т сухого белья То же | 8800 (2100) 12600 (3000) 18800 (4500) |
| Дезкамеры: на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах | То же То же | 2240 (535) 1260 (300) |
| Бани: мытье без ванн мытье в ваннах | На 1 помывку То же | 40 (9,5) 50 (12) |
| Предприятия общественного питания |
| Столовые, рестораны, кафе: На приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности предприятия) На приготовление завтраков или ужинов | На 1 обед На 1 завтрак или ужин | 4,2 (1) 2,1 (05) |
| Учреждения здравоохранения |
| Больницы, родильные дома: на приготовление пищи на приготовление горячей воды для хозяйственно- бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья) | На 1 койку в год То же | 3200 (760) 9200 (2200) |
| Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий |
| Хлебозаводы, комбинаты, пекарни: |  |  |
| На выпечку хлеба формового | На 1т изделий | 2500 (600) |
| На выпечку хлеба подового, батонов, булок сдобы | То же | 5450 (1300) |
| На выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т. п.) | То же | 7750 (1850) |

Примечания:

- Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведённые в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях;

- При применении газа для лабораторных нужд учреждений образования норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося.

Системы газоснабжения населённых пунктов должны рассчитываться на максимальный часовой расход газа.

При разработке документов территориального планирования допускается принимать укрупнённые показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3  (8000 ккал/ м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

При использовании одно- и многоступенчатой сети газораспределения подача газа потребителям производится по распределительным газопроводам одной или нескольких категорий давления. Следует предусматривать сети газораспределения I-III категорий по давлению с пунктами редуцирования у потребителя. При газификации одноквартирных жилых домов следует предусматривать пункты редуцирования газа для каждого дома.

Объекты электроснабжения

Расход электроэнергии и потребность в мощности источников следует определять:

- для производственных и сельскохозяйственных предприятий – по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

- для жилищно-коммунального сектора – в соответствии с РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки», а также с учетом СП 31-110-2003.

Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать по таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт∙ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): без кондиционеров с кондиционерами | 2100 2400 | 5300 5800 |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электроснабжение населённых пунктов следует предусматривать от районной энергосистемы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ поселений, за исключением резервных территорий.

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.

Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 35кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или заменять воздушные линии кабельными.

При строительстве распределительных сетей напряжением 10 кВ следует применять преимущественно кабели в полиэтиленовой изоляции. Линии электропередачи напряжением до 10кВ во всех территориальных зонах при застройке зданиями ниже 3 этажа и ниже следует предусматривать воздушными. В застройке 4 этажа и выше – кабельными.

При проектировании схемы электроснабжения необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых электроприемников. Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Таблица 3.15 – Нормы отвода земельных участков для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов

| Трансформаторные подстанции и распределительные пункты | Площади, отводимых земельных участков, м2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью до 630 кВА | 50 |
| Мачтовые подстанции с одним трансформатором мощностью до 250 кВА | 50 |
| Комплектные трансформаторные подстанции с двумя трансформаторами мощностью по 630кВА | 100 |
| Распределительные пункты закрытого типа | 150 |
| Подстанции закрытого типа с одним или двумя трансформаторами мощностью до 630кВА | 150 |

Объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов

Местоположение и вместимость площадок под контейнеры в границах усадебной застройки определяется проектами планировки территории.

Вместимость площадок под контейнеры, подлежащих расстановке на рассматриваемой территории определяется расчетом с учетом годового накопления ТБО на участке, м3, периодичности удаления отходов в сутки, коэффициента неравномерности накопления отходов, вместимости контейнера, м3.

Максимально допустимый уровень доступности для населения до площадок под контейнеры принимается по таблице 3.16.

Таблица 3.16 – Максимально допустимый уровень доступности для населения до площадок под контейнеры

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадки под контейнеры | м | 100 | Справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест», Москва, Стройиздат, 1990 год |

3.7 Иные объекты

Участковые пункты полиции

Параметр нормативной численности объектов участковых уполномоченных полиции принят в соответствии с приказом МВД России от 6 октября 2014 г. № 859 "Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации" - 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8 – 3 тыс. постоянно проживающего городского населения;

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения Тайтурского городского поселения участковыми пунктами полиции принимается равным 1 объект на 3000 чел.

В соответствии с Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утвержденной приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности" участковый пункт полиции должен располагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах - иметь отдельный вход.

За участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок, размеры и границы которого определяются: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, на территории закрытого административно-территориального образования - в границах контролируемой зоны, в соответствии с установленными нормативами их штатной численности.

Исходя из территориальных особенностей Тайтурского городского поселения максимально допустимый уровень транспортной доступности устанавливается в размере 1 часа.

Приложения

Приложение 1

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Тайтурского городского поселения

Усольского района Иркутской области

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:

граница городского населенного пункта – законодательно установленная линия, отделяющая земли городского населенного пункта от иных категорий земель;

земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

зона усадебной застройки – территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

зона коттеджной застройки – территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

жилые дома блокированной застройки – жилые дома с количеством этажей не более, чем три, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

зона застройки среднеэтажными жилыми домами – территории, на которых размещаются отдельно стоящие жилые дома с участками этажностью от 5 до 8 этажей, включая мансардный;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар, газон, цветник; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, площадью не менее 10 гектаров, предназначенная для массового отдыха населения;

сквер – компактная озелененная территория на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером от 1,5 до 2,0 га;

Приложение 1

(окончание)

пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

хранение автотранспортных средств – пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению, по месту регистрации автотранспортных средств;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автотранспортных средств. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

гаражи-стоянки – здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автотранспортных средств, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автотранспортных средств;

зеленая зона – территория лесного фонда, расположенная за пределами населенного пункта, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;

границы охранных зон инженерных сооружений и коммуникаций – границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций;

границы санитарно-защитных зон – границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.