Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Раздел 1. Правила и область применения

1.1 Правила применения расчетных показателей

Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными:

1.1.1. Для органов местного самоуправления Тайтурского городского поселения при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

а) генерального плана муниципального образования, изменений в генеральный план;

б) плана реализации генерального плана;

в) документации по планировке территории, изменений в указанную документацию;

г) условий аукционов на право заключить договор о комплексном развитии застроенной территории.

1.1.2. Для органов государственной власти при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности:

а) в случае совместной (с органами местного самоуправления) подготовки проектов документов территориального планирования;

б) при подготовке условий аукционов на право заключить договор о комплексном развитии застроенной территории.

1.1.3. Для победителей аукционов:

а) на право заключения договоров о комплексном развитии территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о комплексном развитии территории).

1.1.4. Для разработчиков проектов генерального плана Тайтурского городского поселения, изменений в генеральный план, документации по планировке территории, изменений в указанную документацию.

В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека для территорий Тайтурского городского поселения, значения которых приняты более высокими, чем значения минимальных расчетных показателей, содержащихся в настоящих местных нормативах, применяются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области.

1.1.5. К отношениям, не урегулированным в местных нормативах градостроительного проектирования Тайтурского городского поселения, применяется законодательство Российской Федерации и Иркутской области. Местные нормативы градостроительного проектирования Тайтурского городского поселения применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Иркутской области, техническим регламентам и нормативным техническим документам, действующим до принятия технических регламентов по организации территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строительства.

1.2 Область применения расчетных показателей

1.2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования следует применять при разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории Тайтурского городского поселения.

Настоящими нормативами устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тайтурского городского поселения.

Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей в сфере:

- социального обслуживания;

- обеспечения озелененными территориями общего пользования;

- транспортного обслуживания;

- инженерного оборудования.

Настоящие нормативы включают в себя предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Тайтурского городского поселения:

- Муниципальным жилым фондом

- Учреждениями и предприятиями обслуживания:

объекты физкультуры и массового спорта

зоны массового кратковременного отдыха

объекты культуры и досуга

объекты торговли

места захоронения

объекты ритуальных услуг

предприятия связи

- Озелененными территориями общего пользования

- Проходами (проездами) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

- Объектами транспортной инфраструктуры:

автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов

общественный транспорт

сооружения и устройства для хранения транспортных средств

велосипедные дорожки в границах населенных пунктов

- Объектами инженерного обеспечения:

объекты электроснабжения

объекты теплоснабжения

объекты водоснабжения

объекты водоотведения

объект газоснабжения

объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов.

- Иные объекты

участковые пункты полиции.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Раздел 2. Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования

2.1 Жилой фонд

2.1.1. Минимальную обеспеченность населения муниципальными жилыми помещениями по договору социального найма и учетную норму площади жилого помещения следует принимать в размере:

- 16 м2 на одного человека для жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма;

- 16 м2 на одного человека при определении уровня обеспеченности граждан в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.1.2. Специализированный жилой фонд принимается в размере:

- для служебных жилых помещений – не менее 15,0 м2 общей площади на 1 человека,

- для жилых помещений в общежитиях – не менее 6,0 м2 общей площади на 1 человека,

- для жилых помещений маневренного фонда - не менее 6,0 м2 общей площади на 1 человека.

2.2 Учреждения и предприятия обслуживания

Объекты культуры и досуга

2.2.1. Минимальный уровень обеспеченности населения городских населенных пунктов учреждениями культуры – библиотеками – составляет 4 тыс. единиц хранения и 2 читательских места на 1000 жителей.

Минимальный уровень обеспеченности населения городских населенных пунктов учреждениями культурно-досугового типа составляет 80 мест на 1000 жителей.

Максимально допустимый уровень доступности учреждений культуры составляет 800 м.

2.2.2. Минимальный уровень обеспеченности жителей сельских населенных пунктов учреждениями культуры приводится в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры

| Численность населения сельских населенных пунктов или их групп | Вместимость клубов, мест на 1000 жителей | Сельские массовые библиотеки |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. единиц хранения | читательских мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| свыше 0,2 до 1 | 500 – 300 | 6 – 7,5 | 5 – 6 |

Примечание:

1. Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов.

2.  Вместимость сельских библиотек принимается в расчете на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при 30-минутной доступности.

Объекты торговли и общественного питания

2.2.3. Уровень обеспеченности населения предприятиями торговли и общественного питания, а также нормативный размер земельных участков устанавливается в соответствии с таблицей 2.2.

Таблица 2.2 – Уровень обеспеченности населения предприятиями обслуживания и общественного питания

| Объекты | Уровень обеспеченности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Магазины, м2 торговой площади на 1000 жителей | 412 |
| в т. ч. продовольственные | 136 |
| непродовольственные | 276 |
| Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1000 жителей | 24 |
| Предприятия общественного питания, место на 1000 жителей | 40 |

Примечание:

1. В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.

2. В микрорайонах и жилых районах населенных пунктов рекомендуется размещать 100 м2 торговой площади на 1000 жителей (в том числе 70 м2 торговой площади на 1000 жителей продовольственных магазинов и 30 м2 торговой площади на 1000 жителей – непродовольственных магазинов).

3.  Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади

4. Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.

2.2.4. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения для Тайтурского городского поселения составляет 37 торговых объектов.

Предельно допустимый радиус обслуживания населения предприятиями торговли, размещенными в жилой застройке, следует принимать: в городских населенных пунктах – 250 м; в сельских населенных пунктах – 500 м. Предельно допустимый радиус обслуживания населения предприятиями общественного питания – 800 м.

Объекты физкультуры и спорта

2.2.5. Минимальный уровень обеспеченности территорией физкультурно-спортивных сооружений принимается в 0,7 га на 1000 чел., спортивными залами общего пользования – 60 м2 площади пола на 1000 чел., плавательными бассейнами общего пользования –   20 м2 зеркала воды на 1000 чел., помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий – 70 м2 общей площади на 1000 чел.

2.2.6. Радиус обслуживания для физкультурно-спортивных центров жилых районов принимается, как правило, не более 1 500 м, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут.

Объекты связи

2.2.7. Уровень обеспеченности населения отделениями связи устанавливается в соответствии с таблицей 2.3.

2.2.8. Радиус обслуживания населения отделениями связи следует принимать, как правило, не более 500 м.

Таблица 2.3 – Уровень обеспеченности населения предприятиями связи

| Группы отделений связи | Уровень обеспеченности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| III - IV | 1 объект на население до 6 тыс. чел. |

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

2.2.9. Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями жилищно-коммунального хозяйства устанавливается в соответствии с таблицей 2.4.

Таблица 2.4 – Уровень обеспеченности населения учреждениями жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование | Уровень обеспеченности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1000 чел |

2.2.10. В городских поселениях предусматриваются бюро похоронного обслуживания из расчета 1 объект на поселение.

2.3 Рекреационные территории

2.3.1. Минимальный уровень обеспеченности территории населенного пункта озелененными территориями общего пользования устанавливается для городского населенного пункта (с населением до 20 тыс. чел.) 10 м2 на  человека, для сельского населенного пункта – 12 м2 на человека.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2.3.2. Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее - зон отдыха) следует принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

2.4 Проходы (проезды) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

2.4.1. Максимально допустимый уровень территориальной доступности устанавливается для осуществления прохода (проезда) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам и принимается по таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Максимально допустимый уровень территориальной доступности проходов (проездов) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Проход (проезд) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | м | 250 |

Примечание: За максимально допустимый уровень территориальной доступности прохода (проезда) к водным объектам общего пользования и их береговой полосе принимается половина расстояния между соседними проходами.

Проход (проезд) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, как правило, устанавливается в границах территории общего пользования, при невозможности – обеспечивается путем установления публичных сервитутов.

2.5 Транспорт и улично-дорожная сеть

2.5.1. Плотность улично-дорожной сети в целом должна приниматься в пределах 4,0-5,5 км на 1 км2.

2.5.2. Расчетные параметры и категории улиц и дорог определяются по таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Основные параметры и категории улиц, дорог

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Улицы районного значения | Связь с внешними дорогами общей сети | 50 | 3,0 – 3,5 | 2-4 | 1,5 |
| Улицы и дороги местного значения: |
| улицы в зонах жилой застройки | Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам | 30 - 40 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным учреждениям и др. | 40 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. | 50 | 3,5 | 2 | 1,5 |

Примечания:

- На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.

- Протяженность тупиковых проездов –  не более 150 м.

- Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, с учетом обеспечения радиуса разворота (не менее):

- для разворота легковых автомобилей – 12 м;

- для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м.

2.5.3. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, но не менее 15 м.

2.5.4. Для прокладки инженерных сетей и коммуникаций необходимо предусматривать полосы озеленения или технических коммуникаций (металлические трубопроводы горячей и холодной воды, отопления и т.д.) шириной не менее 3,5 м.

2.5.5. Вблизи учебных и общественно деловых зон необходимо предусматривать оборудованные пешеходные переходы.

Сеть общественного транспорта

2.5.6. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.

Расстояния между остановочными пунктами на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом следует принимать в пределах 800 м.

Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

2.5.7. Уровень обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания принимается по таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Количество парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания

| Учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Здания и сооружения |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 20 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Школы | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Больницы | 100 коек | 5 |
| Поликлиники | на 100 посещений | 3 |
| Предприятия бытового обслуживания | 30 м2 общей площади | 1 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
| Магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | 100 м2 торговой площади | 7 |
| Рынки | на 50 торговых мест | 25 |
| Предприятия общественного питания, клубы | на 100 мест | 15 |
| Гостиницы | на 100 мест | 15 |
| Парки | на 100 единовременных посетителей | 7 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| Парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 30 |
| Лесопарки и заповедники | - " - | 20 |
| Базы кратковременного отдыха | - " - | 30 |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10 |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10-15 |

Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов

2.5.8.Уровень обеспеченности велосипедными дорожками не установлен Региональными нормативами градостроительной проектирования, утвержденными Постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 № 712-пп, предлагается установить справочный расчетный показатель, исходя из численности населения населенных пунктов, в соответствии с таблицей 2.8, который будет действовать до момента установления в Региональных нормативах градостроительного проектирования.

Таблица 2.8 – Уровень обеспеченности велосипедными дорожками

| Численность населения по населенным пунктам, чел | Минимальная протяженность велодорожек, км | Целевое назначение |
| --- | --- | --- |
| 500 - 1000 | 1 | для спортивно-оздоровительных поездок |
| 1000 - 2000 | 2 | для спортивно-оздоровительных поездок; для поездок на работу |
| 2000 - 5000 | 4,5 | для спортивно-оздоровительных поездок; для поездок на работу |
| 5000 - 10000 | 7 | для спортивно-оздоровительных поездок; для поездок на работу |

2.5.9. Максимально допустимый уровень территориальной доступности автомобильных дорог местного значения и велосипедных дорожек, расположенных в границах населенных пунктов, для населения не нормируется.

2.5.10. Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Расчетная интенсивность движения велосипедистов

| Интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), автомобилей/час | До 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, велосипедов/час | 70 | 50 | 30 |

2.6 Инженерное обеспечение

Объекты водоснабжения

2.6.1. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается по таблице 2.10.

2.6.2. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:

Kсут.max = 1,3;  Kсут.min = 0,9.

Удельное, среднесуточное за поливочный сезон, потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 – 90 литров в сутки в зависимости от мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

2.6.3. Для р. п. Тайтурка, для застройки зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости, для числа жителей в поселении более 5 тыс. человек, но не более 10,  расход воды на наружное пожаротушение принимается - 15 л/с на один пожар, расчетное количество одновременных пожаров – 1. Для д. Буреть, д. Кочерикова, с. Холмушино для застройки зданиями не более 2-х этажей, для числа жителей в каждом населённом пункте не более 1 тысячи человек, расход воды на наружное пожаротушение принимается – 5 л/с на один пожар, расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Таблица 2.10 – Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 150 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 250 |

Примечания:

- Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 50 л/сут.

- Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» и технологическим данным.

- Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 – 20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

- Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.

Объекты водоотведения

2.6.4. Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 литров в сутки на одного жителя.

Объекты теплоснабжения

2.6.5. Удельный (на 1 м2отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м3отапливаемого объёма]) расход тепловой энергии на отопление здания должен быть меньше или равен значению:

- при подключении жилых и общественных зданий к системам централизованного теплоснабжения – нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания по таблице 2.11 или 2.12;

- при устройстве в здании поквартирных и автономных (встроенных или пристроенных котельных) систем теплоснабжения или стационарного электроотопления – нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания по таблице 2.11 или 2.12, умноженного на отношение расчетного коэффициента энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения или стационарного электроотопления  к расчетному коэффициенту централизованной системы теплоснабжения (принимаемому по проектным данным за отопительный период).

Таблица 2.11 – Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление qhreq  жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2.°С.сут)

| Отапливаемая площадь дома, м2 | Количество этажей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 и более | 140 | – | – | – |
| 100 | 125 | 135 | – | – |
| 150 | 110 | 120 | 130 | – |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | – | 90 | 95 | 100 |
| 600 | – | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | – | 70 | 75 | 80 |

Примечание: При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции.

Таблица 2.12 – Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий qhreq, кДж/ (м2.°С.сут ) или [кДж/ (м3.°С.сут )]

| Типы зданий | Этажность зданий |
| --- | --- |
|  | 1 – 3 | 4 – 5 |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 3.4.18 | 85 [31] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов–по таблице 3.4.18 |
| Общественные, кроме поликлиник, лечебных учреждений, домов-интернатов, детских садов и предприятий сервисного обслуживания | [42]; [38];[36] соответственно нарастанию этажности | [32] |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33];[32] соответственно нарастанию этажности | [31] |
| Дошкольные учреждения | [45] | - |
| Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] |
| Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] |

Объекты газоснабжения

2.6.6. Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для учреждений здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведённым в таблице 2.13. Нормы расхода газа для потребителей, не перечисленных в таблице 2.13, следует принимать по нормам расхода газа других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переводе на газовое топливо. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома. Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Таблица 2.13 – Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды

| Потребители газа | Показатель потребления газа | Нормы расхода, МДж (тыс. ккал) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Население |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: Природным газом СУГ | На 1 чел. в год То же | 4100 (970) 3850 (920) |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя ( при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: Природным газом СУГ | То же То же | 10000 (2400) 9400 (2250) |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: Природным газом СУГ | То же То же | 6000 (1430) 5800 (1380) |
| Предприятия бытового обслуживания населения |
| Фабрики - прачечные: на стирку белья в механизированных прачечных на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение | На 1т сухого белья То же | 8800 (2100) 12600 (3000) 18800 (4500) |
| Дезкамеры: на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах | То же То же | 2240 (535) 1260 (300) |
| Бани: мытье без ванн мытье в ваннах | На 1 помывку То же | 40 (9,5) 50 (12) |
| Предприятия общественного питания |
| Столовые, рестораны, кафе: На приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности предприятия) На приготовление завтраков или ужинов | На 1 обед На 1 завтрак или ужин | 4,2 (1) 2,1 (05) |
| Учреждения здравоохранения |
| Больницы, родильные дома: на приготовление пищи на приготовление горячей воды для хозяйственно- бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья) | На 1 койку в год То же | 3200 (760) 9200 (2200) |
| Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий |
| Хлебозаводы, комбинаты, пекарни: |  |  |
| На выпечку хлеба формового | На 1т изделий | 2500 (600) |
| На выпечку хлеба подового, батонов, булок сдобы | То же | 5450 (1300) |
| На выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т. п.) | То же | 7750 (1850) |

2.6.7. При разработке документов территориального планирования допускается принимать укрупнённые показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3  (8000 ккал/ м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Объекты электроснабжения

2.6.8. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать по таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт∙ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): без кондиционеров с кондиционерами | 2100 2400 | 5300 5800 |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов

2.6.9. Максимально допустимый уровень доступности для населения до площадок под контейнеры принимается по таблице 2.15.

Таблица 2.15 – Максимально допустимый уровень доступности для населения до площадок под контейнеры

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадки под контейнеры | м | 100 |

2.9 Иные объекты

Участковые пункты полиции

2.9.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения Тайтурского городского поселения участковыми пунктами полиции принимается равным 1 объект на 3000 чел.

За объект принимается отдельно стоящее здание либо помещение с отдельным входом для работы участкового уполномоченного полиции.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности устанавливается в размере 1 часа транспортной доступности.

Приложения

Приложение 1

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Тайтурского городского поселения

Усольского района Иркутской области

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:

граница сельского населенного пункта – законодательно установленная линия, отделяющая земли сельского населенного пункта от иных категорий земель;

земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

зона усадебной застройки – территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

зона коттеджной застройки – территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

жилые дома блокированной застройки – жилые дома с количеством этажей не более, чем три, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар, газон, цветник; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, площадью не менее 10 гектаров, предназначенная для массового отдыха населения;

сквер – компактная озелененная территория на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером от 1,5 до 2,0 га;

пляж – организованное место массового отдыха людей, расположенное на участке берега с прилегающей к нему акваторией, специально обустроенное для купания и массового отдыха в рекреационных целях;

Приложение 1

(продолжение)

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

хранение автотранспортных средств – пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению, по месту регистрации автотранспортных средств;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автотранспортных средств. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

гаражи-стоянки – здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автотранспортных средств, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автотранспортных средств;

природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

особо охраняемые природные территории (ООПТ) – территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особо охраняемых природных территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

охранные зоны объектов культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их

Приложение 1

(окончание)

ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостротельства (исторических зон поселений и других объектов);

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности  – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

зона охраняемого природного ландшафта  – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия;

зеленая зона – территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;

маломобильные граждане – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды всех категорий, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также иные лица, испытывающие затруднения в движении и (или) потреблении услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления);

границы охранных зон инженерных сооружений и коммуникаций – границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций;

границы санитарно-защитных зон – границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

границы прибрежных зон (полос) – границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации;

границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения – границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса:

границы зоны I пояса санитарной охраны – границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

границы зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.